表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建年产5万吨铝型材生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 云南三元德隆铝业有限公司 |
| 法人代表 | 杨源德 | 联系人 | 田广明 |
| 通讯地址 | 曲靖经济技术开发区南海子工业园区 |
| 联系电话 | 13888300509 | 传真 | 0874-3417089 | 邮编 | 655000 |
| 建设地点 | 曲靖市经济技术开发区南海子工业园区 （曲靖市麒麟区和马龙县交界处） |
| 立项审批部门 | 云南省工信委 | 批准文号 | 备案项目编码 10530301335F03 |
| 建设性质 | 新建√改扩建口技改口 | 行业类别 及代码 | 常用有色金属压延加工 C3351 |
| 占地面积 (平方米) | 198000m2 | 绿化面积 (平方米) | 19800 |
| 总投(万元) | 35000 | 其中：环保 投资(万元) | 498 | 环保投资占 总投资比例 | 1.42% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2011年12月 |
| 工程内容及规模： 1、任务由来 随着中国工业化进程的加速，工业铝型材的销量正在逐年加速提高。目前工业用材十分广泛，大到航天航空、交通运输、机电仪器、运动和器械，小到灯饰灯箱、画框、浴室、五金、医疗等等，而且工业铝型材的应用范围还在迅速扩大，各个工业领域的用量也在逐年大量增加。 云南三元德隆铝业有限公司是云南铝型材生产的龙头企业，该公司经过多年的发展，树立了良好的品牌形象，已经被广大消费者认可，有加速发展的内在需求。结合铝型材产品社会需求不断增长的大好形势，进行企业发展战略调整，实现企业低成本扩张，按照不同区域，不同层次的需要，完善自己的产品系列，扩大产品生产规模，提升企业实力和竞争力，在此背景下，云南三元德隆铝业有限公司经过考察和认真对比，提出了在曲靖市南海子工业园区投资建设铝材生产基地的决定，并提出了年产5万吨铝型材生产线项目的建设。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的鼓励类项目，符合国家和地方产业政策，符合市场发展情景和公司战略发展方向。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，有色金属的压延加工项目的环境影响评价文件类型为报告表，受云南三元德隆铝业有限公司的委托，我院对该项目进行环境影响评价工作，经现场踏勘，编制了本项目的环境影响评价报告表，供建设单位上报审批。 2、项目名称 新建年产5万吨铝型材生产线项目。 3、项目位置 本项目位于曲靖市经济技术开发区内的西部，即南海子工业园区（曲靖市麒麟区和马龙县交界处），南海大道南侧，昆曲高速公路北侧。 4、建设内容及规模 本项目生产的产品为新型复合铝合金型材。建设规模为年产5万吨，包括氧化着色型材、电泳涂装型材、粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材、隔热断桥型材、工业用铝材等产品。根据《项目可研报告》，项目产品方案见表1-1；本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、贮运工程、公用工程、环保工程，项目工程组成及建设内容见表1-2，项目平面布置图见附图1。 表1-1 项目产品方案 产品种类 生产规模（吨） 备注 粉末喷涂型材 25000 含隔热断桥型材 氟碳漆喷涂型材 5000 含隔热断桥型材 阳极氧化、着色型材 10000 含隔热断桥型材 电泳涂漆型材 9000 含隔热断桥型材 工业型材 1000 合计 50000 表1-2 主要建（构）筑物工程一览表 工程类别 序号 项目名称 规格 单位 数量 备注 公用工程 1 办公楼6F 框架 m2 21600 1栋6F 2 宿舍6F（4栋） 框架 m2 26400 4栋6F 3 食堂、商场 主体工程 4 熔铸车间 排架 m2 4869 1间 5 挤压车间 排架 m2 35728 2间 6 氧化车间 排架 m2 9000 2间 7 喷涂车间 排架 m2 15552 3间 8 包装车间 排架 m2 4680 1间 9 断桥车间 m2 1500 1间 10 门窗制作车间 m2 3000 1间 贮运工程 11 五金库 钢架 m2 2210 1间 12 成品立体仓库 钢架 m2 11310 1间 13 铝锭（料）堆场 m2 13000 14 煤仓 m2 2500 辅助工程 15 门卫室 砖混 m2 200 16 配电房 m2 50 17 理化检测中心 砖混 m2 1250 1间 18 煤气发生站 m2 1132 1间 19 纯水制备站 m2 60 1间 20 模具、煲模车间 m2 2114 1间 21 设备检修部 m2 1440 1间 22 机动车停车位 辆 240 环保工程 23 污水处理站 m2 1500 1个 24 冷却水池 m2 800 25 绿化 m2 198000 注：门卫室、污水处理池、冷却水池、煤仓不计入建筑密度及容积率。单层车间高度超过8米按2倍建筑面积计算容积率。 5、主要生产设备见下表 表1-3 主要设备一览表 号 设备名称 规格/型号 单位 数量 1 熔铸车间生产线 1.1 熔铸炉 25吨 台 4 1.2 搓灰炉 台 2 2 挤压车间生产线 2.1 成型挤压机 550T-2750T 台 25 2.2 长棒加温炉 Φ90-265mm 台 25 2.3 时效炉 台 10 3 氧化车间生产线 3.1 卧式氧化生产线 条 1 4 电泳车间生产线 条 4.1 卧式电泳生产线 条 1 4.2 酸雾、碱雾处理设备 台 1 5 粉末喷涂车间生产线 5.1 卧式喷涂生产线 条 3 5.2 立式喷涂生产线 条 1 5.3 空气压缩机 CA75（W）P-10 台 4 6 氟碳漆喷涂生产线 条 1 7 隔热断桥生产线 条 7.1 穿条式隔热型材生产线 条 1 8 检测设备 台 8.1 光谱仪 台 1 9 水处理设备 套 9.1 污水处理站 套 1 9.2 纯水设备 套 1 10 变压器 2000KVA 台 5 11 运输车 辆 5 12 供水（软水）、供电设施 套 2 13 “三废”处理设备 套 1 14 地磅称 60T 台 2 15 配电设备 套 2 16 通讯设备 套 2 17 二段式煤气发生炉 Φ2.4 台 6（3用3备） 6、主要原辅材料及能源消耗表 表1-4 原、辅材料年用量表 序号 名称 年需用量（吨） 运输方式 来源 1 铝锭（Al%≥99.7） 49200 包运输 市场 2 镁锭（Mg%≥99.8） 250 3 硅锭（Si%≥98） 1265 4 酸类 748 包运输 市场 4.1 硫酸（98%） 600 包运输 市场 4.2 硝酸（69%） 48 包运输 市场 4.3 氟化氢氨 100 包运输 市场 5 氢氧化钠 400 包运输 市场 6 盐类 472.18 包运输 市场 6.1 硫酸亚锡 2 6.2 硫酸镍 5.78 6.4 封孔剂（氟化镍） 4.4 6.5 铬化剂 90 6.6 AlTi5B1 50 6.7 精炼剂（Nacl、Kcl） 120 7 涂料 包运输 市场 7.1 氟碳漆 50 7.2 环氧树脂粉末涂料 1300 8 电泳漆 200 市场 9 稀释剂 甲苯 2 包运输 市场 二甲苯 8 包运输 市场 10 乳化油 1.2 包运输 市场 11 钢材类 800 包运输 市场 12 聚氯乙烯硬质塑料胶条 20 包运输 市场 表1-5 能源消耗量表 序号 名称 年消耗量 1 电能 5000万千瓦时 2 水 23.928万吨 3 褐煤 15000吨 7、工作制度及劳动定员 （1）工作制度 按国家的工作制度，全年工作日为330天。本项目采取“三班倒”的工作制，每班工作8小时。 （2）公司定员 管理和生产人员定为1200人，其中，管理岗和技术岗定为180人、生产工人为1020人。 （3）人员培训 管理人员和技术人员需要进行全面培训，原则上技术人员和管理人员必须每年培训50个学时以上，不断提高其管理水平和技术水平。车间普通工人由厂内技术人员组织培训，合格后才可上岗。加强各产品质量检测人员的培训，关键技术性岗位，应采取“请进来，送出去”的办法使员工熟练掌握操作规程。技术骨干可到其它区域的子公司直接培训，项目建成投产后带领各岗位正常组织生产。 8、公用工程 （1）给水：根据曲靖南海新区自来水厂提供的供水证明材料，该自来水厂近期日产3万m3，远期日产20万m3，目前水厂已投产，完全能满足项目的用水需求，水源来自车马壁水库，车马壁水库建于马龙河之上，距曲靖40公里，库容为1.24亿立方米 ，其蓄水量能够确保供应30万吨水厂规模。 （2）排水：根据云南曲靖南海子工业园区管理办公室提供的相关证明材料，同意本项目生活废水经自行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和 CJ3082-1999《污水排入城市下水道水质标准》表1标准后排入园区污水收集管网，经污水处理厂处理达一级A标后排入白石江。生产废水经处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入由工业园区规划的工业污水管网排至园区污水处理厂出口处最终进入白石江。工业园区内雨水径流通过规划雨水管网汇入前进水库，再从前进水库流出进入牛兰江。为了减轻初雨对牛兰江的影响，本项目初期雨水经过收集后排入白石江。 （3）供电 工业园区电力供应充沛，区内建有220KV变电站一座，现已投入试运行；110KV变电站一座，已投入使用，滇东电网覆盖开发区，能充分满足项目用电要求。 （4）通讯系统 根据项目区的实际要求，与电信部门商议，配置既节省办公经费，又方便使用的总机形式。 （5）消防安全系统 项目室外消防由城市管网压力直接供水；室外管网呈环形布置；室外沿建筑物四周均匀布置室外消火栓，保证室外消火栓间距不大于120m，保护半径不大于150m。消防箱内将同时配置消火栓、水龙带、水枪、校方卷盘、手提式灭火器及消防泵启动按钮。 室内消防管、喷淋管>DN100为卡箍沟槽式接口，≤DN100扣连接。 （6）储运系统 本项目所用原料均由供货商负责运输，原料运至项目区内根据物料性质分区储存。金属原料堆放于专门的原堆场，硫酸、硝酸等酸类物质装在内壁衬有环氧树脂防渗膜的钢罐，储存于酸、碱存放区；生产过程中所需化学品储存与专门的化学品储存室。各种原料堆场设置硬化地面，采用封闭式储存间。项目营运过程中会产生一定量的危险废物，部分危废须在厂区内暂存，危废暂存间的设计要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的设计要求。 9、环保投资估算 项目总投资35000万元，其中用于环保的约498万元，占总投资的1.42%，主要是用于绿化、废水、废气处理等。环保投资分项估算见表1-4。 表1-6 环保投资情况 单位：万元 污染源 工程名称 总投资 （万元） 废气 煤气脱硫除尘系统 15 处理槽酸雾、碱雾喷淋装置 20 喷漆房漆雾喷淋装置 15 高效静电油烟净化器 5 熔铸废气设置沉降室+布袋除尘器 10 挤压车间、固化房设置集气罩 30 粉末喷涂车间设置布袋收尘器 17 喷漆型材固化工序活性炭吸附装置 20 废水 含镍废水预处理 12 含铬废水预处理 12 综合生产废水处理站 120 生活污水化粪池 5 食堂隔油隔渣池 3 酚水处理装置 14 喷漆房喷淋水处理装置 12 事故池 18 噪声 隔声房(墙)、声屏障 10 固废 危废贮存库、工业固废收集房、生活垃圾收集点 80 绿化 种花、种草、种树 60 排水系统 雨污分流及初雨收集池 20 合计 498 10、主要技术经济指标 表1-7 总图主要数据及指标表 序号 项 目 数据 单位 备 注 1 项目总占地面积 198000 m2 约300亩 2 总建筑面积 96500 m2 3 建（构）筑物总面积 83500 m2 4 绿地面积 19800 m2 5 道路、广场面积 25000 m2 6 围墙长度 1600 m 7 建筑密度 33 % 8 容积率 0.65 9 道路广场系数 15 % 10 绿地率 10 % 注：单层建筑高度超过8米按2倍建筑面积计算容积率。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题，周边多为空地以及村庄。项目所在区现有污染主要为项目区北侧的云南冶金集团昆明冶研材料股份有限公司多晶硅二期建设项目建设过程产生的大气、噪声等污染，还存在一定的道路交通噪声，园区内工业企业的建设使局部空气环境中的悬浮颗粒物增加，出现超标情况。 |

# 表二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 曲靖市地处云南省东部，是中国第三大河流——珠江的源头，东与贵州省的六盘水市接壤；西与昆明市为邻；南与文山州毗连；北与昭通市交界。 本项目距省会昆明约120公里，距曲靖市区约7公里，距马龙县城约11公里。园区对外交通十分便利，320国道、昆曲高速公路及贵昆铁路东西向贯穿整个园区。 项目位于曲靖市西南部马龙县与麒麟区交界处曲靖经济技术开发区南海子工业园区高新技术产业园，位于东经103°33′35″-103°41′15″，北纬25°25′00″-25°30′00″之间。具体地理位置详见附图2。 本项目北临南海大道（道路红线46m），已经开始施工；多晶硅项目一期的西南侧，相距约80m，多晶硅二期在规划建设在项目的正北面，现还未建设；东西两面紧邻两条规划道路（道路红线20m），还未开工建设，东面现为一小山包，作为工业园区平整时的取土场，取土完毕后作为工业用地；南面100m有一大龙潭水库，处在项目区的上游，出水经小河排入到下游的前进水库，前进水库位于项目西北面200m；项目西南面100m有大龙潭村，根据规划，该村需要搬迁。项目周边环境状况见附图3。 2、地形地貌 曲靖位于滇东高原，属高原山地与盆地相间的地貌景观。全市地势走向为北高南低，西高东低，由西北向东南方向倾斜。曲靖具有典型的高原地形地貌的特征，市域西部与高原湖盆区紧紧相嵌；东部逐步向贵州高原倾斜过度；中部是长江和珠江的水系分水岭，高原面保存较好，顶部平缓；北部受河流强烈切割，地形比较破碎；南部有较典型的岩溶景观。曲靖境内有高山深谷、低中山河谷、高原丘陵湖盆和中山山地等多种地貌类型。 本项目位于滇东高原的麒麟区和马龙县交界处，属乌蒙山脉，地处长江流域和珠江流域的分水岭，周围群山环抱，地势开阔，地形相对平缓，偶有缓丘起伏，地势总体呈东、南、北面高，西南低。最高海拔2145米，最低海拔2057米，一般海拔为2060—2110米左右，相对高差较小，属低中山丘陵地形和侵蚀盆地地貌。 3、地质条件 项目区主要区域所处的马龙县位于牛头山隆起的北侧，属滇南北构造体系。全境地质经过多次构造远动的影响，各时代的海陆变迁及研向变化复杂，构造西部有小江大断裂通过，境内断裂、褶皱发育，构造阶段有：第四系下统翠峰山群（D1C、D1C2），志流系（S）、寒式系（t）。 项目区地质主要为泥盆系下统翠峰山群（D1C、D1C2），岩性上部为黄色紫红色砂质泥岩，下部为棕色、黄绿色薄—中层状粉砂泥岩，岩性坚硬难风化，厚度在134.9-200m之间。 4、地震烈度 根据1:400万《中国地震动参数区划图》，项目区地震动峰值加速度为0.15g，根据地震基本烈度为Ⅶ度。 5、河流水系 项目所在区域属长江流域金沙江水系和珠江流域南盘江水系，其中长江流域汇水面积为22.46km2，珠江流域面积为7.82km2。长江流域汇水径流汇入前进水库后经马过河流入牛栏江，最终进入金沙江；珠江流域汇水径流汇水面积汇集后流入白石江，再经白石江流入南盘江。项目区附近的地表水主要有前进水库及上游的大龙潭水库，主要功能为灌溉及调洪，有一条小河流从项目西南面流过，根据规划，此河流在园区基础设施建设中将进行改道入地，改道后沿项目区东、北厂界经过。 6、气候、气象 本项目所处地位于东亚季风和南亚季风交汇地带，属华南气候区，其气候特点为：冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、雨热同季、雨量集中、干冷同期，光照长而热量不足。年平均气温为13.6 0C。最冷月为1月平均为6.50C，最热月为7月平均气温为18.70C。平均无霜期为257天。年平均降水量928mm，最大降雨量1207.9 mm，最小降雨量763.5 mm。5—10月为雨天，年平均降雨量783.7 mm，占了全年降雨量的84%，最高峰出现在6—8月，年平均降雨量482.6 mm，占了全年降雨量的52%。年平均日照时数2148h。平均风速为4.3m/s。3月份为风速最大，平均为6.5 m/s，多南风和西南风。无霜期为241天。 7、生态环境 项目位于曲靖经济技术开发区内的南海子工业园区，区内地势较平坦，区内生态环境将已随着开发区的发展有所变化，自然植被由人造绿地环境取代。据现场勘察，项目用地范围土地现已被工业园区征用，地上长满秧草，局部有几颗乔木，南面有一果园，种植梨树，调查期间，有少量当地常见鸟类在田间觅食。项目范围内人为活动较为频繁，无珍稀动植物、矿藏以及国家和地方所列的重点文物保护单位，项目环境敏感度一般。 8、项目区重点保护野生植物、风景名胜及古树名木 通过查阅相关资料，项目用地为规划的一类工业用地，项目区范围内没有国家和省重点保护的野生动植物。无风景名胜及古树名木。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）： 1、政区人口 项目所在地曲靖南海子工业园区位于曲靖市麒麟区与马龙县交界处。根据2009年《曲靖年鉴》，麒麟区辖廖廊、南宁、建宁、白石江四个街道办事处，西山、珠街、沿江、三宝、越州、东山、茨营、潇湘8个乡（镇），90个村民委员会和29个社区居委会。全区土地面积1552.83km2，总人口65.13万人，其中农业人口41.60万人，非农业人口23.53万人，少数民族人口2.52万人，主要民族为汉族、回族、白族、壮族、傣族、满族、纳西族等，人口密度为419人/ km2。 马龙县辖通泉、吗鸣、旧县、马过河、王家庄、张安屯、月望、纳章、大庄、9个乡（镇），2个社区，1个居委会，64个村委会。全县土地总面积1614.15 km2，总人口为19.31万人，其中农业人口17.19万人，非农业人口为2.12万人。 涉及到的麒麟区土地总面积157 km2，辖5个村委会，30个村民小组，31个自然村，总人口1.40万人，人口密度89人/ km2。 涉及到的马龙县通泉镇土地总面积为157.13 km2，辖2个社区，7个村委会，55个村民小组，总人口3.62万人，人口密度为226人/ km2。 2、社会经济情况 2009年曲靖市全市实现生产总值861.8亿元，按可比价格计算比上年增长12.9%，按常住人口计算，人均GDP达到14860.7元。其中：第一产业实现增加值160.9亿元，增长6.9%，拉动GDP增长1.2个百分点，对经济增长的贡献率为8.9%；第二产业实现增加值456.0亿元，增长13.6%，拉动GDP增长7.3个百分点，对经济增长贡献率为56.9%；第三产业实现增加值244.9亿元，增长15%，拉动GDP增长4.4个百分点，对经济增长贡献率为34.2%。三次产业结构进一步得到优化，其结构调整为19：53：28。单位GDP能耗能完成省下达的计划目标。 根据曲靖市麒麟区关于《2008年国民经济和社会发展统计公报》，麒麟区2008年实现地区生产总值244.7亿元，按可比价计算，增长13.6%。其中，第一产业增加值11.8亿元，增长7.2%；第二产业增加值154.5亿元，增长13.6%；第三产业增加值78.4亿元，增长14.3%。产业结构不断优化，三次产业结构由上年的4.6：63.5：31.9调整为今年的4.8：63.1：32.1。2008年完成农林牧渔业总产值221285万元，增长26.2%；2008年，全区乡镇企业19018个，增长2.9%；从业人员达100407人，增长3.6%；营业收入1143234万元，增长6.4%；上交税金30888万元，增长53.9%；2008年，全区工业在优势产业带动下保持平稳增长态势，经济效益稳步提高，全年辖区内工业总产值完成345.2亿元，增长18.1%；全区有工作量的建筑业企业73个，占建筑安装施工企业个数的92.4%，完成建筑业总产值28.1亿元，同比增长16%；2008年，全区全社会固定资产投资总额完成110.4亿元，增长32%。 根据曲靖马龙县关于《2009年上半年国民经济和社会发展统计公报》，马龙县2009年上半年实现县内生产总值94548万元，完成年初计划的50.2%，同比增长9.6%，环比增幅加快了1.6个百分点。实现农业总产值27079万元，增长15.4%；实现工业总产值174058万元，总量止跌回升，比去年同期增加7212万元，增长12%，环比提高1.6个百分点；实现工业增加值48965万元，同比增长10.3%。完成消费品零售总额22435万元，同比增长20.1%，比1-5月份增速提高0.9个百分点；全县固定资产投资完成101978万元，增长146%。不含多晶硅项目完成固定资产投资总额67215万元，增长62.1%。在总投资中，城镇固定资产投资46592万元，增长98.8%，农村固定资产完成投资3027万元，减少37.4%，房地产投资完成17596万元，增长33.5%。财政一般预算收入11063万元，增长10.4%。财政一般预算支出22350万元，增长40.6%。支出重点保民生，占总支出的59.1%。6月末，全县从业人员为10647人，增长2.0%，累计工资总额11887万元，增长23.1%，在岗职工月平均工资1958元，增长19%。城镇居民人均可支配收入5829元，增长11.2%，人均消费性支出4870元，增长12.1%。农民人均现金收入905元，增长31.7%，现金支出1305元，增长2.5%，其中：生产费用支出475元，增长5.1%，占支出的37.3%。 3、文化、教育 教育事业稳步发展。建立健全“两免一补”制度。全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，认真做好农民工子女的义务教育工作。2009年末全市共有普通高等院校3所，在校生1.9万人。职业中学12所，在校生3.7万人。普通中专8所，在校生4.2万人。普通中学247所，在校生44.6万人。特殊教育学校4所，在校生0.5万人。小学1766所，在校生66万人。幼儿园655所，在园幼儿14.1万人。小学适龄儿童入学率99.68%。 2009年末全市有文化艺术表演团体7个，文化馆10个，文化站115个，文物管理所10个，公共图书馆11个，公共图书馆藏书1092千册。全市电视人口覆盖率96.1%，广播人口覆盖率96.0%。 全市共有各类卫生机构601个，其中：医院63个，乡镇卫生院106个，共有病床1.5万张，卫生技术人员1.2万人。 4、文物保护 经现场调查项目厂址占地为曲靖南海子工业园区一类工业用地，区内未发现文物，且厂址占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，区内无国家规定的保护动植物。 5、工业园区的规划情况 本资料情况引自云南省环境科学研究院编制的《云南曲靖南海子工业园区总体规划环境影响报告书》（2008.2），本稿已经通过审查并取得云南省环境保护局出具的审查意见，详见附件云南省环保局关于提交《云南省曲靖南海子工业园区总体规划环境影响报告书》的审查意见的函。根据园区规划环评，硅产业、烟草及配套产业、生物创新产业、机电产业、新材料加工产业、高新技术产业以及其他有生产能力、有市场、有资金并适合在南海子工业园区生产的其他环保型项目方可进入园区，其他不在产业定位范围内以及工艺落后、耗费资源的项目不得进入园区。 云南省曲靖南海子工业园区定位及功能分区如下。 工业区产业定位：坚持走新型工业化道路，建设钢铁、有色冶金、加工、铸造的工业基地；面向全省及东南亚的物流中心基地之一；集科工贸一体化的冶金系列新材料研发、深加工、生态型、现代化工业园区。 园区定位：通过工业园区的建设，以工业化带动城市化，将建设工业强市与珠江源大城市有机结合，将工业园区建设成新型工业固区、曲靖新城区、新体制和新机制试验区的“三位一体”的服务配套功能齐全的综合工业园区，使之成为发展循环经济的重要载体。其园区的性质为云南省的工业重地之一，以卷烟配套工业，生物创新工业，机电工业及新材料加工工业为重点、集贸易、金融、保险、服务业等为一体的现代化综合工业园区。 功能定位：规划区内共分为：生态绿核、机电产业园、卷烟配套产业园、生物创新园、新材料产业园、高新技术产业园、其它项目产业园、公共服务区、职工公寓区、工业站站场、仓库物流区、体育训练基地、外围生态防护区。 生态绿核：位于规划用地中部，由中心内环环绕。兼具核心公共服务区、核心景观区和核心防护隔离区三大功能。形成体现工业园区的环境特征、企业文化和现代高科技产业园区形象的主要展示窗口。 硅产业园区：主要以多晶硅生产为基础带动硅片、太阳能电池、太阳电脑芯片等硅产业链的发展。 机电工业园：围绕我省水电开发、曲靖火电基地建设及电煤配套工程。安排煤矿机械；水电站配套辅机；输变电设备；电力自动化控制设备；火电站辅助设备；除尘设备等；电站生产配套服务：电力科技研发；机械制造、维修。 烟草配套产业园：以曲烟为龙头，规划项目有：锅箔衬纸、铝箔纸、水松原纸、水松纸、纸箱、烟标印刷生产线等；同时还可进行烟草科技研发，其项目有：降焦新材料、包装新材料、白肋烟、凉晒烟加工储存、开发烟叶下角料的深加工产品等。 生物创新园：充分发挥多物种资源优势，依靠科学技术，搞好生物资源开发创新工程。重点发展牧、粮油籽种、薯类、茧丝绸、蔬菜、花卉、水产及林果六大主导产业的深加工。重点支撑的规划项目有：亚麻类产品综合开发项目、绿色食品开发项目、保鲜品开发项目、生物化工项目、生物制药项目等。 新材料产业园：主要产业发展方向有：超导材料、防盗材料、合金材磁性材料和化学材料、复合材料、新材料产业主导项目及产品。 高新技术产业园：发展方向有：微电子科学、电子信息、光电子科学、光机电一体化技术、生物工程技术、新能源、高效节能技术、生态科学、生物医学、其他传统产业基础上应用的新技术及工艺。 其它项目产业园：凡有技术、有生产能力、有市场、有资金并适合在南海子工业园区生产的其它环保型项目均可进入曲靖南海子工业园区。 工业站站场及物流中心：以解决园区大量物资和原材料的运输问题，在贵昆铁路北部修建一个工业站，现时在站场附近设置一个仓储区。通过配套发展仓储、交通、包装、配送，将之营造为符合现代使用要求与发展趋势的“物流中心”。 公共服务区：相应集中布局商业金融中心、行政管理中心、科研发展中心及公共设施、服务设施、市政公用设施、绿地、广场等。 职工公寓区：适应园区后勤服务现代化的发展趋势，在园区布置职工公寓区，并配套幼儿园、中小学及其他居住区服务设施。 工业园区总体目标：工业园区的建设应走新型工业化道路，提升综合竞争力，推进工业布局的调整，全面提升和优化产业结构，改善城市环境，增强地区经济发展后劲，是工业园区成为新的经济增长点和推进城市化和提升工业化的有效载体。 本项目为铝型材生产，属于新材料产业主导项目及产品产业中建筑用铝材、包装用铝材等铝的深加工项目，符合工业园区的产业及功能定位，同时根据南海子工业园区管委会证明，允许本项目进入南海子工业园区。

# 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 项目处于南海子工业园区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》二级标准，项目环境空气质量现状引用工业园区规划环评2007年12月对项目所在地大气的监测结果，监测布点图见附图5。根据现场勘查，项目周边现状多为空地及村庄，生产企业仅有多晶硅厂二期项目，没有建设大气重污染型企业，环境空气质量现状引用2007年监测值是可行的。监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 监测点 指标 一小时的平均浓度 日平均浓度 范围 标准值 超标率 （%） 范围 标准值 超标率（%） 多晶 硅厂 TSP - - - 0.092-0.121 0.30 0 PM10 - - - 0.054-0.067 0.15 0 SO2 0.024-0.039 0.50 0 0.019-0.024 0.15 0 NO2 0.017-0.022 0.24 0 0.016-0.019 0.12 0 大龙潭 TSP - - - 0.072-0.098 0.30 0 PM10 - - - 0.048-0.075 0.15 0 SO2 0.030-0.035 0.50 0 0.023-0.026 0.15 0 NO2 0.018-0.023 0.24 0 0.019-0.021 0.12 0 响水街 TSP - - - 0.073-0.095 0.30 0 PM10 - - - 0.054-0.075 0.15 0 SO2 0.023-0.035 0.50 0 0.025-0.029 0.15 0 NO2 0.016-0.022 0.24 0 0.019-0.022 0.12 0 从监测结果看，评价区域的监测点一小时平均浓度、日平均浓度全部达标。 2、地表水环境 项目处于南海子工业园区，项目西北侧前进水库距离本项目约为200m，水质现状根据曲靖市环境监测站于2010年3月的监测结果；白石江水质现状根据曲靖市监测站于2009年11月对白石江在曲靖市经开区河段出口处进行监测，监测断面位于本项目区下游，监测点位图见附图4，监测结果见表3-2。 表3-2 评价区地表水质现状监测结果 监测项目 监测点 pH CODcr 高锰酸盐 指数 BOD5 SS TP 前进 水库 结果 8.6 45 7.68 10.0 24 0.075 评价 / 超标1.25倍 超标0.28倍 超标1.5倍 / 超标0.5倍 Ⅲ类标准 6-9 20 6 4 / 0.05 白石江 结果 7.88 28.5 28.08 38.6 / 1.996 评价 / 达标 超标1.81倍 超标5.4倍 / 超标5.7倍 Ⅳ类标准 6-9 30 10 6 / 0.3 监测项目 监测点 NH3-N 氟化物 硫化物 挥发酚 石油类 前进 水库 结果 0.631 L L L L 评价 达标 达标 达标 达标 达标 Ⅲ类标准 1.0 1.0 0.2 0.005 0.05 白石江 结果 12.1 0.960 0.007 0.029 0.06 评价 超标7.1倍 达标 达标 超标1.9倍 达标 Ⅳ类标准 1.5 1.5 0.5 0.01 0.5 从监测结果看，从监测结果看，超标指标为CODcr（超标1.25倍）高锰酸钾指数（超标0.28倍）、BOD5（超标1.5倍）、总磷（超标0.5倍）等，分析超标原因主要是上游村庄生活污水及部分生产废水进入水库造成；根据对白石江的监测结果显示白石江水质不能达到其功能要求，其中CODmn超标1.81倍，BOD5超标5.4倍，TP超标5.7倍，挥发酚超标1.9倍，分析其原因主要是由于曲靖市西片区、北片区的部分地区工业生产废水以及城市生活污水等未经处理直接排入白石江，致使白石江水质被严重污染。 3、地下水环境 项目处于南海子工业园区，项目区南侧大龙潭村所在地的地下水龙潭质量执行GB/T14848-1993《地下水质量标准》Ⅲ类标准。龙潭原为大龙潭村饮用水，现大龙潭村居民均引用自来水，本项目距离龙潭约为300m。根据马龙县环境监测站于2007年12月7日-9日对大龙潭村龙潭出口地下水水质的监测结果，监测结果见表3-3。 表3-3 大龙潭村龙潭出口地下水质现状监测结果 监测项目 7 8 9 平均 评价 标准限值 pH 6.92 7.05 6.86 6.94 达标 6.6-8.5 氨氮 0.043 0.049 0.066 0.056 达标 ≤0.2 高锰酸盐指数 1.36 1.41 1.37 1.38 达标 ≤3.0 硝酸盐 10.00 10.70 13.80 11.5 达标 ≤250 氯化物 未检出 未检出 未检出 未检出 达标 ≤250 氟化物 0.12 0.10 0.10 0.11 达标 ≤1.0 从监测结果看，评价区域的监测点地下水全部达标。 3、声环境 项目所在地为一般工业区，区内环境噪声功能区划为3类声环境功能区。项目周边尚未新建高噪声企业，项目周边多为空地以及村庄，声环境质量现状可利用《云南冶金集团昆明冶研新材料股份有限公司3000t/a多晶硅产业化项目》中的2006年的监测数据，项目所在区声环境现状良好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，即昼间≤65dB，夜间≤55dB（A），项目区域现状噪声监测结果见表3-4。 表3-4 工业园区区域环境噪声监测结果统计 区域 昼间 夜间 Leq Leq 项目生产区（多晶硅厂东南侧） 52.1 45.9 项目生活区（多晶硅厂西南侧） 47.9 41.2 4、生态环境 项目位于曲靖经济技术开发区内的南海子工业园区，区内地势较平坦，区内生态环境将已随着开发区的发展有所变化，自然植被由人造绿地环境取代，项目所在区域内现已无原生植被。据现场勘察，项目所在区域无珍稀动植物以及国家和地方所列的重点文物保护单位，项目环境敏感度一般。 评价区域内已经不存在大中型野生动物，仅出现部分常见的鸟类和小型野生动物，但是数量较少。经调查，在评价区域分布和出现的主要动物种类如下： 啮齿目动物：灰松鼠、小家鼠、褐家鼠、田鼠等； 鸟类：斑鸠、麻雀、大杜鹃、鹧鸪、秧鸡、喜鹊、大山雀等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。不会因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 具体环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目环境保护目标一览表 保护目标 方位 距离（m） 人口（人） 环境要素 保护级别 大龙潭村 西 100 392 声环境、大气 GB3096-2008《声环境质量标准》2类 GB3095—1996《环境空气质量标准》二级 320服务区 北 1000 300 大气环境 响水街 东北 1970 728 前进水库 西北 200 / 地表水 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 白石江 东北 650 / GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 南盘江 东 25000 / 牛兰江 西面 35000 / 地表水 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 大龙潭村龙潭（地下水） 西 300m / 地下水 GB/T14848-93 Ⅲ类标准

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、水环境质量标准 （1）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），其中前进水库执行Ⅲ类标准，白石江和南盘江执行Ⅳ类标准，标准限值如下表： 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH CODcr BOD5 NH3-N TP 石油类 六价铬 Ⅲ类标准 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 Ⅳ类标准 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 ≤0.05 （2）地下水水质执行GB/T14848—93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准，Ⅲ类标准限值如下表。 表4-2 评价区域地下水水质监测结果 指标 Ⅲ类标准 pH 6.5-8.5 氨氮 ≤0.2 高锰酸盐指数 ≤3.0 亚硝酸盐 ≤0.02 硝酸盐 ≤20 镉 ≤0.01 铅 ≤0.05 铜 ≤1.0 锌 ≤1.0 铁 ≤0.3 砷 ≤0.05 六价铬 ≤0.05 2、环境空气质量 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改清单中二级标准，标准值如下表： 表4-3 环境空气质量标准二级 区域名 执行标准 级别 污染物指标 单位 标准限值 小时 日均 年均 项目所在区域 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 二级 标准 SO2 mg/m3 0.5 0.15 0.06 PM10 mg/m3 --- 0.15 0.10 NO2 mg/m3 0.24 0.12 0.08 3、声环境 本项目所处地点位于南海子工业园区的一类工业用地，噪声质量标准执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目周边保护目标大龙潭村执行2类标准，标准值如下表： 表4-4 环境噪声执行标准 等效声级LeqdB（A） 区域名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目所在区域 《声环境质量标准》 GB3096－2008 3类标准 dB（A） 65 55 大龙潭村 GB3096－2008 2类标准 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 （1）无组织排放的废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，见下表： 表4-5 大气污染物综合排放标准 标准类别 颗粒物（mg/m3） 二级标准 1.0(无组织排放浓度) （2）熔铸炉、铝棒加热炉和时效炉等工业炉窑的废气中粉尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准；因《工业炉窑大气污染物排放标准》无金属延压以及加热炉等SO2排放标准，故项目的SO2排放标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度。 表4-6项目炉窑大气污染物排放标准 污染源 排放标准限值（mg/m3） 粉尘 SO2 烟气黑度 铝棒加热炉 200 550 1 时效炉 200 550 1 熔铸炉 200 550 1 （3）环氧树脂粉料在喷涂、固化过程中排放的有组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准标准，排气筒不低于15m，值见下表： 表4-7 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许 排放浓度 排气筒高度 最高允许排放速率 依据 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h GB16297-1996 非甲烷总烃 120mg/m3 15m 10kg/h GB16297-1996 （4）氟碳漆型材在固化过程中排放的废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准标准，排放值如下表。 表4-8 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许 排放浓度 排气筒高度 最高允许排放速率 依据 甲苯 40mg/m3 15m 3.1kg/h GB16297-1996 二甲苯 70mg/m3 15m 1.0kg/h GB16297-1996 （4）在阳极氧化工序中产生的硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准标准，排放值如下表。 表4-9 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许 排放浓度 排气筒高度 最高允许排放速率 周界外浓度最高值 依据 硫酸雾 45mg/m3 15m 1.5kg/h 1.2mg/m3 GB16297-1996 （5）化粪池污泥及污水处理污泥臭气执行GB14554－93《恶臭污染物排放标准》二级标准，即厂界臭气浓度≤20（无量纲）。 （6）食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》； 表4-10 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、废水 a.生活废水 项目位于工业园区内，所产生的生活废水经处理达标后排入园区污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和 CJ3082-1999《污水排入城市下水道水质标准》表1标准，标准见表4-11。 表4-11 污水综合排放标准及污水排入城市下水道水质标准 标准类别 pH值 CODCr (mg/L) SS (mg/L) BOD5 (mg/L) 动植物油 (mg/L) NH3-N (mg/L) 氟化物 （mg/L） 磷酸盐 (mg/L) GB8978- 1996 6～9 500 400 300 100 — 20 — CJ3082-1999 — — — — — 35 8 b.生产废水 项目产生的生产废水经厂区自建污水处理站处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后外排，生产废水中第一类污染物车间排口执行表1第一类污染物最高允许排放浓度，标准值分别见表4-12、4-13。 表4-12 项目综合生产废水排放标准 标准类别 pH值 CODCr (mg/L) SS (mg/L) BOD5 (mg/L) NH3-N (mg/L) 磷酸盐 (mg/L) 总铬(mg/L) 六价铬(mg/L) GB18918-2002 6-9 50 10 10 8 0.5 0.1 0.05 表4-13 第一类污染物车间排口最高允许排放浓度（单位：mg/L） 标准类别 总镍 烷基汞 总镉 总铬 六价铬 总砷 总铅 日最高允许排放浓度 1.0 不得 检出 0.1 1.5 0.5 0.5 1.0 3、噪声 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准。 表4-14 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 厂界 周围 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 3类 dB（A） 65 55 施工期噪声执行GB12532—90《建筑施工场界噪声限值》，具体见表4-14。 表4-14 建筑施工场界噪声限值 单位：Leq[dB(A)] 施工阶段 主要噪声源 噪声限值 昼间 夜间 土石方 推土机、挖掘机、装载机 75 55 结 构 混凝土搅拌机、振动机、电锯 70 55 装 修 吊车、升降机等 65 55 4、固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001。 5、危险废物 危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 产生的污水总量： 项目生活废水经预处理达标后排入工业园区污水处理厂，废水总量为3.8808万m3/a，COD：9.702t/a，氨氮：0.97t/a；总磷：0.195t/a。 生产废水经处理达标后排入白石江，废水总量为5.28万m3/a，COD：2.64t/a，总镍：0.00317t/a；总铬：0.0042t/a；六价铬：0.00106t/a 废气： 废气量：6897万m3/a；SO2：44.5t/a，烟尘：11.232t/a；粉尘3.0994t/a 固体废弃物处置率达100％。 总量来源： 根据曲环发[2010]205号文，本项目新增SO2排放量为45t，项目SO2总量指标由曲靖市环保局在节能减排项目中给予调配。 |

表五、建设项目工程分析

一、工艺流程 本项目主要生产各类铝型材，包括氧化着色型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材、工业型材等。项目原料主要为铝锭，在熔铸车间经熔炼、铸造成为铝铸棒材，再经挤压车间利用模具挤压成型，制成基材，部分基材经经检验合格后可直接作成品包装入库，即工业型材；其余部分通过采取分别采用阳极氧化着色、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂等不同工艺进行表面处理制成各类铝型材。项目厂区内共设置两个氧化车间、两个挤压车间、三个喷涂车间，工业型材预处理后在喷涂车间分别进行粉末喷涂、氟碳漆喷涂再经过烘干固化等工序制成粉末喷涂型材及氟碳喷涂型材，在氧化着色车间制成阳极氧化着色型材，在电泳车间制成电泳涂漆型材。 本项目主体工艺流程如下图： 注：喷涂型材包括25000吨/年粉末喷涂型材、5000吨/年氟碳漆喷涂型材、阳极氧化、着色型材10000吨/年、电泳涂漆型材9000吨/年、工业型材1000吨/年。 图5-1 项目整个主体工艺流程示意简图 各车间的生产工艺及产污情况如下： （一）熔铸车间工艺流程图： 图5-2 熔铸车间工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 将铝锭和生产过程中产生的边角铝料（主要来自于挤压车间的锯切工序）装入熔铸炉，加热熔化成铝熔液（体），熔炼炉采用煤气供热，在熔炼加热过程中有废气产生，主要含有烟尘、二氧化硫、氮氧化物；生产过程中为了满足产品的需要，按一定比例向熔铝炉加入少量的金属镁、金属硅进行成分调整，并加入精炼剂（氯化钾35%+氯化钠65%）和少量氮气除去铝熔体中的H2。在熔铸过程中会产生一定量的滤渣，熔炉里扒出来的热铝灰铝渣装入小车内，通过自动上料装置提起送入搓灰机（铝灰分离机）内，搓灰机采用电作为能源，处理温度低于700度的铝灰，经升降搅拌系统进行充分搅拌，铝灰分离后铝沉入容器底部，由放料装置直接放进熔炉，含氧化铝的铝灰由排灰口排出后经收集后外卖；搅拌过程中产生的含有粉尘的废气经集气罩收集后与熔铸废气一起进入总排气管，采用沉降+布袋除尘的方式处理后通过同一根排气筒外排。除去铝熔体表面的铝渣并静置后，将铝熔体浇铸成合金棒，经检查合格后作为挤压用棒交下一道工序使用。铸棒过程中使用的模具采用陶瓷模具，模具外购，仅在项目区内进行简单的修模处理。在铸棒过程中会产生少量的氧化铝和一些边角清出的铝块，全部回炉重新熔炼。熔铸炉的炉温为11000C，工作制度为连续生产。 （二）挤压车间工艺流程： 图5-3 挤压车间工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 将经过煤气加热的铝合金棒放入挤压机的挤压筒，通过挤压轴对铝合金棒施加一定压力，迫使铝棒变形而从模具孔中挤出来，进而制作成需要的各种型材。其中，铝合金棒通过加热炉加热，加热炉采用煤气发生炉生产的煤气为燃料，加热温度为400-5000C；模具和挤压筒均采取电加热，加热温度为400-5000C。挤压成型的铝型材经矫直、锯切、冷却等处理后，放入时效炉加热时效（通过保温炉在一定温度下保温一段时间，改变铝材的物理结构，使铝材硬度达到使用要求），时效炉采用煤气为燃料，时效控制温度为180-1900C，时效时间6-8小时。锯切产生的边角铝料送熔铸车间配料工序。 铝型材加热和保温皆通过燃烧煤气来实现，主要污染物是SO2。 （三）氧化着色车间工艺流程： 图5-4 氧化车间工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 氧化着色型材生产规模为10000吨/年，铝型材半成品采取“脱脂→碱蚀→中和”工艺进行表面预处理，通过各表面预处理工序，除去铝型材表面的杂质和氧化膜后，再将铝型材放入氧化槽中（槽液成份为硫酸）进行阳极氧化，阳极氧化是在电解液中以铝为阳极，通电后在铝表面生成人工氧化膜的过程，本项目采用硫酸为氧化电解液。将铝型材的表面进行氧化加工处理，也叫前处理，使之形成所需的金属色和光泽，不同的铝型材其表面处理工序或多或少。阳级氧化膜生成的原理：以铝和铝合金为阳级置于电解液中，利用电解作用，使其表面形成氧化铝薄膜的过程，称为铝和铝合金的阳级氧化处理，铝阳级氧化的原理实质上就是水电解的原理，为了节约生产成本和减少废水处理难度，本项目拟在生产工艺中使用的硫酸溶液均不排放，生产消耗后测定浓度进行定量补充。 项目表面处理工艺采用阳极表面氧化处理工艺，主要工序有除油、酸蚀、碱蚀、中和、氧化、着色、封孔、水洗等，分述如下： A、除油（脱脂） 首先将型材扎成一排，放入脱脂槽中除油、脱脂、除自然氧化膜，除油后再放入水洗槽中经过自来水洗。使用温度：常温；槽液的成分是硫酸和硝酸，硫酸浓度控制在200-250g/L，硝酸控制在3g/L，处理时间在3-10分钟，每天早晚对槽液抽样一次，检验硫酸有效浓度，并根据化验结果调整槽液，槽液保持少量鼓气搅拌。 B、水洗 将脱脂后的型材放入自来水槽中用常温的自来水洗1-10分钟，定期对槽中自来水抽样检查其酸碱度，不能达到清洗水标准时更换自来水。 C、碱蚀 工艺参数 碱蚀的目的主要为除去脱脂后残存的自然氧化膜，脱脂液溶解基体的残留物；溶除铝型材表面的变质层；消除挤压痕，划痕及其它表面缺陷，调整和整平基体表面使其均匀一致。碱蚀程序中槽液的成分是氢氧化钠溶液，使用温度在30-70℃；浓度控制：氢氧化钠25-100g/L；处理时间3-10分钟；槽液分析：每天早晚各抽样一次，并根据化验结果调整槽液。 反应原理 铝材浸入热的氢氧化钠溶液中，就会发生非常剧烈的化学反应，铝材迅速的溶解，生成可溶性的偏铝酸纳，同时释放出氢气，化学反应方程式如下： 2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2↑ 铝表面在空气中形成的氧化膜，先与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水，其化学反应方程式如下： Al2O3+2NaOH→2NaAlO2+3H2O 实际上，整个化学反应过程还未结束，在强碱性的水溶液中，偏铝酸钠会发生如下的水解反应： NaAlO2+2H2O→Al（OH）3↓+ NaOH D、水洗 将脱脂后的型材放入自来水槽中用常温的自来水洗1-10分钟，定期对槽中自来水抽样检查其酸碱度，不能达到清洗水标准时更换自来水； E、酸蚀（仅在生产磨砂型铝材有这道工序） 项目生产的铝材根据客户需要分为银白型以及磨砂型，若所需产品为银白型铝材，则无需对原材进行酸蚀；若所需产品为磨砂型铝材，则碱蚀、水洗后需对原材进行酸蚀。酸蚀的目的为脱自然氧化膜、去机械纹和起砂，美化铝材外观，使铝型材表面平整细腻，金属光泽柔和，大大提高了铝型材的表面质量。 工艺参数 同时酸蚀有中和碱液的作用，反应温度：35-45℃；处理时间：4-15分钟；槽液分析：每天分早、中、晚三次化验分析，并根据化验结果调整槽液；浓度控制：酸蚀溶液中酸液为H2SO4以及氟化氢铵（NH5F2），氟化氢铵（NH5F2）的浓度控制在35-50g/L，H2SO4溶液的浓度控制在100-150g/L； 反应机理 酸蚀是特定条件下的化学侵蚀。铝型材接触蚀液，在短时间内迅速反应生成络合物，反应方程如下： 3F-+A13+→A1F3 6F-+A13+→A1F63- A1F63-+A12O3·3H2O→A1（OH）3F6+3OH- 生成的络合物且具有一定的粘度，容易附着于铝基体表面，形成一种保护膜。 挤压型材一般都有许多轻微的模痕，在高倍显微镜下观察呈峰状，粘附于铝基体的保护膜在凹处较厚，凸处较薄，薄处接触酸蚀液的几率较大，能继续较快地进行溶解反应；厚处受到粘附物的屏蔽而使溶液反应速度放慢，由于凹凸部位溶解速度的不同，从而达到平整表面、消除挤压痕的（砂面）亚光效果。 同时酸蚀过程能达到去除制品表面的挂灰以及中和残留在其上面的碱液的作用，反应式如下： 2Al+H2SO4→Al2（SO4）3+3H2↑ 2NaOH+H2SO4→Na2SO4+2H2O F、水洗 将酸蚀后的型材放入自来水槽中用常温的自来水洗1-10分钟，定期对槽中自来水抽样检查其酸碱度，不能达到清洗水标准时更换自来水。 G、中和 银白型铝材：原材经碱蚀水洗后，由于铝材表面呈碱性，经酸洗中和可彻底去除油污，保证铝材的光洁度后再进入下道工序处理。槽液的成分是硫酸，硫酸浓度控制在180-230g/L。 磨砂型铝材：原材经酸蚀水洗后，由于铝材表面呈酸性，经氢氧化钠溶液中和可彻底去除，保证铝材的光洁度后再进入下道工序处理。槽液的成分是氢氧化钠，浓度控制在120-160g/L。 H、水洗 将中和后的型材放入自来水槽中用常温的自来水洗1-10分钟，定期对槽中自来水抽样检查其酸碱度，不能达到清洗水标准时更换自来水。 I、阳极氧化 此过程主要通过电解使铝材表面产生防腐蚀氧化膜（Al2O3层），槽液的成分是硫酸，浓度控制150-210g/L，阳极氧化槽液中的水采用经树脂交换去除离子的纯水。 反应原理：铝的阳极氧化实质上是水的电解，电解液通电后在电流的作用下发生水解，在阴极上放出氢气，电解式如下： H++e——H2↑ 带负电荷的阴离子向阳极移动，在阳极释放电子，即： 4OH--4e——2H2O+2O2- 一部分新生（原子）氧与阳极铝反应，生成无水氧化铝膜，即： 2Al3++3O2-——2Al2O3+热量 J、着色 反应原理 着色就是在铝材表面镀上一层锡或镍，使铝材表面更具金属光泽和质感，着色剂主要由硫酸亚锡、硫酸镍、酒石酸、着色添加剂，电解着色的本质则是通过电解把金属盐溶液中的金属离子沉积在阳极氧化膜的针孔底部。本项目电解着色工艺是把硫酸阳极氧化的铝及其合金的制品，放入含有重金属盐类的溶液中，进行交流电解着色。 工艺参数 电解质主要采用不同金属盐类，获得膜层色泽也不同，本项目所用金属盐为混合盐电解，电解液是以镍盐为主，以锡盐作添加剂的混合着色液。它综合了镍盐价廉、稳定，锡盐分散能力好的优点，克服了各自的缺点，可获得咖啡色、古铜色、黑色。在电解着色液中，必须加入添加剂，主要稳定电解着色液，促进着色膜色泽均匀，延长电解液着色寿命，本项目采用硫酸铝。电解着色液使用浓度：SnSO4:7-10g/L；NiSO4:20.0-20.6g/L；H2SO4：15.0-25.0g/L；TB（添加剂）：15.0-25.0g/L；总酸度：＞35g/L；PH值：0.95-1.2； 阴极：Ni2++2e——Ni；Sn2++2e——Sn 阳极：4OH--4e——2H2O+O2↑ J、封孔 其主要作用是将铝材表面细小毛孔实施封闭，使铝材起到耐腐蚀作用。槽液的成分主要是镍离子、氟离子。 使用温度：常温；封孔剂使用浓度：Ni2+：1.4-1.7g/L；F-：0.5-0.7g/L；pH：6.4-6.9； K、水洗 用常温的纯水洗1-10分钟，槽液保持溢流，溢流量＜1.0m3/h； 综上所述，阳极表面氧化处理主要就是借助电解、电镀和氧化反应原理来完成。表面处理工序所有的槽液都不排放，生产消耗后测定浓度进行定量补充；每个工序完成后即进行水洗，定期排放废水，定期补充新水；纯水洗则采用溢流方式。此外，槽中产生的沉淀渣定期进行清掏和压渣处理。氧化车间的产污环节主要为各个生产工序后的水洗废水，其中着色、封孔工序后的洗水还含有Ni2+、Sn2+等金属离子；以及各个酸槽、碱槽产生的酸、碱废气。 （四）电泳车间工艺流程 图5-5 电泳车间工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 本项目电泳涂漆型材生产规模为9000t/a，电泳前处理工艺与氧化着色车间的处理工艺相同。 铝材的氧化膜在户外长期使用时，容易腐蚀，耐久性差，因此，表面氧化处理完成后进一步通过电泳涂装的方法来提高铝型材的装饰性能及延长年限。电泳是电泳涂料在阴阳两极施加于电压作用下，带正电荷的涂料离子移动到阴极，并与阴极表面所产生的碱性物质作用形成不溶解物，沉积于工件表面。电泳涂层透明度高，既具有高装饰性又可突出铝型材本身的金属光泽。 电泳涂装较之传统溶剂型的涂装有无可比拟的突出优点。电泳漆液以水作为分散介质，因此没有发生火灾的危险，对空气的污染大为减少。电泳涂料在水中溶解后即发生离解生成带电微粒，在外电场的作用下向反极性方向的工件运动而沉积于工件表面，对工件的边缘、内腔及焊缝等具有很好的泳透性，覆盖能力强，因此涂层致密、均匀，整体防腐能力强。涂层外观质量好、无流痕，湿膜含水量很低，烘烤时不会产生流挂现象，也不存在溶剂蒸气冷凝液对涂层的再溶解作用。采用RO闭路循环回收系统，使电泳涂料利用率在98%以上，并且无含涂料废水排出，解决了产品电泳后水洗的污水处理问题，使电泳涂装在防止环境污染方面取得突破性进展，同时降低了电泳涂料的耗损，进一步完善了电泳涂装工艺。电泳涂装过程的电泳膜形成机理可以概述为：①阳极氧化膜厚阻挡层的反应；②在氧化膜孔中发生的水的电解反应；③RCOO-与H+的中和反应；④如果电泳涂装是在电解着色膜上进行，则还会发生着色膜孔中沉积金属的电解反应。电泳前处理工艺与氧化着色车间前处理工艺相同。 本项目电泳槽液主要成分是5~7%丙烯酸树脂及纯水。为了节约生产成本和减少废水处理难度，本项目在生产工艺中电泳漆等为循环使用，仅在浓度低时补给。 电泳涂装操作过程如下： 纯水洗：采用经过氧化的铝型材充分水洗，避免前道工序之酸、碱及盐份带入电泳槽污染漆槽，影响漆膜，纯水电导率小于5μs。 电泳：在计量好电压及时间下，形成电泳膜。 电泳漆回收：电泳后的型材带有较多的电泳漆，经温度为50-100℃的纯水洗，由于水洗后电泳漆浓度较高，为减少漆液浪费，采用反渗透系统进行电泳漆回收，反渗透过程中产生的废水进入综合生产废水处理站处理达标后排放。 烘烤固化：使漆膜在高温180℃左右的温度下熟化、固化，热源为煤气。 包装入库：烘烤完成后，即将型材从扎排上取下，经检测剔出不合格产品后将产品包装入库，电泳涂漆铝型材生产过程即完成。 电泳车间产污环节产生的污染物主要为各个生产工序后的水洗废水、酸槽及碱槽产生的酸碱废气等。 （五）喷涂车间工艺流程 图5-6 喷涂车间工艺流程及产污节点图 工艺说明 本项目喷涂型材包括粉末喷涂型材以及氟碳漆喷涂型材，其中粉末喷涂型材生产规模为25000t/a，氟碳漆喷涂型材规模为5000t/a。 （1）粉末喷涂型材 本项目粉末喷涂型材使用涂料主要成分为环氧树脂，采用粉末静电喷涂的喷粉方法。其工作原理就是利用高压静电电晕电场的原理。在喷枪头部金属喷杯和极针接上高压负极，被喷涂工件接地形成正极，是喷枪和工件之间形成一个较强的静电电场。当作为运载气体的压缩空气，将粉末涂料从供粉桶经粉管送到喷枪的喷杯和极针时，由于它接上高压负极产生的电晕放电，在其附近产生了密集的负电荷，使粉末带上负电荷，进入了电场强度很高的静电场，在静电力和运载气体推动力的双重作用下，粉末均匀地飞向接地工件表面形成厚薄均匀的粉层，再加热固化转化为耐久的涂膜。为回收粉末涂料再次利用，本项目为粉末喷涂工序配套了粉末涂料回收装置。 （2）氟碳漆喷涂型材 本项目氟碳漆喷涂型材生产过程中使用的底漆、面漆等均为氟碳漆，氟碳漆在喷前须将漆料溶于稀释剂中确保氟碳漆彻底搅拌混合均匀，氟碳漆成份主要是氟改性聚合树脂，项目氟碳漆稀释剂为有机溶剂（有机溶剂为甲苯及二甲苯，比例为2：8），氟碳漆和稀释剂的配合比例约为5：1。喷漆房采用密封式喷漆房，喷涂方法为空气喷涂法，即涂料在压缩空气作用下附着在工件表面的喷涂方法。主要设备有空气压缩机、喷枪，喷枪为吸上式，喷枪型号：W-77，喷嘴尺寸：1.5-2.0mm，气泵压力：0.3-0.5Mp。被涂物为铝型材，涂料喷出量为160ml/min（氟碳漆的比重取平均值1.2kg/L），共2只喷枪，根据项目方提供的技术资料，氟碳漆雾在工件上的附着效率约为99%，附着效率较高。对未能附着的少量氟碳漆雾采用水喷淋法进行回收处理，在喷漆房内进行空气喷涂时，为能附着的漆雾由于截面急剧增大，风速下降，大尘粒（颗粒物）在重力作用下得到沉降；含尘气体在行进过程中，受到从喷头喷出的水滴（雾）作用，颗粒物被液滴包覆后，沉降下来，由此，颗粒物与气体分离，该工序对颗粒物分离有着良好的效率，减少了含尘气体对后续处理工序的冲击，延长了后续设备的使用周期，同时喷漆房废水收集于喷漆房专门的水槽，经过配备的喷漆循环水处理机处理后循环回用，处理机放置于喷漆房旁，自动控制，可与喷漆房的电源联动，喷漆时自动运行，漆渣从机器回收后作危废收集，委托有资质单位处置。喷漆房采用项目喷漆房设置为封闭式，喷涂过程中极少量氟碳漆雾附着于喷漆房内壁上，由项目方定期对喷漆房内壁进行清理，采用干法清理，清理的漆渣集中收集后委托有资质单位处理。 （3）喷涂前处理 在对铝型材进行喷涂前，工件表面要经过去油去污及化学处理，以产生铬化膜，增加涂层和金属表面结合力和防氧化能力，有利于延长漆膜的使用年限。 除油（脱脂）：首先将型材扎成一排，放入脱脂槽中除油、脱脂、除自然氧化膜，除油后再放入水洗槽中经过水洗。槽液的成分是硫酸，浓度控制在150g/L左右。 水洗：将脱脂后的型材放入自来水槽中用常温的自来水洗1-10分钟，定期对槽中自来水抽样检查其酸碱度，不能达到清洗水标准时更换自来水。 纯水洗：对经自来水洗后的铝型材用去离子纯水充分水洗。 钝化：本项目钝化采用铬化学处理工艺，铬化的目的是提高涂层与铝材之间的接合力。经过铬化处理的铝材，表面已形成一层0.5－1.0um的化学氧化膜，该膜层有许多细小的腐蚀孔，静电喷涂后，涂层材料已渗入微孔中，经烘烤和固化处理，这些喷涂材料将牢牢嵌入氧化层微孔中，使涂层与基体很难拨离，从而实现喷涂材料对铝材的长期保护。槽液的成分是铬酸和铬化剂，铬化剂采用硫酸铬，浓度3-5g/L。 风干：水洗后将铝材自然风干，再进行静电喷涂。 与电泳涂装表面处理工序一样，所有的槽液都不排放，生产消耗后按比例增加；每个工序完成后即进行二道溢流水洗，定期补充新水，废水定期排放；槽中产生的沉淀渣定期进行排渣和压渣处理。 （4）喷涂固化 铝型材前处理完成后根据客户需要分别对型材表面进行粉末喷涂及喷漆处理，粉末喷涂及喷漆均在封闭的喷涂房内进行。项目共设置三条喷涂线，其中两条粉末喷涂线，一条氟碳漆喷涂生产线，每条喷涂线配备一套固化设备，项目共设置三台固化炉。 （a）粉末喷涂 静电喷涂：静电喷涂在专用喷涂柜内进行，涂料是热固性聚酯粉末涂料，通过静电使涂料粒子附着在工件表面。涂料在喷涂柜内循环使用，此过程无废气、废水产生，基本无污染。喷涂完成后即进入烘干房对涂料进行烘烤，使涂料固化在铝材表面，烘烤固化完成后即进行产品检测、包装入库。 （b）喷漆 本项目喷漆型材使用漆料为氟碳漆，主要成份为氟树脂中的偏聚氟乙烯（PVDF），为改性聚合树脂。在封闭的喷漆房内采用空气喷涂法进行喷漆，氟碳漆呈雾状附着于工件表面，漆料附着率为99%，少量氟碳漆雾附着于喷漆房内壁，剩余部分通过水喷淋法进行回收处理，喷漆过程无废气排放；喷漆废水经处理后循环使用不外排，喷漆废水处理机处理出来的漆渣经收集作危废委托有资质单位处置。内壁附着的少量漆料定期清理，清理的漆渣委托有资质单位处置。项目喷漆工艺分为“三涂一烘”和“两涂一烘”两种，“三涂一烘”即为在对工件前处理完成后先喷上一层氟碳底漆，干膜厚度约为5-10微米，静置5-10分钟，再喷涂一层氟碳漆面漆，干膜厚度约为25-35微米，静置5-10分钟，最后喷涂罩光清漆，干膜厚度约为10-15微米，静置5-10分钟，喷涂完成后即进入固化炉对涂料进行烘烤，使涂料固化在铝材表面，三喷涂层一般需要二次固化，预固化处理后再次进行喷涂，喷涂完成后铝材再次进入固化炉处理，固化温度一般在180℃-250℃之间，固化时间分别为15-25分钟，烘烤固化完成后即进行产品检测、包装入库；“两涂一烘”则只需对型材进行底漆喷涂及面漆喷涂，氟碳底漆喷涂干膜厚度约为5-10微米，静置时间约为5-10分钟后对其进行面漆喷涂，干膜厚度约为25-35微米，静置时间约为5-10分钟后铝材进入固化炉处理，固化温度一般在180℃-250℃之间，固化时间为15-25分钟，烘烤固化完成后即进行产品检测、包装入库。 （六）断桥车间工艺流程 项目的隔热断桥铝型材生产线，生产规模为2000t/a。主要生产工艺技术是采用“辊压嵌入式”，采用“三步法”生产程序，即开齿、穿条、辊压。 工艺流程为： 工艺流程简述： (1)第一道工序主要是检验型材表面质量及尺寸规格。内、外层铝型材可以采用粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材、阳极氧化、着色型材、电泳涂漆型材，通过穿条断桥连接，形成内、外双色铝型材门窗。 (2)第二道工序是贴保护膜，主要保护型材表面质量在加工、搬运过程中不被损坏。 (3)开齿主要是在隔热铝型材穿条滑道两内壁碾压形成如锯齿状齿道。通过辊压嵌入聚氯乙烯硬质塑料胶条，使其固定在一起。目前国内对齿道深度没有具体规定，但在行业标准JC/T建筑隔热铝型材标准中规定了其抗拉强度和抗剪强度值，从而要求齿道必须将聚氯乙烯硬质塑料隔热条与铝合金型材通过辊压紧连接在一起。 (4)穿条与辊压工序是重要工序，穿条是将聚氯乙烯硬质塑料隔热条，通过穿条设备穿入已开好齿的隔热铝型材齿道内，然后又通过辊压设备，将隔热铝型材与聚氯乙烯硬质塑料胶条辊压在一起。 (5)包装是最后工序，可用塑料薄膜套装，也可用包装纸缠绕包装，主要是保护型材在运输、加工中不被磕碰伤。 （七）煤气制造工艺 项目生产中熔铸、挤压（包括时效）和表面处理的电泳、固化等工序皆需燃烧煤气加热，项目需煤气量约4500万m3/a。项目设计选用当前较先进的φ2.4M两段式热煤气发生炉，根据项目方提供资料，项目最大煤耗约为15000t/a。 工艺流程及产污环节 煤气是褐煤在发生炉内自上而下移动的过程中与由下而上的逆向气化剂（空气+水蒸汽）相接触，在高温下通过传热和介质，进行一系列物理化学反应，生成CO、H2、CH4、CmHn、H2S等可燃气体和CO2、N2、O2、H2O等不可燃气体，再经过净化处理形成的。燃料由加煤斗投入炉内后，遇到由下部鼓入炉内的气体（空气、水蒸气），水蒸气和空气的比例跟温度有关，一次进风空气水蒸气饱和温度40-70℃之间。水蒸气是由炉体水夹层提供，通过水气分离器分离后进入炉内。各种气体之间发生了化学反应，并沿料层高度方向形成五层，自下而上为：灰渣层、氧化层、还原层、干馏层、干燥层。 鼓入的气化剂首先经过渣层，并在此层中得到预热。当上升进入高温层时碳和氧发生下列反应，主要反应过程可用下面几组方程表示： C+O2=CO2+Q 2CO+O2=2CO2+Q C+O2=CO2+Q 氧化层中产生的热气体继续上升，与上层燃料接触，产生了还原反应。主还原层中的反应主要是： CO2+C=2CO-Q H2O(汽)+C=CO+H2-Q 2H2O(汽)+C=CO2+2H2-Q 次还原层中主要是生成的一氧化碳与过剩的水蒸气反应： CO+H2O=CO2+H2+Q 此外还有生成甲烷的副反应 C+2H2=CH4+Q 根据煤气发生炉的结构不同，煤气的制备工艺也有所不同，本项目两段式热煤气制备工艺流程如下： 图5-8 煤气站生产工艺 工艺简述 根据两段式煤气炉气化原理可知，炉内料层分为两段，上段为干馏段，所产生的煤气称干馏煤气，其特点是温度低（120℃）不含尘，含焦油量大，热值高，净化时首先要经过电捕焦油器捕掉焦油，焦油雾滴汇集集中到极管管壁，自流进焦油罐收集。下段为气化段，所产生的煤气为气化煤气，也称底部煤气，其特点为温度高（450—650℃）不含焦油，但含尘量大，净化时先经过落灰斗，除去大颗粒的灰尘后再再经过旋风除尘器进行离心除尘，除尘后的温度大约在450-650℃。上段煤气和下段煤气混合后通过氧化铁干法脱硫处理后经过煤气输送管道输送到各个车间，煤气输送至加热炉过程中有一定的热量散失，煤气输送至各个车间加热炉燃烧嘴时温度约为100-120℃。煤气在管道输送过程逐渐冷却，会产生一定的冷凝酚水以及焦油，每个燃烧嘴前都有一个最底点，所有管道到燃烧嘴前都在最低点开了一个收集口，产生的含酚废水都会流到这个最底点。统一收集后经专门的分离器分离焦油及酚水，焦油统一收集于焦油罐中外售；酚水经收集后在酚水蒸发器中浓缩、处理，浓缩器采用电源，酚水经浓缩处理后加入煤气发生炉的空气进行质和热交换达到煤气发生炉对气化剂要求的饱和温度，送至煤气炉底部作为气化剂，使酚类有机物在1100℃左右的高温下发生氧化反应，最终生成CO2和H2O排放。 随上部煤气析出的煤焦油以雾状形态随煤气离开煤气发生炉，经过电捕焦油器捕集落入焦油储存罐中，定时外售。 随下部煤气产生的烟尘进入旋风除尘器后，经除尘器收集落入排灰管，定时排出。经除尘处理后的下部煤气温度基本没有变化，温度保持在450-650℃。 3．煤气主要指标 根据煤气站设计，净化后的煤气主要成分见表5-1； 表5-1 煤气成分（%） CO H2 CH4 H2S N2 O2 不饱和烃 25—30 10—14 2—3 1.5-16.8 45—50 0.2—0.5 1 （七）纯水制备工艺 项目着色水洗、电泳水洗、封孔水洗和热水洗工序均需要用软化水，本项目拟采用离子交换床降低水中的离子含量。混合式离子交换床是将阳、阴树脂按一定比例装填在同一交换床中。运行前将他们混合均匀，此时，两种树脂颗粒相互紧密的排列，相当于许多级由阳、阴树脂交错排列而组成的多级式复合床。本项目纯水制备站制备规模为250m3/d，能满足项目需要量。 项目软化水工艺流程图如下： 纯水制备工艺中的产污环节主要为：离子交换床内的阳、阴离子树脂定期会达到饱和，需要用氯化钠溶液进行再生处理，一般每个星期再生处理一次。再生处理过程会产生一定量的含氯化钠浓度较高的废水，每次约为15m3/次，水中无其他污染物，可直接排入园区雨水管网。 二、物料平衡： 1、全厂金属平衡 本项目金属平衡见表5-2。 表5-2 金属物料平衡表（单位：t/a） 进入 出去 项目 数量 （金属） 百分比 % 项目 数量 （金属） 百分比% 铝锭 49052.4 96.92 产品 铝型材（50000t/a） 49791.5 98.42 镁锭 249.5 0.49 烟气 收尘器收集的金属尘 289.08 0.57 硅锭 1239.7 2.49 入大气的外排金属粉尘 2.92 0.01 AlTi5B1 47 0.10 固废 熔炼炉渣（外售），含铝灰等金属 466.6 0.92 进入废水及污泥含金属 38.5 0.08 合计 50588.6 100.00 合计 50588.6 100.00 2、铝元素平衡 本项目铝元素平衡见表5-3。 表5-3 铝元素平衡表 （单位：t/a） 投入铝 产出铝 流入物料 年耗量 铝含量% 流入 铝量 流出物料 流出量 铝含量% 流出 铝量 铝锭 49200 99.7 49052.4 产品 铝材 50000 97.68 48840 AlTi5B1 50 93 46.5 烟气 收尘器收集的粉尘 305.42 35.28 107.75 进入大气的外排粉尘 6.342 35.16 2.23 固废 熔炼炉渣（外售）含金属 566 20 113.2 进入废水及污泥含金属 35.72 合计 49098.9 49098.9 3、硫平衡 项目所用原煤（干基）含硫0.5%，在煤气发生炉采用氧化铁干法脱硫工艺去除产生煤气中的H2S，脱硫效率约为55%。根据计算，全厂煤气燃烧过程排放的SO2量约为44.5t/a。硫转化为SO2的主要反应过程可用下面几组方程表示： 煤气发生炉所用原煤中硫转化率以70%计，经过转化并通过脱硫效率为55%氧化铁干法脱硫脱硫后，煤气中H2S的含量为23.62t/a； S+H2→H2S（煤气发生炉） 煤气燃烧过程中H2S通过与氧气发生反应，燃烧尾气中硫以SO2的形式存在，H2S中的硫全部转化为SO2，SO2的产生量为44.5t/a。 2H2S+3O2→2SO2+2H2O(煤气燃烧过程) 表5-4 全厂硫元素平衡表（t/a） 投入 产出 流入物料 年耗量（t/a） 含硫率 % 流入硫量（t/a） 流出 物料 流出硫量（t/a） 备注 煤气发生炉用煤 15000 0.5 75 烟气 23.625 煤气发生过程中氧化铁脱硫效率为55% 煤灰渣 22.5 脱硫剂析出硫 28.875 合计 75 合计 75 4、镍平衡 表5-5 全厂镍元素平衡表（t/a） 投入镍 产出镍 物料 年耗量（t/a） 物料纯度 % 镍含量% 流入镍量 （t/a） 流出 物料 流出镍量 （t/a） 硫酸镍NiSO4.6H2O 5.78 90 22.34 1.16 进入 产品 1.285 封口剂NiF2 4.4 34 0.15 进入 污泥 0.025 合计 1.31 合计 1.31 5、全厂煤气平衡 根据项目方提供的技术资料，项目年需煤气量4500万m3，分别用于熔铸车间、挤压车间以及喷涂车间，分配系数分别为1/3、1/3、1/3。本项目煤气平图见下表。 表5-6 全厂煤气平衡表（t/a） 煤气产量 煤气用量 物料 产生量 流出物料 煤气用量 煤气发生炉产生的煤气 4500万m3 熔铸车间 1500万m3 挤压车间一 1000万m3 挤压车间二 500万m3 固化 1500万m3 合计 4500万m3 合计 4500万m3 全厂煤气平衡图如下： 主要污染工序： 施工期 本项目“三通”条件已经具备，场地平整由曲靖南海子工业园区负责处理。 项目在建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不一样，生产厂房主要采用钢架结构，办公楼和生活区采用砖混结构，在主体结构阶段则采用机械施工和人力施工相结合，主要使用切割机、电焊机等；材料运送主要使用提升机，在装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻等。 本项目施工期间产生的主要污染物为施工机械噪声、运输车辆汽车尾气、地面扬尘、建筑垃圾及少量施工废水。具体分析如下： 1、废水 项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构阶段，施工废水主要来自于混凝土养护、机械冲洗、施工机械跑、冒、滴、漏的污油等。 本项目混凝土采用商品混凝土供给，施工期废水的产生量很少，主要污染因子为SS。项目施工时拟设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水回用于施工过程。因此本项目施工期无外排的施工废水。对地表水无影响。 该项目施工现场每天施工人数约需要100人。施工人员不在工地住宿，不设食堂，因此用水量较小，约为2m3/d，排放量按用水量的80%计，则项目污水产生量为1.6m3/d，经统一收集，沉淀处理后用于场地洒水抑尘。 项目周围西侧为大龙潭村且距离在100m左右，故项目的施工人员依托周边的村庄，不设旱厕，对环境影响小。 2、废气 废气主要为施工扬尘、施工和运输机械排放的尾气及焊接工艺产生的烟尘。 施工扬尘主要产生于土建施工以及建筑材料的运输和堆放等过程中，扬尘量与施工作业方式及气象条件有密切关系，难以定量。一般来说，干燥及风力大的条件下，扬尘量较大，属无组织排放。 项目厂房主体结构采用钢结构和框架结构的构筑方式，在焊接等过程产生的烟尘和粉尘也是施工污染因素之一，焊接烟尘在各个作业点形成无组织排放，切割主要集中在地面备料车间产生，切割粉尘粒径、密度较大，很快沉降在备料车间内部。 运输车辆及燃油机械施工时会产生一定量的尾气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100～150米范围内。由于施工场地不设食堂，因此施工期无生活油烟排放。 3、噪声 施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，基础施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等；主体建筑施工阶段主要使用吊车、升降机、电焊机、振捣机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。 由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、卡车等，其声级在80dB以上。见表5-7。 表5-7 主要施工机械设备的噪声声级 序号 设备名称 测量声级dB 1 推土机 86 2 装载机 90 3 挖掘机 84 4 电焊机 85 5 卡车 92 4、固废 施工期产生的固体废弃物主要是建筑废弃材料，尤其是装修废弃材料。其中可再生利用部分回收出售给废品站，余下部分委托专门处理城市建筑垃圾的单位运至规定的地点堆放。 施工期间工人不在工地上食宿，生活垃圾产生量较小，按每人每天0.3kg计，则100名工人产生的生活垃圾量约30kg/d。生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运处理。 5、水土流失 施工前期使大面积的表土裸露，施工器材和材料的堆放，各种施工机械作业、运输车辆的频繁进出、施工人员的施工活动，将加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨天受雨水冲刷会导致项目区产生水土流失。 项目所用土地需由工业园区管委会进行平整，但由于项目总占地300亩，占地面积较大，若不采取相应的防治措施，施工期遇到雨天将会造成严重的水土流失。 （二）运营期 1、废气 （1）煤气发生炉含尘废气 本项目煤气发生炉采用褐煤，年耗量约15000吨，主要用于煤气制造。煤气发生炉小时最大耗煤量约1.8939吨，1kg褐煤产生约3m3煤气，则最大产气量4500万Nm3/a。按照项目业主提供的煤质化验单，该煤含硫量为0.5%，灰分小于9%，挥发份大于41.6%。根据两段式煤气炉气化原理可知，炉内料层分为两段，上段为干馏段，所产生的煤气称干馏煤气，其特点是温度低（120度）不含尘，含焦油量大，热值高，净化时首先要经过电捕焦油器捕掉焦油。下段为气化段，所产生的煤气为气化煤气，也称底部煤气，其特点为温度高（450—650度）不含焦油，但含尘量大，净化时要经过旋风除尘器进行除尘处理。上下部煤气混合后通过脱硫塔处理（脱硫剂采用氧化铁）出去煤气中55%的H2S，经过以上处理的煤气便是无尘、无焦油的净化煤气，煤气出口温度约为400-550℃，得到充分净化后的煤气直接进入煤气加压机，经煤气输送管道输送到各个车间燃烧炉。 据资料显示，煤气中可燃物成份分别为：H2＝13～15%、CO≥25%、CH4＝1～2.5%、CXHY＝0.2～0.4%；不燃成分主要为氮气，含量约50％。每千克煤产混合煤气按3.0m3计算，则煤气发生炉每小时产气5681.82m3，混合煤气主要可燃成分为CO，约占30%（体积比），其次为H2，约占12%，根据煤质化验单和煤气站设计参数经计算可知颗粒物含量约12480mg/m3，产生量561.6t/a；根据文献和实际生产分析，煤气发生过程中煤中的硫大约有70%会被气化出来，主要以H2S的形式存在，H2S含量约为1166.7mg/m3，H2S产生量52.5t/a。本项目煤气制备量不大，每小时约为6250m3，煤气净化采用旋风除尘器除尘+氧化铁干法脱硫法，除尘效率约为98%，脱硫效率约为55%，净化后煤气中颗粒物含量为249.6mg/m3（11.232t/a），H2S约525mg/m3（23.62t/a）。经净化后煤气通入熔铸、挤压、固化等工段中燃烧提供热源。 项目煤气发生炉脱硫方式采用氧化铁干法脱硫，该方法工艺简单，脱硫过程中脱硫剂的颜色随脱硫时间的增加，由原来的黄褐色变成黑色，脱硫到一定程度后，脱硫效率明显下降。脱硫剂再生，当有氧存在时，生成的硫化铁会发生再反应析出硫。再生后的脱硫剂恢复脱硫效率，重新用于气体脱硫，再生是在室温下（20-30℃）进行，硫和氧不易生成SO2，能够避免二次污染。 氧化铁脱硫反应机理如下： Fe2O3.H2O+3H2S=Fe2S3.H2O+3H2O Fe2O3.H2O+3H2S=2FeS+S+3H2O 再生反应： Fe2S3.H2O+3/2O2= Fe2O3.H2O+3S 2FeS+ 3/2O2+H2O= Fe2O3.H2O+2S 氧化铁脱硫剂宜保持25%—35%的水分，若水分小于10%将会影响脱硫操作，一般为三个月更换一次，确保能保证其脱硫效率。 煤气发生炉产生的煤气主要用于熔铸车间的熔铸炉供热、挤压车间时效炉供热、固化车间固化炉供热，根据项目方提供的技术资料，煤气输送至熔铸车间、挤压车间、固化炉（粉末喷涂车间、氟碳漆喷涂车间）的分配系数分别为1/3、1/3、1/3。 （2）熔铸车间废气 本项目熔铸车间熔化铝锭，采用煤气作为燃料，在熔铸过程中，含尘废气主要包括三部分，一部分为铝锭在高温下不断熔化时产生的含尘废气，一部分为煤气燃烧尾气，还有一部分为铝灰分离机分离中产生的含尘废气。 熔铸车间共设置4台熔铸炉，规格25吨，工作制度为半连续生产，每年总用煤气量约为1500万Nm3，煤气的主要成分是CO、H2、CH4、CmHn、H2S等可燃气体和CO2、N2、O2、H2O等不可燃气体，以及少量粉尘，H2S约524.67mg/m3（7.87t/a），煤气中颗粒物含量为249.6mg/m3（3.744t/a）。CO、H2、CH4、CmHn等燃烧的产物是CO2和水，对环境无污染，不可燃气体对环境没有影响。而H2S的燃烧产物是SO2，是主要的大气污染物；煤气中的颗粒物为不可燃，全部进入煤气燃烧尾气中，煤气燃烧尾气主要污染物成分是二氧化硫以及烟尘等。以煤气燃烧过程中H2S全部转化为SO2计算，熔铸车间煤气燃烧后SO2产生量约为14.83t/a；煤气中颗粒物全部进入燃烧废气中，烟尘产生量为3.744t/a。 熔化废气主要组成为铝金属尘，搓灰过程也会产生含尘废气，主要成分为氧化铝。本项目属于常用有色金属延压加工业铝型材生产，项目粉尘及烟尘的产生工段主要为熔铸车间，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，熔铸废气中工业粉尘产生系数为3.19kg/吨产品（t），产生量为159.5t/a，烟尘产生系数为2.65kg/产品（t），产生量为132.5t/a，车间内产生粉尘总量为292t/a； 项目熔铸车间内通过设置搓灰机（铝灰分离机）对扒渣过程中产生的铝灰铝渣进行分离，搓灰机采用电作能源，在搅拌系统进行搅拌过程中会产生一定量的含尘废气，项目扒渣炉年产铝灰铝渣量约为871t，通过类比采用相同处理技术的企业，铝灰分离过程中产生的粉尘量约为产生渣量的0. 2%，即为1.74t/a。废气经集气罩、烟道收集后与熔铸废气一起进入总排气管，经过处理后通过一根15m的排气筒外排。 熔铸炉、搓灰机产生的含尘废气由各炉上方设置的集气罩、烟道收集后，与燃煤废气一起进入总排气管，采用预热室沉降降温+布袋除尘净化处理系统进行处理，风机风量设计为48000m3/h。 熔铸车间产生的含铝废气采用预热室沉降降温+布袋除尘处理。经核算，熔铸车间熔铸过程中产生的烟粉尘及煤气燃烧产生烟尘总量为297.484t/a，产生浓度为782.5mg/m3；总除尘效率不低于99%，则粉尘排放量为2.975t/a，排放浓度为7.82mg/m3。 熔铸炉、搓灰机产生的含铝尘废气由分别由产尘点上方集气烟罩、烟道收集后与煤气燃烧产生的污染物一起进入总排气管，通过降温处理及布袋除尘后由1座高15m，内径为1.0m的烟囱排放，产污情况如下： 表5-8 熔铸车间污染物产排情况 废气量Nm3/h 污染物 产生浓度mg/m3 产生量kg/h 排放方式及去向 排气温度℃ 排放浓度mg/m3 排放速率 kg/h 48000 SO2 39.01 1.87 连续，沉降室+布袋除尘（除尘效率为99%），1根15m高的排气筒 90 39.01 1.87 烟、粉尘 782.5 37.56 7.82 0.37 （3）挤压车间煤气燃烧废气 本项目有两个挤压车间，模具加热采用电加热，铝棒在高温挤压前需通过加温炉加热。挤压车间内共设置25只挤压加温炉，10台时效炉，总耗煤气量为1500万Nm3/a，挤压车间一煤气耗量为1000万Nm3/a，挤压车间二煤气耗量为500万Nm3/a，煤气的主要成分是CO、H2、CH4、CmHn、H2S等可燃气体和CO2、N2、O2、H2O等不可燃气体，以及少量粉尘。CO、H2、CH4、CmHn等燃烧的产物是CO2和水，对环境无污染，不可燃气体对环境没有影响，而H2S的燃烧产物是SO2，是主要的大气污染物，挤压车间所用煤气中H2S浓度为524.67mg/m3（7.87t/a），粉尘浓度约249.6mg/Nm3（3.744t/a）。经计算，挤压车间一煤气燃烧后SO2年产生量9.89t/a；烟尘产生量为2.496t/a；挤压车间二煤气燃烧后SO2年产生量4.94t/a；烟尘产生量为1.248t/a。每只加热炉上安装一组集气系统，年工作时间7920h，两个挤压车间内各加热炉和时效炉烟气由各炉上方集气烟罩、烟道收集后，分别进入两个挤压车间的总排气管，挤压车间一的二氧化硫排放量为9.89t/a，烟尘总排放量2.496t/a；挤压车间二的二氧化硫排放量为4.94t/a，烟尘总排放量1.248 t/a。挤压车间一产生的废气经各炉上方集气罩收集后通过风量为84000Nm3/h的风机引风后由一根15米高、内径1.0m的排气筒排放，挤压车间产生的废气挤压车间产污情况如下： 表5-9 加热炉烟气污染物成分及产污量 地点 废气量 Nm3/h 污染物 产生浓度 mg/m3 产生量 kg/h 排气 温度℃ 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 挤压车间一 84000 SO2 14.76 1.24 160 14.76 1.24 烟尘 7.5 0.63 7.5 0.63 挤压车间二 42000 SO2 14.76 0.62 14.76 0.59 烟尘 7.5 0.315 7.5 0.315 （4）电泳车间 酸雾和碱雾废气： 在钝化工序和阳极氧化工序会产生酸雾，碱蚀工序产生碱雾，根据本项目生产能力的实际情况和市场行情，该工序每天的实际生产时间约8小时。 1)硫酸雾（阳极氧化工序） 在阳极氧化工序中，阴极会产生较多的氢气，大量氢气分子在酸蚀液中聚合，形成较小气泡；小气泡互相靠拢，组成较大气泡；大气泡迅速上升，将有少量硫酸在氢气的气携作用下排入空气中而形成硫酸雾。释放到空中，形成酸雾污染。 2)碱雾（碱蚀工序） 碱蚀工序会产生较多的氢气，少量碱液在氢气的气携作用下排入空气形成碱雾。 酸碱雾的产生会影响操作工人身体健康、腐蚀设备，本项目酸碱雾的产生情况类比广东兴发铝型材厂铝型材的实际生产，酸碱雾的产生情况见表5-6。 通过为阳极氧化槽配备酸雾抽排风装置，对碱蚀槽两侧设置排风装置，并在车间屋顶开启天窗进行换气。酸碱雾经收集后，通过15000m3/h 的风机引风，进入喷淋塔采用水喷淋吸收后中和处理，处理效率不低于90%，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值后进入排气总管通过电泳车间屋顶设置的一根15m高的排气筒外排。本项目酸雾、碱雾废气产生源强类比广东兴发铝型材厂的数据资料，详见表5-10。 固化废气： 项目年生产电泳漆型材9000吨， 本项目电泳着色中的电槽液成分主要是5-7%的丙烯酸树脂，型材经电泳涂漆之后进入固化炉进行固化处理。项目所用电泳漆为水溶性漆，不使用甲苯、二甲苯等有机溶剂，因此在固化过程中不会产生苯系有机废气。丙烯酸树脂的分解温度在200-300℃，本项目电泳型材烘烤固化温度为160-180℃，达不到分解温度，固化过程中不会产生树脂分解物。 在烘干固化过程中采用煤气做供热源，煤气耗量为100万m3/a，煤气燃烧过程中产生的污染物主要为SO2及烟尘。电泳车间所用煤气中H2S浓度为524.67mg/m3（0.525t/a），粉尘浓度约249.6mg/Nm3（0.25t/a），经计算，电泳车间固化过程中煤气燃烧后SO2年产生量0.989t/a；烟尘产生量为0.25t/a，烟气管道进口处设置风量为5000m3/h的风机。固化过程中煤气燃烧产生的废气经烟气管道与未能净化的酸雾、碱雾排入排气总管，排气总管末端设置风量为30000m3/h的风机引风，污染物最终通过一根15m高的排气筒外排。 表5-10 电泳车间废气产排情况 废气量 Nm3/h 污染物 产生浓度mg/m3 产生量 kg/h 排放方式 排气温度℃ 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 15000 硫酸雾 60 0.9 酸碱雾连续喷淋后入排气总管与固化废气通过一根15m的排气筒外排 30 6 0.09 碱雾 133.3 2.0 13.33 0.2 5000 SO2 25 0.125 80 25 0.125 烟尘 6.32 0.0316 6.32 0.0316 （5）粉末喷涂工序产生的含尘废气 本项目粉末喷涂车间共设置有2个，在喷涂过程中，会产生一定量的粉尘，喷涂系统每天运行约8小时，静电喷涂工艺在密封喷涂房中进行自动化操作，静电喷涂过程中有部分粉末未能附着在工件上，粉尘产生量约占涂料耗量的1.2%，本项目喷涂粉料的用量为1350t/a，粉尘产生量为16.2t/a。 静电喷涂工艺是在密封喷涂房中进行的自动化操作，该房体完全封闭，且呈负压，通过风机将房体内没有喷上工件的粉末吸入回收系统(因此房体内呈负压)，该回收系统是一套圆筒形的玻璃纤维过滤装置(其作用相当于袋式除尘器)，未喷上工件的粉末经回收系统处理后全部回用，气体外排。该装置采用“旋风回收系统+过滤器”，粉末回收系统按传统配置都是由旋风分离器加布袋式除尘器组成2级回收装置，风量为2×3000 mg/m3，则喷涂间静电喷涂过程中粉尘产生浓度为681.82mg/m3，喷粉室里过喷的粉末在离心力的作用下被甩向筒壁，沿着锥形筒壁落到锥底的集粉筒内，剩余少量的细粉末，沿着锥形筒中间的引风管随着螺旋上升气流被抽到第2级布袋除尘器内，经过布袋的过滤，粉末被滞留在外部，在布袋除尘器正常运行的条件下回收效率为99%，处理后颗粒物排放浓度约为6.82mg/m3，排放量约为0.162t/a。过滤后的洁净气体被抽风机抽出，2个粉末喷涂车间产生的喷涂废气经各烟道收集后进入总排气管，最终与固化废气通过一根高度为15m的排气筒外排。 （6）烘干固化废气 本项目共设置3台固化炉，每条喷涂线配备一台固化炉。烘干固化过程中采用煤气作为燃料，属清洁能源。项目氟碳漆喷涂型材根据客户需要部分产品须进行两次固化，即进行预固化后再次喷漆再二次进入固化炉进行固化，粉末喷涂型材只需通过固化炉进行一次固化。 a．粉末喷涂型材固化 静电喷涂后固化过程中产生的废气中含有一定量的挥发性有机废气，有机废气中主要为非甲烷总烃。本项目所用的树脂塑粉为环氧树脂、环氧聚酯粉末，据企业提供资料，建设项目使用聚酯环氧树脂混合型粉末涂料(不含溶剂成分)，静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度为170-190℃。根据相关资料显示聚酯、环氧树脂的热分解温度在300℃以上，如PM5085ME和P9330TG，它们的固化反应机理分别见下图。 因此从固化机理、固化条件及树脂的热分解温度可知，固化过程产生的废气中不会含有树脂的分解物，产生的挥发性其体中主要成分是非甲烷总烃。根据广东兴发铝厂固体喷涂生产线排放废气的监测资料，粉末喷涂型材每天烘干固化的时间约为8h，废气温度约95℃，非甲烷总烃产生速率为0.011kg/h，远低于《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准(当排气筒高度15m时，非甲烷总烃最高允许排放速率10kg/h)。两台固化炉产生的废气分别经5000m3/h抽风机抽排，项目非甲烷总烃排放浓度为1.1mg/m3，低于非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/Nm3，最后进入总排气管道后与粉末喷涂车间产生的粉末喷涂废气一起通过一根高度为15m的排气筒排放。 b．氟碳漆喷涂型材 项目年生产氟碳漆喷涂型材5000吨，年使用氟碳漆原料约为50吨。氟碳漆主要成分为改性聚合树脂，根据资料改性聚合树脂分解温度在300℃左右，本项目喷漆型材烘烤固化温度为180-250℃，达不到分解温度。固化过程产生的废气中不含树脂分解物，固化废气主要为喷涂漆稀释剂的挥发性气体。喷漆过程中氟碳漆稀释剂为甲苯及二甲苯，稀释剂用量约为10t/a，其中甲苯、二甲苯比例为2：8。甲苯、二甲苯均为易挥发液体，固化过程中产生挥发性气体主要为甲苯、二甲苯，根据资料显示，固化过程中有机溶剂可计为全部挥发。项目氟碳漆喷涂型材每天烘干固化的时间约为8h，固化过程中产生甲苯、二甲苯总量分别为2t/a、8t/a，产生速率分别为0.75kg/h，3kg/h。通过在固化炉上方安装强制送风装置，固化炉废气集中收集经活性炭吸附处理，活性炭吸附效率为90%，未收集的废气通过1根15m高的排气筒排放固化炉风机设计排风量为5000m3/h，废气中甲苯排放速率为0.075kg/h，排放浓度为15mg/m3；二甲苯排放速率为0.3kg/h，排放浓度60mg/m3。 此外，在喷涂车间对型材烘干固化过程中使用煤气作供热源，总耗煤气量为1400万Nm3，粉末喷涂车间、氟碳漆喷涂车间的固化炉煤气使用量分别为1000万Nm3，400万Nm3。煤气的主要成分是CO、H2、CH4、CmHn、H2S等可燃气体和CO2、N2、O2、H2O等不可燃气体，以及少量粉尘。CO、H2、CH4、CmHn等燃烧的产物是CO2和水，对环境无污染，不可燃气体对环境没有影响，而H2S的燃烧产物是SO2，是主要的大气污染物，两个粉末喷涂车间固化炉煤气燃烧年SO2产生量9.89t/a，烟尘产生量为2.496t/a，烟气经烟气管道收集后与处理后的固化废气、喷涂废气一起由粉末喷涂车间屋顶1座15m高，内径1.0m的排气筒排放；氟碳漆喷涂车间二氧化硫产生量为3.96t/a，烟尘排放量0.998t/a，烟气经烟气管道收集后与处理后的固化废气一起由1座15m高，内径1.0m的排气筒排放。 相关计算结果如下。 表5-11 烘烤固化房污染物成分及产污量 产品 废气量 Nm3/h 污染物 产生浓度mg/m3 产生量 kg/h 排气 温度℃ 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 粉末喷涂型材 2×5000 SO2 125 1.25 95 125 1.25 烟尘 33.6 0.336 33.6 0.336 非甲烷总烃 1.1 0.011 1.1 0.011 氟碳漆型材 5000 SO2 100 0.5 100 0.5 烟尘 25 0.125 25 0.125 甲苯 150 0.75 15 0.075 二甲苯 600 3.0 60 0.3 注：两条粉末喷涂型材生产线分别使用一台固化炉，风机风量均为5000Nm3/h。 （7）无组织废气计算 本项目生产过程中产生的无组织废气主要是熔铸车间熔炼炉的炉门废气，根据项目采用的沉降+布袋除尘，产生无组织污染物的排放量小，大约为产生量的1%，即SO2排放量为0.187kg/h，烟、粉尘的排放量为0.037kg/h。 在对铝型材的半成品进行电泳及粉末喷涂后的的加热固化过程中，因为铝型材半成品上附着有粉末喷涂涂料以及氟碳漆漆料，在受热过程中会产生少量有机废气，粉末涂料的的有机污染成份主要表现为非甲烷总烃甲苯、二甲苯。各个喷房的捕集效率约为99%，废电泳漆或者粉末涂料因固化而损耗的量约为其用量的1%左右，则非甲烷总烃无组织排放量约为0.00011kg/h，甲苯无组织排放量为0.0075kg/h，二甲苯无组织排放量为0.03kg/h。 （8）堆煤场粉尘 本项目生产所用褐煤采用有简易棚的煤仓堆存，堆量满足10天的生产需求，褐煤堆量约460t，煤仓面积约2500m2，在晴天起风将会产生一定量的煤尘，但由于褐煤的堆存高度低于煤仓高度，煤仓的西南和东北方向有建筑物，且煤仓设置有简易煤棚，在晴天起风时通过洒水能有效减少粉尘的产生量，粉尘呈无组织排放，污染物产生量较小。 （9）食堂油烟废气 ·燃料废气 本项目建成投产后，将建食堂一座，食堂生活能源使用液化气及电灶，属于清洁燃料。液化石油气的主要成分是烃类，在完全燃烧的情况下，其排放的气体成分主要是二氧化碳和水；如果燃烧不完全，其燃烧气体中主要成分有二氧化碳、一氧化碳、水及烃类化合物等。 ·烹饪油烟 厨房烹饪油烟的主要污染物为挥发性油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目拟设置8-10个灶头。食堂每天提供两餐，全厂员工1200人，根据类比资料每人每天用油量约为20g，则日耗油量为24kg，年耗油为7.92t。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目日产生油烟量为679.2g，年产生油烟量为224.14kg。按日高峰期3小时计，则高峰期该项目所排油烟的量为226.4g/h，油烟排放浓度为11.32mg/m3（设置两台风量为10000m3/h的风机），超过GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。根据《饮食业油烟排放标准》，要求建设单位安装净化效率85%的油烟净化装置，经处理后油烟年排放量为33.62kg，浓度1.7mg/m3，能够实现达标排放，净化后的油烟经专用排烟管道引至屋顶排放。 （10）停车场大气污染物 项目露天停车场设置于项目区西侧办公楼前临工业园区主干道一侧，项目露天停车场将产生一定浓度的汽车尾气，汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），车辆排放的汽车废气呈无组织排放。 2、废水 项目用水主要包括生产用水以及生活废水。 项目生产用水主要是冷却用水和铝型材表面处理用水，其中氧化车间的着色过程和电泳车间铬化需用纯水。 （1）煤气站废水 煤气站用水有两个方面，一是制煤气的水蒸汽，根据煤气站设计，需水量约0.8m3/h，煤气站每日生产24小时，则日用水量19.2m3。二是项目煤气发生炉炉体夹层内隔温冷却用水，根据设计，这部分固定用水量约5m3，由于炉壁温度较高，每天会蒸发部分水量，因此每日补充水量约1m3。 根据相关煤气发生站技术资料，煤气输送冷却过程中产生的酚水约50kg/t煤，煤气站日产生酚水2.3m3。酚水中所含的酚基化合物是一种原生质毒物，可使蛋白质凝固，当水中酚含量达到5～10mg/L时，鱼类会大量死亡，并严重危害人的身体健康。煤气站运行过程中产生的酚水经浓缩后收集装入一个密封的容器。本项目使用的两段式煤气发生炉配备有酚水处理装置即酚水浓缩器，项目每天产生的酚水量少，可将含酚污水在酚水蒸发器中浓缩、处理后喷入煤气发生炉的空气进行质和热交换达到煤气发生炉对气化剂要求的饱和温度，送至煤气炉底部作为气化剂，使酚类有机物在1100℃左右的高温下发生氧化反应，最终生成CO2和H2O排放。 （2）熔铸车间用水 熔铸车间主要是冷却水。熔化的铝在浇铸成铝棒后，通过水冷却，冷却方式采用间接冷却，冷却水用量300m3/d，这部分用水为循环用水，经过冷凝塔冷却后循环使用，由于挥发消耗，每天需补充新鲜用水量30m3，冷却水约2星期排更换一次，一次更换量约为140m3，以10m3/d计，更换的冷却水可用作清洁水排入园区雨水管网。 （3）表面处理(氧化、电泳、喷涂)用水 由于每个工序不同，其用水和排水也有所不同，氧化、电泳车间用水主要是开槽用水和水洗过程中的洗用水，槽液定期排放，根据工艺流程特点，本项目生产废水经预处理后排入自建污水站处理，经处理达标后排入园区污水处理厂。 封孔、着色的二段水洗要用纯水，电泳和铬化的水洗皆用纯水，根据项目方提供的技术资料，每吨铝材表面处理用水量为4.3m3，因此项目表面处理日用水量约650 m3，处理废水产生量约为24.6%，即160m3/d。 表5-12 主要生产性水污染源及其废水类型 废水类型 来源 用水量 （m3/d） 废水产生量 （m3/d） 主要污染物 酸性有机废水 脱酯后清洁废水 75 67.5 酸类、有机物、铝离子等 酸性含氟废水 酸蚀后清洗废水 30 27 氟离子、铝离子、铵 碱性离子废水 碱蚀后清洗废水 70 63 碱类、铝离子 酸性离子废水 中和后清洗废水 210 189 酸类、铝离子 氧化后清洗废水 抛光后清洗废水 含镍酸性废水 着色后清洗废水 75 67.5 酸类、总镍、铝离子等 封孔后清洗废水 有机废水 电泳后清洗废水 130 117 树酯类有机物 含铬废水 铬化后清洗废水 60 54 六价铬、总铬 合计 650 585 （4）酸碱雾处理系统废水 本项目拟采用处理槽两侧强制抽气后外加喷淋吸收的方法处理生产过程中产生的酸雾和碱雾，喷淋水主要呈酸性或碱性，经中和处理后循环使用，定期补充新水，用量约200m3/d，补充量约为20m3/d。 （5）喷漆房废气淋洗水 本项目氟碳漆喷漆房喷漆时未能附着的漆雾采用水帘吸收，水帘漆雾吸收过程中产生的废水经配备的喷漆废水处理机处理后循环使用，不外排，只需定期补充新鲜水，循环水量约为10m3/d，补充量约为1.0m3/d。 （6）纯净水制备过程中产生的反冲洗水 项目封孔、着色的二段水洗要用纯水，电泳和铬化的水洗皆用纯水，项目区设置纯水净化设备，离子交换床降低水中的离子含量，在纯水制备过程会产生少量的置换水，一般每个星期再生处理一次，置换水产生量约为15m3/次，以2m3/d计，纯水制备过程中产生的废水中主要含盐浓度较高，无其他污染物，可直接排入雨水管网。 生产废水处理治理措施及排放情况： 由于项目生产废水（主要是表面处理废水）种类多、水质较复杂，项目应本着分类收集、分类处理、充分发挥现有经验和确保达标排放的原则做好生产废水的治理工作。 由于总镍和总铬是一类污染物，必须车间排放口达标，因此，含镍废水（W7）和含铬废水（W9）在车间内处理达第一类污染物最高允许排放浓度后排放。含镍废水与含铬废水分别在车间设置一套废水处理系统。项目含镍废水主要由着色和封孔工序产生，将这两股水车间内汇合后经石灰乳中和絮凝深沉并加活性炭进行吸附，达标后再汇入生产废水处理站进一步处理；含铬废水主要由铬化工序产生，这部分水先用硫酸亚铁将六价铬还原成低价铬，再加碱沉淀，并以活性炭进行吸附，六价铬和总铬达标后再汇入生产废水处理站进一步处理；酸碱废水先进行中和处理后再汇入综合生产废水处理站；其它各股废水集中于污水处理站统一处理。 根据生产废水水质特性，废水中主要污染物为悬浮物、酸、碱等，污水处理站拟采取物化处理方法。通过类比类比广东钛美铝业铝型材厂的监测资料，这种方法可行。处理后的废水可达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入由工业园区规划的工业污水管网排至园区污水处理厂出口处，进入白石江。类比钛美公司生产废水产生及排放情况，项目运营期生产废水产生及排放情况见表5-13。 而煤气站冷凝产生的含酚废水约2.3m3，由于水质复杂、污染较大，妥善收集起来后再用通过酚水浓缩器浓缩、处理后喷入煤气发生炉底部作气化剂，使酚类有机物在1100℃左右的高温下发生氧化反应，最终生成CO2和H2O排放。可实现含酚废水的无害化和资源化，实现零排放。 根据以上用排水分析，项目生产过程中产生废水为587.3m3/d，主要包括煤气站酚水（2.3m3/d）、表面处理（氧化、电泳、喷涂）废水（585m3/d）。酚水产生量为2.3m3/d，全部无害化处理，项目生产过程中回用水量为425m3/d，外排生产废水量为160m3/d。 表5-13 拟建项目水污染物产生排放汇总表 废水类型 污染物 名称 污染物产生量 污染物排放量 浓度 (mg/L) 产生量(kg/d) 浓度 (mg/L) 排放量 (kg/d) 含镍废水 (W7，67.5m3/d) PH 4~6 总镍 3.0 0.202 1.0 0.0675 含铬废水 （W9，54m3/d） PH 4~6 总铬 2.5 0.135 1.5 0.081 六价铬 1.5 0.081 0.5 0.027 综合生产废水 （包括含镍废水、含铬废水、有机废水、酸碱性废水等） 水量 585m3/d 160m3/d PH 6~8 SS 2500 1300 10 1.6 CODcr 150 87.75 50 8 氟化物 60 35.1 10 1.6 总镍 0.115 0.0675 0.06 0.0096 总铬 0.138 0.081 0.08 0.0128 六价铬 0.046 0.027 0.02 0.0032 含酚废水 (2.3m3/d) 酚类 9000 20.7 / 0 注：含铬、含镍废水的排放浓度分别为车间排放浓度。 （7）生活污水 ·办公楼用水 项目在厂区内设有办公楼，办公人员按180人计，用水量按50L/人·d计，则所需水量9m3/d，水的损耗按0.2计算，则产生的废水量为7.2m3/d。 ·职工食堂用水 项目设有一个食堂，全厂员工1200人，用水量按15 L/人·餐计，项目提供工作餐两餐，则用水量为36m3/d，水的损耗按0.2计算，则产生的废水量为28.8 m3/d。 ·职工生活用水 项目实行三班制，车间工作人员为1020人，均在厂区食宿，用水量按100 L/人·d，则用水量为102m3/d，水的损耗按0.2计算，则产生的废水量为81.6m3/d。 生活用水用量为147m3/d，废水产生量为117.6 m3/d。 项目生活污水与经隔油处理后的食堂废水经化粪池处理达到污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和 CJ3082-1999《污水排入城市下水道水质标准》表1标准后，进入工业园区污水管网，最终进入工业园区污水处理厂。 （8）绿化用水 本项目绿化面积为19800m2，绿化用水量按2L/m2.d计，晴天一天一次，年工作330天中，晴天按180天，雨天按150天计，则晴天绿化用水量为39.6m3/d，雨天不用浇洒，绿化用水拟采用自来水。 表5-13 生活污水污染物产生浓度和产生量 污染源 指 标 单位 污染物 SS CODcr BOD5 NH3-N TP 动植物油 产生量 Q=117.6m3/d, 38808m3/a 产生浓度 mg/L 200 350 160 30 8 25 产生量 kg/d 23.52 41.16 18.82 3.53 0.94 2.94 t/a 7.76 13.58 6.21 1.16 0.31 0.97 排放量 Q=117.6 m3/d, 38808m3/a 排放浓度 mg/L 180 250 120 25 5 10 排放量 kg/d 21.17 29.40 14.11 2.94 0.59 1.18 t/a 6.99 29.40 14.11 2.94 0.59 1.18 （9）项目水平衡分析 纵上所述，项目水平衡分析见图5-11。 由图可见，项目总新鲜用水量晴天为494.8m3/d，雨天为455.2m3/d（不含循环冷却水），总用水量为239280m3/a；生产废水排放量160m3/d，生活废水排放量为117.6m3/d。 图5-11 本项目水平衡图 生活废水治理措施及排放情况 项目区生活污水经过隔油池和化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和 CJ3082-1999《污水排入城市下水道水质标准》表1标准后排入园区污水处理厂处理。 （10）项目初期雨水 麒麟区多年平均降雨量928mm，50年一遇日最大降雨量为138mm，出现于1998年。根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）中的有关规范，项目场地初期雨水量的计算，按下述经验公式估算： Wi=S×Q×10-3×1/2 式中Wi——初期雨水量（m3/次）； Q——最大日降雨量×0.1（mm）； S——汇水面积（m2）。 项目主体工程和储运工程占地面积合计为103349m2，按照每次收集30分钟项目主体和储运工程区降雨径流作为初期雨水计，根据上式，油罐区和发油区每次最大初期雨水量为713.1m3/次。此部分初期雨水经收集后进入初期雨水收集系统，在收集系统干管上设置控制阀，后期雨水和其他区域雨水进入园区雨水管网；收集的初期雨水进入由工业园区规划的工业污水管网排至园区污水处理厂出口处最终进入白石江。实现项目区降雨径流的清污分流。 3、噪声 项目噪声源较多，但大多数声源都安置在工厂厂房内或相应的设备室内。根据对同类工厂的现场考察，项目主要噪声源是熔铸车间切割噪声、冷却塔噪声、各类风机噪声、以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声。声级值在70-95dB(A)。 表5-14 机械设备噪声一览表 生产车间 主要产噪设备 噪声产生声级dB(A) 消声措施 距厂界最近距离（米） 熔铸车间 切割机 95 车间墙体隔声、远离敏感点 20 挤压车间 挤压机 70 车间墙体隔声 20 氧化车间 风机、泵、吊车 75 车间墙体、隔声罩、隔声房 124 电泳车间 144 喷涂车间 30 煤气站 风机 75 隔声罩 144 污水处理站 风机、泵 75 隔声罩、隔声房 144 搬运及运输 车辆 车辆 80 禁鸣、文明 行车和搬运 10 4、固废 本项目生产过程中产生的一般固体废物主要为：煤气发生炉灰渣、铝渣、铝粉尘、废耐火材料、除尘器收集的粉尘以及锯切过程中产生的边角料等。 （1）切割等边角料 本项目在对原料熔融、切割、铸棒等过程中将产生一定量的废铝，产生量约占总量的15%（7500t），此部分废铝全部回收，返回熔铸炉。 （2）铝渣 熔铸过程中产生的铝灰、铝渣等，年产生量约为871t，项目方统一收集后出售给红塔区兴原金属加工厂用作原料，不随意外排。 （4）煤渣 项目年用用煤量为15000吨，煤渣产生量约2400吨，全部外卖给曲靖市南海物业管理有限公司综合利用。 （5）废弃隔热条 断桥车间内穿条过程会产生少量多出或裁剪下的聚氯乙烯硬质塑料隔热条，产生量较小，约为0.2t/a，由供货商负责回收，不外排。 （6）生活固废 生活固废包括员工日常生活垃圾和生活污水处理污泥，生活垃圾以每人每天产生1kg计算，即1.2t/d，年产生量396吨，全部委托环卫部门清运处理。 （7）食堂泔水 食堂泔水主要是剩汤、剩饭菜等，产生量约150kg/d，年产生49.5t/a。用塑料桶收集后，送给附近农户作猪饲料。 （8）硫磺 存在煤气中的硫有52.5t/a，经过脱硫塔处理后最后变成硫磺，硫磺产生量约28.87吨，全部作为副产品外卖。 （9）脱硫剂 项目煤气制备过程中采用氧化铁作脱硫剂，一般氧化铁的再生利用周期为三个月，更换的氧化铁的量约为12t/a，更换的氧化铁由供货商负责回收利用。 5、危险废物 （1）生产废水处理设施污泥 生产废水处理污泥有三类，一是含镍废水预处理污泥，产生量约1.4t/a；二是含铬废水预处理污泥，产生量约0.8t/a；三是生产废水污水处理站污泥：表面处理脱酯、酸蚀、碱蚀工序中，由于铝材表面的化学反应，要消耗掉一定量铝材，这些铝材以铝、氟化铝和氢氧化铝等沉淀形式存在，定期从处理槽中清出，表面处理各槽及综合生产废水处理站产生的危险废渣及污泥产生总量约为180t/a。产生的含铬废水处理设施的污泥属于环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号，2008年8月1日颁布的《国家危险废物名录》中的危险废物类别，编号为HW21；含镍废水处理设施的污泥危险废物编号为HW46；综合生产废水污水处理站污泥危险废物编号为HW17.此三种污泥皆属危险废物，在厂区内机械脱水后定期委托有危险废物处置资质的单位清运处理。 （2）焦油 焦油主要是煤气站电捕油器以及煤气输送过程中冷却产生的，焦油产量主要受煤质影响。本项目吨煤焦油产量约50kg，年产生量约750吨。煤气发生炉产生的焦油属于环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号，2008年8月1日颁布的《国家危险废物名录》中的危险废物类别，编号为HW11。焦油作为副产品销售给曲靖众一精细化工股份有限公司综合利用，不外排。 （3）废涂料包装 项目对工件表面喷涂采用的涂料主要为树脂塑粉以及少部分的氟碳粉，涂料均采用袋装方式，在生产过程会产生一定量的废弃包装，年产生量约为0.5t。根据2008年8月1日颁布的《国家危险废物名录》，废弃的涂料包装袋属于危险废物，编号为HW12，产生的废弃涂料包装均由供货商负责回收利用，不外排。 （4）氟碳漆渣 在喷漆过程中，定期从漆雾喷淋循环水中回收的废漆渣以及从喷漆房内壁清理的漆渣产生量约为0.5t/a，根据2008年8月1日颁布的《国家危险废物名录》，氟碳漆漆渣属于危险废物，编号为HW12，产生的废漆渣统一收集，委托有资质单位清运处置，不外排。 （5）废活性炭 项目在营运期间利用活性炭对喷漆型材固化过程中产生甲苯及二甲苯挥发性有机体进行吸附，吸附饱和的废活性炭年产生量为35t，根据2008年8月1日颁布的《国家危险废物名录》，含有机物溶剂及气体的吸附物均属于危险废物，编号为HW06。由活性炭供货商定期负责定期更换，将废弃活性炭回收再生利用，不在项目区内存放。 项目区内生产污水处理站使用活性炭对重金属离子等污染物进行吸附，会定期产生一定量的废活性炭，约为3.5t/a，产生的废活性炭与污水处理站产生的污泥一起处理。 （6）乳化油 项目在对型材进行锯切过程中会用到少量的乳化油，使用量约为1.2t/a。主要在材料锯切过程，用一个小油泵喷在锯片上，下面有一个收集箱，锯屑和乳化油定期用过滤，油重新回用，锯屑回炉重新熔炼，不产生废弃的乳化油。 （7）生活废油脂 主要是隔油池收集的废油脂及油烟净化装置回收的废油。类比分析，食堂用油量按人均食用油20g/d.人计，用油量约11.88t/a。流失量按使用量的10%计，则废油脂产生量约1.188t/a。用塑料桶收集贮存，交由有资质的单位处理，综合利用。 表5-11 固废产生及处置情况 名称 产生源 产生量 （t/a） 分类属性 处置方式 生产污泥 含镍废水预处理池 1.4 HW46 有资质单位处置 含铬废水预处理池 0.8 HW21 综合废水处理站 180 HW17 焦油 煤气站 750 HW11 外卖 废弃涂料包装 喷涂工序 0.5 HW12 供货商回收 氟碳漆渣 喷涂工序 0.5 HW12 有资质单位处置 废弃活性炭 固化工序 35 HW06 厂家回收再生 边角料等 生产过程 7500 一般工业固废 回炉 铝灰、铝渣等 熔铸车间 871 一般工业固废 外售 煤渣 煤气站 2400 一般工业固废 外售 废弃隔热条 断桥车间 0.2 一般工业固废 供货商回收 硫磺 煤气站 28.78 一般工业固废 外售 脱硫剂 煤气站 12 一般工业固废 供货商回收 生活垃圾 生活区 396 生活垃圾 环卫部门清运 泔水 生活区 49.5 生活垃圾 农户运走 生活废油脂 生活区 1.188 危险废物 有资质单位处置

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 大气污染物 | 燃气 发生炉 | 烟尘 | 561.6t/a | 12480 mg/m3 | 11.232 t/a | 249.6mg/m3 |
|  |  | H2S | 52.5t/a | 1166.7 mg/m3 | 23.62t/a | 525mg/m3 |
|  | 熔铸车间 | 烟、粉尘 | 297.484t/a | 782.5 mg/m3 | 2.975t/a | 7.82 mg/m3 |
|  |  | SO2 | 14.83t/a | 39.01mg/m3 | 14.83 t/a | 39.01 mg/m3 |
|  | 挤压车间一 | 烟尘 | 2.496t/a | 7.5mg/m3 | 2.496t/a | 7.5mg/m3 |
|  |  | SO2 | 9.89t/a | 14.76mg/m3 | 9.89t/a | 14.76mg/m3 |
|  | 挤压车间二 | 烟尘 | 2.496t/a | 7.5mg/m3 | 2.496t/a | 7.5mg/m3 |
|  |  | SO2 | 9.89t/a | 14.76mg/m3 | 9.89t/a | 14.76mg/m3 |
|  | 氧化、着色等 | 酸雾 | 2.376t/a | 60mg/m3 | 0.2376t/a | 6mg/m3 |
|  |  | 碱雾 | 5.28t/a | 133.3mg/m3 | 0.528 t/a | 13.33mg/m3 |
|  |  | SO2 | 0.989 t/a | 25 mg/m3 | 0.989 t/a | 25 mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 0.25 t/a | 6.32 mg/m3 | 0.25 t/a | 6.32 mg/m3 |
|  | 固化 （粉末喷涂型材） | SO2 | 9.89t/a | 125mg/m3 | 9.89t/a | 125mg/m3 |
|  |  | 烟、粉尘 | 2.658t/a | 33.6mg/m3 | 2.658t/a | 33.6mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.029t/a | 1.1mg/m3 | 0.029t/a | 1.1 mg/m3 |
|  | 固化 （喷漆型材） | SO2 | 4.67t/a | 100mg/m3 | 4.67t/a | 100mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 0.594t/a | 25mg/m3 | 0.594t/a | 25mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | 2 t/a | 150 mg/m3 | 0.2 t/a | 15 mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | 8 t/a | 600 mg/m3 | 0.8 t/a | 60 mg/m3 |
|  | 堆煤场 | 粉尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 停车场 | 尾气 | 无组织排放 | 无组织排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 117.6m3/d,38808m3/a | 117.6m3/d,38808m3/a |
|  |  | SS | 23.52kg/d | 200mg/L | 21.17kg/d | 180mg/L |
|  |  | CODcr | 41.16kg/d | 150mg/L | 29.4kg/d | 250mg/L |
|  |  | NH3-N | 3.53kg/d | 30mg/L | 2.94 kg/d | 25mg/L |
|  |  | TP | 0.94kg/d | 8mg/L | 0.59 kg/d | 5 mg/L |
|  |  | 动植物油 | 2.94kg/d | 25mg/L | 1.18kg/d | 10 mg/L |
|  | 综合生产废水 | 废水量 | 585m3/d | 160 m3/d |
|  |  | SS | 1300 kg/d | 2500mg/L | 1.6 kg/d | 10mg/L |
|  |  | COD | 87.75kg/d | 150mg/L | 8 kg/d | 50mg/L |
|  |  | 氟化物 | 35.1 kg/d | 60 mg/L | 1.6 kg/d | 10 mg/L |
|  |  | 总镍 | 0.0675kg/d | 0.115mg/L | 0.0096kg/d | 0.06mg/L |
|  |  | 总铬 | 0.081kg/d | 0.138 mg/L | 0.0128 kg/d | 0.08mg/L |
|  |  | 六价铬 | 0.027kg/d | 0.046mg/L | 0.0032kg/d | 0.02mg/L |
|  | 含酚废水 | 酚类物 | 759m3/a | 0 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 396 t/a | 环卫部门清运 |
|  |  | 泔水 | 49.5t/a | 农户运走作饲料 |
|  |  | 生活废油脂 | 1.188 t/a | 有资质单位处置 |
|  | 生产过程 | 煤渣 | 2400t/a | 外售给南海物业管理公司综合利用。 |
|  |  | 煤焦油 | 750t/a | 外售给化工公司利用 |
|  |  | 废水处理污泥 | 185.7t/a | 有资质单位清运处置 |
|  |  | 废弃包装 | 0.5t/a | 供货商会开始 |
|  |  | 废氟碳漆渣 | 0.5t/a | 有资质单位清运处置 |
|  |  | 废弃活性炭 | 35t/a | 厂家负责更换 |
|  |  | 废弃隔热条 | 0.2t/a | 供货商负责回收 |
|  |  | 边角废料 | 7500t/a | 回炉 |
| 噪声 | 运行期 | 主要是行吊、挤压机、中断锯切、矫直机、水泵和风机等设备机 产生的噪声，噪声源噪声强声级为80～95 dB（A），经墙体隔声，采取防振减噪措施后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准：昼间≤65dB（A）；夜间≤65dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目所在区域已被南海子工业园区征用为工业用地，现有场地主要为旱地和园地，主要以农作物（玉米）和灌木组成，其他为荒地，场地内生物多样性较差，区域无珍稀动植物，生物多样性及自身调控能力差，受人为影响较大。 施工期项目对生态环境的影响主要体现在施工期间主体工程建造及车辆运输材料而引起的水土流失。拟建项目场地“三通”已经具备，在对主体工程建设时，如果能够对该用地和施工过程进行合理的规划，科学的施工，可以减少施工对环境造成的影响。 拟建项目在环境、景观、绿化的平面设计时，从点、线、面进行考虑。平面绿化与整体绿化相结合。在植物配置上，应以高大乔木为主配以低矮灌木，形成有效的绿色屏障，特别是靠近园区公路和居民点的地方。 |

表七、环境影响分析

一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（05年版），本项目属于鼓励类第八类有色金属第10条“高性能、高精度硬质合金及深加工产品”和第十类建材第5条“优质节能复合门窗及五金配件生产”，又根据《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本），本项目属于鼓励类第二类冶金类第（二）条有色金属类“高性能、高精度硬质合金及深加工产品”及第四类建材第10条“优质节能复合门窗及五金配件生产”。因此，项目符合国家和地方产业政策。 按照国家《铝工业产业发展政策》和《铝工业发展专项规划》要求，“要积极推进技术进步，淘汰落后的高耗电生产能力，重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加工产品，满足国民经济发展对铝产品品种、质量的需求”。本项目拟年产50000吨工业级建筑铝材，符合上述要求。 国家发展和改革委2007年10月29日颁布了《铝行业准入条件》（64号），本项目与铝行业准入条件符合性分析如下： 1）能源消耗方面 本项目年用煤量为15000t，所用燃煤发热量为4300大卡，折算标准煤系数为0.614kgce /kg，得出标煤耗量为9210t；项目耗水量为74250m3/a，折标系数为0.1m3/t，得出标煤耗量为7425t；项目年耗电量为5000万千瓦时，折标系数为0.01229万千瓦时/t，得出标煤耗量为61.45t。本项目年产50000吨铝型材，综合能耗约为334千克标准煤/吨；项目年耗电量为5000万千瓦时，综合电耗约为1000千瓦时/吨。项目能耗能够达到新建铝加工项目铝加工材综合能耗要低于350千克标准煤/吨；综合电耗低于1150千瓦时/吨的条件。 2、资源消耗及综合利用本项目金属总消耗量为50588.6t/a，单位产品消耗量为消耗1012千克/吨；本项目熔铸过程中产生产生的铝灰及渣为410.68t/a，熔铸成品率为99.18%；铝型材加工成品率为98.84%，能够满足“新建加工企业铝型材金属消耗要低于1015千克/吨；熔铸成品率高于91%；铝型材加工成品率高于88%”的要求。 3、生产工业 本项目采用连续挤压生产工艺，未采用“二人转”式轧机生产铝加工材，能够满足如准条件。 本项目与该准入条件各项要求的符合性分析详见表7-1。 表7-1 本项目与《铝行业准入条件》符合性分析 类别 《铝行业准入条件》具体要求 本项目概况 比较结果 企业布局及规模和外部条件要求 1.必须符合国家产业政策和规划布局要求，符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准的规定，依法做好征地补偿安置、耕地占补平衡和土地复垦工作。 2.新建铝加工项目产品结构必须以板、带、箔或者挤压管、工业型材为主。多品种综合铝加工项目生产能力必须达到10万吨/年以上。单一品种铝加工项目生产能力必须达到：板带材5万吨/年、箔材3万吨/年、挤压材5万吨/年以上。 1.本项目位于曲靖经济技术开发区南海子工业园区，并经曲靖经济技术开发区经济发展局准予登记备案。 2.本项目年产铝挤压型材5万吨 符合要求 工艺和装备 新建铝加工项目，必须采用连续铸轧或者热连轧等生产效率和自动化程度高、技术先进、产品质量好、综合成品率高的连续加工工艺，严禁利用“二人转”式轧机生产铝加工材。 采用连续挤压工艺，未采用“二人转”式轧机生产铝加工材。 符合要求 能源消耗 新建铝加工项目铝加工材综合能耗要低于350千克标准煤/吨；综合电耗低于1150千瓦时/吨。 本项目综合能耗约为334千克标准煤/吨；综合电耗约为1000千瓦时/吨。 符合要求 资源消耗及综合利用 新建加工企业铝型材金属消耗要低于1015千克/吨；熔铸成品率高于91%；铝型材加工成品率高于88%。 本项目金属消耗1012千克/吨；熔铸成品率高于98%；铝型材加工成品率高于90%。 符合要求 环境保护 铝加工企业污染物排放要符合国家《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、工业固废和危险废物处理处置的有关要求及有关地方标准的规定，必须符合经合法批复的环境影响评价文件规定的控制值和总量指标要求。 本项目将严格落实各项环保措施，做到达标排放 符合要求 二、规划符合性分析 根据《曲靖南海子工业园区总体规划》的产业园区布局中“工业产业园区包括硅产业园、机电产业园、烟配套产业园、生物创新园、新材料产业园、高新技术产业园及其它项目产业园”。高新技术产业主导项目：微电子科学和电子信息、技术；光电子科学和光机电一体化技术；生命科学和生物工程技术；材料科学和新材料技术；能源科学和新能源、高效节能技术；地球科学、生态科学和环境保护技术；医药科学和生物医学工程；其他在传统产业基础上应用的新技术及工艺。本项目为铝型材的生产加工，属于新材料产业主导项目及产品产业中建筑用铝材、包装用铝材等铝的深加工项目。且项目用地属于《曲靖南海新区一期控制性详细规划修编》中规划的一类工业用地，项目建设符合用地性质。同时根据曲靖南海子工业基地管理委员出具的关于允许项目入驻的通知书，项目满足其入驻要求，所以项目建设符合曲靖南海子工业园区总体规划。 在《马龙县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的重点产业与布局中提到“以南海子省级工业园区为主导，以县级工业、民营经济规划为支撑，旧县、王家庄、马过河片区为补充，重点布局五大工业体系。”因此铝型材项目与《马龙县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》是符合的。 三、选址合理性分析 厂址不在国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和其他需要特别保护的区域内。 项目位于云南曲靖南海子工业园区内，为工业园区总体规划中的项目之一，且符合相关规划。厂址位置按《云南曲靖南海子工业园区总体规划》产业园区布局要求设置。项目周边多规划为生产型企业，项目下风向无环境敏感点，且项目把营运期间污染相对较重的铝型材生产车间设置在厂区的最东面，远离前进水库以及大龙潭村，临大龙潭村一侧设置为办公生活区。根据工业园区管委会的说明，位于南海子工业园区规划范围内的大龙潭村在“十二五”期间全部搬迁完毕，即2015年之前大龙潭村搬迁完毕，本项目预计2012年初投入运行，项目与大龙潭村共存时间约为三年，大龙潭村位于项目区侧风向100m处，项目通过采取设置围墙、加强绿化以及将办公、生活区设置于靠近大龙潭村一侧，能有效减少项目运行期间对大龙潭村的影响。 本项目采用φ2.4M两段煤气发生炉，它具有自动化程度高，占地面积小，操作简单，煤渣含碳量低，具有先进的仪表及控制系统等特点，项目煤气站是根据国家环保总局2001年《环办[2001]77号》要求设计制造，完全达到国家排放标准；电泳涂装工艺和喷涂等工艺均为目前国内外普遍使用、稳定成熟、具有较高安全性、技术先进的。各种原料物质在系统中得到充分的利用和回收，污染得到大幅削减，同时项目本身加大了环境保护的治理力度，从设计上考虑了对项目“三废”及噪声的治理，使污染物排放达到和低于排放标准，从环境影响预结果来看，项目建成投产对周围环境造成的影响不大，不会改变原有环境空气、地表水、地下水、声环境的功能，从环保的角度来看，项目选址是可行的。 四、平面布局合理性分析 项目厂区面积共198000m2，分区建设，主要包括生活办公区、生产区及绿化用地等。 项目选址曲靖南海子工业区，项目区四周均为工业用地，或多或少存在一定相互影响。项目生产区位于东北侧，与其它生产企业相近，而尽量远离生活办公区及周边敏感点。生活区位于厂区的西南部，靠近工业园区主干道，生活办公区的布置位于项目区的上方向，尽量远离和规避污染区，如烟囱排放口下风向、高噪声污染区。项目所在地常年吹西南风，生活办公区布置在该处可有效避免了受煤气发生站、氧化车间、喷涂车间废气污染，并通过设置仓库将生产区与办公生活区分开，布局合理。 另外，根据《发生炉煤气站设计规范》（GB50195-94）的规定，煤气站的区应位于工业企业厂区主要建筑物和构筑物全年最小频率风向的上风向，并靠近煤气负荷比较集中的地点，煤气站的厂房和其他相毗连的生产厂之间应设置防火墙，尽可能在煤气站周边设置绿化场地，根据项目厂区平面布置图，煤气站布局合理可行。 五、施工期环境影响分析 1. 施工期环境空气影响分析 项目施工期对环境空气影响的主要污染物为粉尘。在项目的施工建设过程中，建筑材料的运输、堆放，车辆运输等施工作业产生不同程度的地面扬尘，扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风速较大的情况下，空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在区周围的环境空气质量。本项目施工场主要通过洒水抑尘降低扬尘浓度。 施工过程中产生的扬尘大多是尘土和建筑材料灰尘，其中并无特殊污染物，在下雨或小风的时候，其对环境空气的影响范围减少，且程度减轻。项目周边的保护目标主要为项目区西100m左右的大龙潭村，项目区风向为西南风向，大龙潭村处在侧风向，施工期产生的扬尘会对期产生的影响轻微。项目通过加强洒水抑尘减小对其影响。而且施工期产生的扬尘对环境空气的影响是暂时的和可恢复的，随着施工活动的结束，施工场地进行大量绿化，以及厂区道路、建筑物的形成，施工扬尘对环境空气的影响将随之消除。 在项目的建设工程中，钢结构的连接大量用到焊接工艺，其中一部分用氧炔焊，一部分为电焊，在电焊中用到焊条时产生少量的烟尘，由于作业点比较分散，产生的烟尘不易在空气中积累到较高浓度就被稀释扩散了，因此，焊接产生的少量烟尘对项目区大气环境影响较小。 项目在施工期对环境空气的影响还有施工机械在施工运作中所产生的尾气和运输车辆在运输中产生的废气；项目施工范围虽大，施工期也长，但产生的汽车尾气的量不是很大，所以汽车尾气在环境空气中经自然扩散、稀释，对周围环境产生的影响是可以接受的。 所以为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，拟采取的措施： ①施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘产生，在晴天风大时，应加大洒水量及洒水频次； ②施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施； ③运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量； ④砂、石料等应有专门的堆存场地，并建围拦，避免易产生扬尘的原材料露天堆放，减少扬尘； ⑤施工工地场界采用挡板等遮挡措施，以有效地减少近地面扬尘的扩散； 2．施工期地表水环境影响分析 施工过程产生的废水主要有： 该项目施工现场每天施工人数约需要100人。施工人员不在工地住宿，不设食堂，因此用水量较小，约为2m3/d，排放量按用水量的80%计，则项目污水产生量为1.6m3/d，经统一收集，沉淀处理后用于场地洒水抑尘。项目西侧为大龙潭村且距离在100m左右，故项目的施工人员依托周边的村庄，不设旱厕，对环境影响小。 项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构阶段，在土石方阶段几乎不产生施工废水，施工废水主要来自于混凝土拌和混凝土养护、机械冲洗等。 项目施工时拟设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘。因此本项目施工期无外排的施工废水，对地表水无影响。 3.施工期声环境影响分析 施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，主体建筑施工阶段主要使用吊车、电焊机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。 （1）噪声源分析 由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为切割机、电钻、卡车等，其声级在80dB以上。见表7-2。 表7-2 主要施工机械设备的噪声声级 序号 设备名称 测量声级dB 1 电焊机 85 2 切割机 95 3 电钻 90 4 卡车 85 该项目在施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工。因此，施工期间对施工现场及周围敏感点大龙潭村将产生一定的不利影响。 据有关测试分析资料，项目施工过程中将使用多种施工机械，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-3所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下： 距离传播衰减模式： LP2=LP1－20Lg（r2/r1） 式中： LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]； LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]； r1—声源至P1处的距离（m）； r2—声源至P2处的距离（m）。 各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表7-2。 表7-3 距声源不同距离出的噪声值 dB（A） 设备名称 1m 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 电钻 90 76 70 64 58 56 50 46 切割机 95 81 75 69 63 61 55 51 电焊机 85 71 65 59 53 51 45 41 卡车 85 71 65 59 53 51 45 41 表7-3为主要施工设备噪声的距离衰减情况。由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远。该项目西面100m左右大龙潭村，其他方向大部为空地和公路，噪声叠加公式为： 式中：——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB（A）； ——预测点预测时的环境噪声背景值，dB（A） 按最大噪声值（95dB（A））进行噪声叠加，具体见表7-4。 表7-4 经叠加后噪声源强衰减情况 距离(m) 1 10 20 30 40 50 100m L(dB(A)) 95 75 69 65 62 61 55 根据表7-4，项目施工期间设备噪声昼间噪声于30m处可以达到《声环境噪声标准》3类标准，符合建筑施工场界噪声限值，敏感目标大龙潭村在项目区西侧100m左右，最大贡献值为55dB(A)，昼间对其影响较小，夜间对其影响较大。为了减小项目施工期间噪声对周围环境的影响，施工期间需采取以下的措施： ①建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 ②在室内装修时，电钻应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。 ③加强施工操作规范，避免人为因素诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民的情况发生。 综上所述，施工期间通过加强管理，合理安排施工时间，采取有效的防范措施后，施工噪声对周围敏感点的影响较小。 4.固体废物影响分析 施工期产生的固体废弃物主要是建筑废弃材料，尤其是装修废弃材料。其中可再生利用部分回收出售给废品站，不可利用的建筑垃圾委托专门处理城市建筑垃圾的单位运至规定的地点堆放，不随意乱堆乱放，对环境影响小。 施工期间工人不在工地上食宿，生活垃圾产生量较小，按每人每天0.3kg计，则100名工人产生的生活垃圾量约30kg/d。生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运处理，对环境影响小。 5.水土流失 施工前期使大面积的表土裸露，施工器材和材料的堆放，各种施工机械作业、运输车辆的频繁进出、施工人员的施工活动，将加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨天受雨水冲刷会导致项目区产生水土流失。 本项目“三通一平”条件已经具备，场地平整由曲靖南海子工业园区负责处理。南海子工业园区管委会于2006年委托单位针对工业园区整体编制一个水土保持方案，并取得相关行政主管部门的批复，在方案中已经提出详细的防治任务、目标及防治措施等。根据《云南曲靖南海子工业园区规划及基础设施建设水体保持方案》，项目所在工业园区工程建设扰动地表面积2451.17hm2，损坏水土保持设施面积1652.52hm2。工程土石方卡瓦里奥（含表土剥离）全部用于回填及绿化，临时堆存渣料（含表土）469.2万m3，预测时段内新增水土流失量73.64万t。工程期间采取的防治措施主要有挡护工程、截排水工程、场地整治工程、生物措施以及临时防护措施。对园水保工程提出的主要防治措施包括： 1）主要防治措施及工程量 浆砌石挡土墙8.48km，浆砌石截流沟8.90km，临时排水沟18.00km，沉砂池120个，谷坊3座。具体工程量为土方开挖35162.16m3，石方开挖17.22m3，土石方回填15411.06m3，M7.5浆砌块石56464.51m3，M5砖砌体933.6m3，M10砂浆3.99m3，C10砼145.20m3，M5砂浆抹面3600.00m2，藏柏147389株，旱冬瓜98260株。 2）弃渣场、取料场工程 土石方、砂石料临时堆放场地73个，绿化覆土临时堆放场地97个，临时拦挡33.93km，沙土袋26799m3，土工布428653m3。 针对本项目的工程特点本环评提出如下水土流失控制措施： （1）结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜，因害设防、防治结合、全面布局、科学配置； （2）减少对原地表和植被的破坏，合理利用地表剥离表土，弃土及时清运至城市建设管理部门指定的地点进行堆放； （3）项目建设过程中应注重生态环境的保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的弃土； （4）工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合的防护体系； （5）工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理； （6）植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果； （7）防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。 六、营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 （1）煤气发生炉含尘废气 本项目煤气发生炉采用褐煤，年耗量约15000吨，主要用于煤气制造。煤气发生炉小时最大耗煤量约1.89吨，1kg褐煤产生约3m3煤气，则最大产气量4500万Nm3/a。根据煤质化验单和煤气站设计参数经计算可知颗粒物含量约12480mg/m3，产生量561.6t/a；根据文献和实际生产分析，煤气发生过程中煤中的硫70%会被气化出来，主要以H2S的形式存在，H2S含量约为1166.7mg/m3，H2S产生量52.5t/a，煤气采用旋风除尘器除尘+氧化铁干法脱硫法，整体系统除尘效率约为98%，脱硫效率约为55%，净化后煤气中颗粒物含量为249.6mg/m3（11.232t/a），H2S约525mg/m3（23.62t/a）。经净化后煤气进入熔铸、挤压、固化等工段中燃烧提供热源。在煤气制备过程中产生的各类污染物经采用旋风除尘器除尘+氧化铁干法脱硫法处理后产生的煤气含尘量及含硫量低，对环境影响小。 对于中小型民用煤气用户（煤气用量约为每小时五、六千立方米以下）一般采用干法脱硫，主要为氧化铁过流及活性炭脱硫。本项目拟选用氧化铁脱硫。通过外购成型的氧化铁脱硫剂，氧化铁含量高、脱硫效率高、硫容大、可再生次数多，其再生可以在塔内进行，通入空气即可，通过氧的与硫化铁发生置换反应析出硫磺。根据产品信息，一般脱硫效率较高，至少能达到55%以上。项目在使用氧化铁干法脱硫时须注意以下几点： 1) 温度 正常使用温度以20—30℃为宜。温度过高，将使氧化速度加快，相对降低了硫化速度，使脱硫效率降低，同时温度过高将使硫化铁的水合物（Fe2S3 • H2O）失去水分，进而影响脱硫剂的湿度及酸碱度，影响脱硫效果。温度过低，会大大降低硫化速度，使脱硫效率下降，同时也将使煤气中的水分冷凝下来，造成脱硫剂过湿。 2) 水分 脱硫剂宜保持25%—35%的水分，若水分小于10%将会影响脱硫操作。 3) 含氧量 煤气中含有一定的氧，可以使氧化铁在脱硫的同时实现再生一般以含氧1.0—1.1%为宜。 4) 酸碱度 氧化铁脱硫一般要求在弱碱性（PH值8—9）的环境下进行，PH值过高过低都会影响脱硫效率。 通过以上分析，从经济上和技术上角度可以看出项目煤气制备采用氧化铁做脱硫剂是可行的，氧化铁脱硫剂可再生时间一般为2-3个月，项目在使用硫化铁作脱硫剂时应根据需要定期更换脱硫剂以确保脱硫效率。 （2）熔铸车间废气 本项目熔铸车间熔化铝锭，采用煤气作为燃料，在熔铸过程中，含尘废气主要包括两部分，一部分为铝锭在高温下不断熔化时产生的含尘废气，一部分为煤气燃烧尾气，还有一部分为铝灰分离机搅拌过程中产生的含尘废气。 熔化废气主要组成为铝金属尘等，据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，熔铸废气中工业粉尘产生系数为3.19kg/吨产品（t），产生量为159.5t/a，烟尘产生系数为2.65kg/产品（t），产生量为132.5t/a，车间内产生烟粉尘总量为292t/a；熔铸车间产生的含铝废气采用预热室沉降降温+布袋除尘处理。经核算，熔铸车间熔铸过程中产生的烟粉尘及煤气燃烧产生烟尘总量为297.484t/a，产生浓度为782.5mg/m3；总除尘效率不低于99%，则粉尘排放量为2.975t/a，7.82mg/m3。 熔铸炉共4台，规格25吨，工作制度为半连续生产，每年总用煤气量为1500万Nm3，煤气中CO、H2、CH4、CmHn等燃烧的产物是CO2和水，对环境无污染，不可燃气体对环境没有影响；而H2S的燃烧产物是SO2，是主要的大气污染物，煤气燃烧尾气主要污染物成分是二氧化硫以及烟尘等。以煤气燃烧过程中H2S全部转化为SO2计算，熔铸车间煤气燃烧后SO2产生量约为14.83t/a；煤气中颗粒物全部进入燃烧废气中，烟尘产生量为3.744t/a。 项目熔铸车间内通过设置搓灰机（铝灰分离机）对扒渣过程中产生的铝灰铝渣进行分离，搓灰机采用电作能源，在搅拌系统进行搅拌过程中会产生一定量的含尘废气，通过类比采用相同处理技术的企业，铝灰分离过程中产生的粉尘量约为产生渣量的0. 2%，即为1.74t/a。 熔铸炉、搓灰机产生的含尘废气由产尘点上方集气烟罩、烟道收集后与煤气燃烧产生的污染物一起进入总排气管，通过降温处理及布袋除尘，除尘效率不低于99%，处理后由1座高15m，内径1.0m烟囱排放，废气中污染物均能实现达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放，对环境影响小。 （3）挤压车间煤气燃烧废气 本项目有两个挤压车间，模具加热采用电加热，铝棒在高温挤压前需通过加温炉加热。挤压车间内共设置25只挤压加温炉，10台时效炉，总耗煤气量为1500万Nm3/a，挤压车间一煤气耗量为1000万Nm3/a，挤压车间二煤气耗量为500万Nm3/a，煤气中CO、H2、CH4、CmHn等燃烧的产物是CO2和水，对环境无污染，不可燃气体对环境没有影响，而H2S的燃烧产物是SO2，是主要的大气污染物，煤气中H2S浓度为524.67mg/m3（7.87t/a），粉尘浓度约249.6mg/Nm3（3.744t/a）。经计算，挤压车间一煤气燃烧后SO2年产生量9.89t/a；烟尘产生量为2.496t/a；挤压车间二煤气燃烧后SO2年产生量4.94t/a；烟尘产生量为1.248t/a。每只加热炉上安装一组集气系统，年工作时间7920h，各加热炉和时效炉烟气由各炉上方集气烟罩、烟道收集后，分别进入两个挤压车间的总排气管，挤压车间一的二氧化硫排放量为9.89t/a，烟尘总排放量2.496t/a；挤压车间二的二氧化硫排放量为4.94t/a，烟尘总排放量1.248t/a。两个挤压车间产生的废气分别通过风量为42000Nm3/h的风机引风后由1座15m高，内径1.0m的排气筒排放，两个挤压车间分别在各车间屋顶设置一个排气筒，煤气燃烧排放的烟尘和二氧化硫能达标排放。 （4）氧化、着色 酸雾和碱雾废气 在钝化工序和阳极氧化工序会产生酸雾，碱蚀工序产生碱雾，根据本项目生产能力的实际情况和市场行情，该工序每天的实际生产时间约8小时。 1)硫酸雾（阳极氧化工序） 在阳极氧化工序中，阴极会产生较多的氢气，将有少量硫酸在氢气的气携作用下排入空气中而形成硫酸雾。 2)碱雾（碱蚀工序） 碱蚀工序会产生较多的氢气，少量碱液在氢气的气携作用下排入空气形成碱雾。 酸碱雾产生会影响操作工人身体健康、腐蚀设备，本项目酸碱雾的产生量类比广东兴发铝型材厂铝型材的实际生产，对生产过程中产生的酸碱雾采用集气罩收集+喷淋吸收处理，处理效率不低于90%，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值后进入排气总管通过电泳车间屋顶设置的一根15m高的排气筒外排，能实现达标排放，对环境影响小。 固化废气： 项目年生产电泳漆型材9000吨， 本项目电泳着色中的电槽液成分主要是5-7%的丙烯酸树脂，型材经电泳涂漆之后进入固化炉进行固化处理。项目所用电泳漆为水溶性漆，不使用甲苯、二甲苯等有机溶剂，因此在固化过程中不会产生苯系有机废气。丙烯酸树脂的分解温度在200-300℃，本项目电泳型材烘烤固化温度为160-180℃，达不到分解温度，固化过程中不会产生树脂分解物。 在烘干固化过程中采用煤气做供热源，经分析计算，电泳车间固化过程中煤气燃烧后SO2年产生量0.989t/a；烟尘产生量为0.25t/a，烟气管道进口处设置风量为5000m3/h的风机。固化过程中煤气燃烧产生的废气经烟气管道与未能净化的酸雾、碱雾排入排气总管，排气总管末端设置风量为30000m3/h的风机引风，污染物最终通过一根15m高的排气筒外排，酸碱废气、SO2、烟尘均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级。 （5）粉末喷涂工序产生的含尘废气 本项目粉末喷涂车间共设置有2个，在喷涂过程中，会产生一定量的粉尘，喷涂系统每天运行约8小时，静电喷涂工艺在密封喷涂房中进行自动化操作，静电喷涂过程中有部分粉末未能附着在工件上，粉尘产生量约占涂料耗量的1.2%，本项目喷涂粉料的用量为1350t/a，粉尘产生量为16.2t/a。 静电喷涂工艺是在密封喷涂房中进行的自动化操作，该房体完全封闭，且呈负压，通过风机将房体内没有喷上工件的粉末吸入回收系统(因此房体内呈负压)，该回收系统是一套圆筒形的玻璃纤维过滤装置(其作用相当于袋式除尘器)，未喷上工件的粉末经回收系统处理后全部回用，气体外排。该装置采用“旋风回收系统+过滤器”，粉末回收系统按传统配置都是由旋风分离器加布袋式除尘器组成2级回收装置，风量为2×3000 mg/m3，则喷涂间静电喷涂过程中粉尘产生浓度为681.82mg/m3，喷粉室里过喷的粉末在离心力的作用下被甩向筒壁，沿着锥形筒壁落到锥底的集粉筒内，剩余少量的细粉末，沿着锥形筒中间的引风管随着螺旋上升气流被抽到第2级布袋除尘器内，经过布袋的过滤，粉末被滞留在外部，在布袋除尘器正常运行的条件下回收效率为99%，处理后颗粒物排放浓度约为6.82mg/m3，排放量约为0.162/a。过滤后的洁净气体被抽风机抽出，2个粉末喷涂车间产生的喷涂废气经各烟道收集后进入总排气管，最终通过一根高度为15m的排气筒实现达标外排，对环境影响小。 （6）烘干固化废气 本项目共设置3台固化炉，每条喷涂线配备一台固化炉。烘干固化过程中采用煤气作为燃料，属清洁能源。项目氟碳漆喷涂型材根据客户需要部分产品须进行两次固化，即进行预固化后再次喷漆再进入固化炉进行固化，粉末喷涂型材只需通过固化炉进行一次固化。 a．粉末喷涂型材固化 本项目所用的喷粉为环氧树脂、聚酯树脂粉末，具有关资料显示聚酯、环氧树脂的热分解温度在300℃以上，如PM5085ME和P9330TG。因此，固化过程产生的废气中不会含有树脂的挥发物或分解物。本项目每天烘干固化的时间约为8h，根据广东兴发铝厂固体喷涂生产线排放废气的资料，非甲烷总烃产生速率为0.011kg/h，远低于《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准(当排气筒高度15m时，非甲烷总烃最高允许排放速率10kg/h)。项目非甲烷总烃排放浓度为1.1mg/m3，低于非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/Nm3，烘干固化过程中，两台固化炉的废气经风量为5000m3/h抽风机抽排，非甲烷总烃产生量为0.029t/a，排放量0.029t/a，最后进入总排气管道后与粉末喷涂车间产生的粉末喷涂废气一起通过一根高度为15m的排气筒排放。非甲烷总烃排放量小，能实现达标排放，对环境影响小。 b．氟碳漆喷涂型材 项目年生产氟碳漆喷涂型材5000吨，年使用氟碳漆原料约为50吨。氟碳漆主要成分为改性聚合树脂，根据工程分析可知固化过程产生的废气中不含树脂分解物，固化废气主要为有机溶剂的挥发性气体，有机溶剂为甲苯及二甲苯，固化过程中产生甲苯、二甲苯总量分别为2t/a、8t/a，产生速率分别为0.75kg/h，3kg/h。通过在固化炉上方安装强制送风装置，固化炉废气集中收集经活性炭吸附处理，活性炭吸附效率为90%，未收集的废气通过1根15m高的排气筒排放固化炉风机设计排风量为5000m3/h，废气中甲苯排放速率为0.075kg/h，排放浓度为15mg/m3；二甲苯排放速率为0.3kg/h，排放浓度60mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中（表2）的二级标准：甲苯≤40mg/m3，二甲苯≤70mg/m3；排气筒高度为15m时，甲苯最高允许排放速率≤3.1kg/h，二甲苯≤1.0kg/h，对环境影响小。 在喷涂车间对型材烘干固化过程中使用煤气，总耗煤气量为1400万Nm3，煤气燃烧过程中产生的SO2及烟尘是主要的大气污染物，年SO2产生量14.0t/a；两个粉末喷涂车间固化炉煤气燃烧年SO2产生量9.89t/a，烟尘产生量为2.496t/a；氟碳漆喷涂车间二氧化硫产生量为3.96t/a，烟尘排放量0.998t/a，烟气经烟气管道收集后与处理后的固化废气一起由1座15m高，内径1.0m的排气筒排放。根据工程分析烘干固化过程中产生的少量废气能达标排放，对环境产生的不利影响在可接受的范围内。 本项目生产过程中各个车间大气有组织排放情况见表7-5。 表7-5 全厂有组织废气排放情况 污染源 废气量（m3/h） 污染物 产生量t/a 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 标准 mg/m3 排放情况 熔铸车间 48000 SO2 14.83 39.01 14.83 550 通过1根15m高的排气筒达标排放 烟、粉尘 297.484 7.82 2.975 120 挤压车间一 84000 SO2 9.89 14.76 9.89 550 通过1根15m高的排气筒达标排放 烟尘 2.496 7.5 2.496 200 挤压车间二 42000 SO2 4.94 14.76 4.94 550 通过1根15m高的排气筒达标排放 烟尘 1.248 7.5 1.248 200 电泳车间 15000 酸雾 2.376 6 0.24 45 通过1根15m高的排气筒达标排放 碱雾 5.28 13.33 0.528 / 5000 SO2 0.989 25 0.989 550 烟尘 0.25 6.32 0.25 200 粉末喷涂 2×5000 SO2 9.89 125 9.89 550 通过1根15m高的排气筒达标排放 粉尘 2.658 33.6 2.658 200 非甲烷总烃 0.029 1.1 0.029 120 氟碳漆喷涂车间 5000 SO2 3.96 0.5 3.96 550 通过1根15m高的排气筒达标排放 粉尘 0.998 0.125 0.998 200 甲苯 2 15 0.02 40 二甲苯 8 60 0.08 70 有组织废气影响分析： 根据表7-5可以看出各种大气污染物均能实现达标排放，对环境影响小。根据项目平面布置图所示，仅粉末喷涂车间与氟碳漆喷涂车间的排气筒之间的距离小于排气筒几何高度之和，且排放有同种污染物，即SO2、烟尘。根据等效叠加，等效排气筒高度为15m，SO2、烟尘的排放量分别为13.85t/a、3.656t/a。根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式进行估算。 项目地处南海子工业园区，项目区周围地势比较平坦，周边主要为空地及村庄，本次评价按导则将周围地形取为简单地形。排放的烟尘全部按PM10计，各污染物的排放参数见表7-3，PM10、SO2的小时浓度限值分别为0.45mg/m3、0.50mg/m3、。 表7-6 排气筒大气污染物排放参数 排 放 源 坐标 主要污染物 排放量 g/s 烟气出口流速 m3/s 排气筒参数 H/m Φ/m 烟气出口温度/℃ 烟气等效排气筒 (0，0) PM10 0.126 4.17 15 1.0 95 SO2 0.593 采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式分别对污染源两种污染物下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的的占标率，结果见表7-7。 表7-7 采用估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m PM10 SO2 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） 浓度占标率 Pil/% 下风向预测浓度Cil/ （mg/m3） 浓度占标率 Pil/% 10 0 0 0 0 100 0.01024 2.27556 0.04821 9.642 200 0.009368 2.08178 0.04409 8.818 300 0.007743 1.72067 0.03644 7.288 400 0.006572 1.46044 0.03093 6.186 500 0.007029 1.562 0.03308 6.616 600 0.006821 1.51578 0.0321 6.42 700 0.006345 1.41 0.02986 5.972 800 0.005803 1.28956 0.02731 5.462 900 0.005278 1.17289 0.02484 4.968 1000 0.004799 1.06644 0.02259 4.518 1100 0.004374 0.972 0.02059 4.118 1200 0.004001 0.88911 0.01883 3.766 1300 0.003675 0.81667 0.01729 3.458 1400 0.003389 0.75311 0.01595 3.19 1500 0.003138 0.69733 0.01477 2.954 1600 0.002916 0.648 0.01373 2.746 1700 0.00272 0.60444 0.0128 2.56 1800 0.002546 0.56578 0.01198 2.396 1900 0.002391 0.53133 0.01125 2.25 2000 0.002251 0.50022 0.0106 2.12 表7-8 各污染物下风向最大落地浓度 污染物 下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3） 最大浓度占标率 Pil/% 距污染源中心距离 (m) PM10 0.0103 2.2889 82 SO2 0.0485 9.7 82 根据表7-7和7-8的计算结果，两种污染物的最大地面浓度占标率分别为Pmax（SO2）==9.7%，Pmax（PM10）=2.2889%。根据HJ2.2－2008的要求，不须再用预测模式进一步进行预测。 根据估算模式的估算结果，烟尘全部按照PM10计算，排放源在下风向产生的最大地面浓度为0.0103mg/m3，SO2在下风向产生的最大地面浓度为0.0485mg/m3最大落地浓度均是在估算模式对若干气象条件预测筛选后的最大值，已考虑了污染最严重的情况，甚至有些最大值在当地气象情况下根本不可能发生，因此用估算模式的最大落地浓度来分析环境影响具有很高的可靠性，若环境敏感区在假设的极端情况下不会超标，那在现实中也不会超标。预测值，是一个极限浓度值（该值只用来描述极端情况下污染浓度达到的水平）。根据估算结果，最大地面浓度出现在污染源下风向82米处，在整个评价区域内不会造成任何一个敏感点出现超标情况。 本项目周边敏感目标主要为项目区西侧100m处的大龙潭村，通过现状监测点监测数据看出，大龙潭村PM10日平均浓度最高为0.075mg/m3，SO2日平均浓度为0.026 mg/m3，通过叠加本项目正常生产情况下排放源的最大地面浓度，能够达到区域《环境空气质量标准》。因此在本项目正常生产情况下，项目的二氧化硫以及烟尘排放均能达到国家规定的排放标准，该区域的环境功能没有发生变化，项目排放的废气对空气环境影响较小，对项目区西侧的大龙潭村影响小。 （7）无组织废气影响分析 本项目生产过程中产生的无组织废气主要是熔铸车间熔炼炉的炉门废气，根据项目采用的沉降+布袋除尘，产生无组织污染物的排放量小，大约为产生量的1%，即SO2排放量为0.187kg/h，烟、粉尘的排放量为0.037kg/h。 根据导则要求，防护距离的计算以无组织排放源进行计算。选取SO2排放速率0.052g/s、烟尘排放速率0.0103g/s进行计算,采用《环境空气质量标准》GB3095-1996中“SO2及烟尘”的1小时浓度值进行比较。计算主要参数和结果输出如下： 表7-9 大气防护距离的计算结果 选取的主要参数 计算结果 污染物g/s 标准限值mg/m3 面源高度m 面源宽度m 面源长度m 无超标点 SO2 0.052 0.5 10 68 98 PM10 0.0103 0.45 无超标点 经国家环境保护部评估中心实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序计算显示无超标点，无需设置大气环境防护距离。 在对铝型材的半成品进行电泳及粉末喷涂后的的加热固化过程中，因为铝型材半成品上附着有粉末喷涂涂料以及氟碳漆漆料，在受热过程中会产生少量有机废气，粉末涂料的的有机污染成份主要表现为非甲烷总烃甲苯、二甲苯。根据类比广东兴发铝材厂实际生产资料，电泳漆或者粉末涂料因固化而损耗的无组织排放量约为其用量的1%左右，则非甲烷总烃无组织排放量约为0.00011kg/h，甲苯无组织排放量为0.0075kg/h，二甲苯无组织排放量为0.03kg/h，产生量较小，利用车间顶部天窗自然通风扩散，对环境影响小。 （8）堆煤场粉尘 本项目生产所用褐煤采用有简易棚的煤仓堆存，堆量满足10天的生产需求，褐煤堆量约460t，煤仓面积约2500m3，在晴天起风是将会产生一定量的煤尘，但由于褐煤的堆存高度低于煤仓高度，煤仓的西南和东北方向有建筑物，且煤仓设置有简易煤棚，在晴天起风时通过洒水能有效减少粉尘的产生量，粉尘呈无组织排放，污染物产生量较少，对环境影响小。 （9）食堂油烟废气 ·燃料废气 本项目建成投产后，将建食堂一座，食堂生活能源使用液化气及电灶，属于清洁燃料。液化石油气的主要成分是烃类，在完全燃烧的情况下，其排放的气体成分主要是二氧化碳和水；如果燃烧不完全，其燃烧气体中主要成分有二氧化碳、一氧化碳、水及烃类化合物等。 ·烹饪油烟 厨房烹饪油烟的主要污染物为挥发性油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目拟设置8-10个灶头。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的规定，厨房燃气灶必须安装油烟净化设施，净化设施最低去除效率应大于85％，油烟排放浓度小于2.0mg/m3。净化后的油烟经专用排烟管道引至屋顶排放，对外环境轻微。 （9）停车场大气污染物 项目露天停车场设置于项目区西侧办公楼前临工业园区主干道一侧，项目露天停车场将产生一定浓度的汽车尾气，汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），车辆排放的汽车废气呈无组织排放，尾气经大气稀释扩散后对环境空气质量影响较小。 2.地下水的影响分析 本项目选址于南海子工业园区内，根据《云南省曲靖市南海子工业园区工程建设项目地址灾害危险性评估报告》，项目所在区地下水类型以松散岩组孔隙水及层状孔隙水为主，岩溶水与构造裂隙水次之。拟选场地属于中部侵蚀台地区，式地下水的排泄区。松散岩组孔隙水富水性为弱~较弱，层状孔隙水层状裂隙水富水性不均匀，为弱~中等，岩溶水富水性为强~中等。项目所在地主要地基构成为：第四新近堆填的人工填土层、第四系坡积粘土层、第四系残疾粘土层以及滞留系上统关底组页岩。天然渗透系数为10-6cm/d，防渗能力较好（但是尚不能达到10-7cm/d，在污水处理站及固废堆场所在场地仍需进行人工防渗）。参照项目区北侧《3000t/a多晶硅产业项目（2）岩土工程初步勘查报告书》，“勘查期间所有钻孔（81个孔，钻孔深度为8.8-25.3m之间）均见到地下水存在，但无同一水位，地下水位介于0.2-9.8m之间），地下水属第四系空隙潜水，主要为上层滞水；基岩内有少量裂隙水，场地地下水主要为大气降水补给，季节性强，赋水条件较差，因此地下水赋量极微，对建筑物一般无侵蚀影响。 本工程对地下水可能的主要污染途径为以下几种： 1)厂区内废水渗漏 主要是生产过程中的各种废水的预处理站的处理池、污水输送管道等发生渗漏，将使含酸、含镍、含铬较高的废水渗入地下而对地下水造成污染。 项目针对各种废水处理站的处理池、排水管道等均采用密封、防渗的材料，根据项目废水产生特点采用环氧树脂防渗膜，并保证高质量的施工安装和对设备、管道的及时维修。含铬、含镍废水经车间污水处理站处理后与其他综合生产经废水管道进入厂区内综合生产废水处理站，处理达标后部分回用，剩余部分排入园区污水处理厂。故拟建工程在正常生产情况下，对周围地下水环境影响很小。 2）酸槽、碱槽、氧化槽、铬化池等溶液渗漏 项目区在生产车间内设置有酸槽、碱槽以及含重金离子的氧化槽、铬化池等，为防止废水对地下水产生影响，各种反应槽底部均硬化，在内侧设置环氧树脂防渗膜进行防渗防腐处理，并在车间附近设置事故应急池，从设备上保证项目的生产营运不会对地下水产生影响。 3)物料或固体废物堆放场所处置不当，通过大气降水淋溶作用污染浅层水。 一般工业固废：本工程的工业固体废物均进行了综合利用，对于固废的堆放场所均进行地面硬化，加强防渗措施，废渣转运场有顶棚等防雨措施，从而可避免因物料堆放不当而对地下水造成的不利影响。 危险废物：项目产生的危险废物主要为生产废水处理站的污泥、煤气站产生的焦油以及废弃涂料包装、回收的氟碳漆废漆渣。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）分单元密闭储存置于专门的贮存库内，并按照贮存库的设计要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等，贮存仓库基础必须进行防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚高度的其他人工材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并设计渗滤液排水设施。生产废水处理站污泥贮存量应满足其一年的贮存量，在贮存库不能满足其堆存量要求时应按相关要求，上报有关部门，增设新的贮存仓库，不随意堆放，从而避免对地下水产生影响。 4)本项目对生产区域设置专门的雨水收集系统，采取雨污分流制排水，降雨径流对地下水的影响不大。 5)工程向大气排放的污染物可能由于重力沉降，雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入地下水中。本工程中的废气污染源，设计中均采用先进的工艺和有效治理措施，使排入大气中的污染物得到了较好控制，均达标排放，因此本工程排放的废气产生地下水影响的可能性很小。 综上所述，本项目循环水池、污水处理设施的水工设施均使用钢筋混凝土浇筑并设置了环氧树脂防渗膜用以防腐防渗，此外，氧化槽、铬化池等附近设置事故池，固废储存场地底部做好防腐防渗处理，从设备上保证了项目的建设运营不会对地下水造成污染。 同时企业应加强日常的管理养护，发现有污水、电解液等泄漏的情况时应及时清空泄漏的池子，做好修补并测试后投入使用，确保项目的建设运营期不对地下水造成污染。 3.噪声环境影响分析 本项目主要噪声源为铝棒挤压、锯切机、水泵等，声值在80-95dB(A)，噪声值详见表7-10。 项目主要声源为各生产设备的机械噪声。由上表可知，风机噪声的源强最大，项目运营过程中风机设置在封闭机房内，可减少15-20dB（A）左右噪声，各种机械在车间内分布不集中，噪声经厂房阻隔后扩散衰减情况下，预测模式如下： L2＝L1－20lg(r2/r1) (r2＞r1) 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——预测点距声源的距离。 按最高工作噪声（声源1米处声级95分贝计算），可以预测到机械噪声的衰减距离如下表： 表7-10 机械工作噪声随距离衰减后的值 距离(m) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 L(dB(A)) 75 69.0 66.0 63.0 61.0 59.0 58.0 57.0 56.0 55.0 由总平图中可知，各厂房距最近厂界约30m，因此经距离衰减后，噪声衰减至厂界处最大值为66.0dB(A) ，未能满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区昼夜标准要求，对周边环境有一定影响，需采取相关的噪声防治措施。 关心点噪声叠加公式为： 式中： ——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB（A）； ——预测点预测时的环境噪声背景值，dB（A）。 本项目的最近的保护目标大龙潭村与项目相距约100m，项目区内产噪设备噪声源强按噪声最高值（声源1米处声级95分贝）计算，根据至关心点噪声随距离衰减公式以及与背景值叠加后计算得出项目噪声对最近保护目标的贡献值昼间为56.6dB（A），夜间为55.5dB（A）。 表7-11 保护目标大龙潭村噪声预测表 保护目标 昼间dB（A） 夜间dB（A） 大龙潭村（100m） 背景值 51.5 背景值 45.8 贡献值 55.0 贡献值 55.0 预测值 56.60 预测值 55.5 标准值 60 标准值 50 根据表7-7的计算结果，项目正常生产期间，最近的保护目标大龙潭村夜间噪声未能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，夜间超标5.5 dB（A），项目噪声对大龙潭村有一定的影响。本环评提出以下处理措施： （1）设备选型式应选用低噪声密闭型设备，安装时，应加减振垫，噪声值可降低约5dB（A）； （2）加强厂区的绿化，绿化带有明显的吸声、隔声降噪作用，厂区应采取高大的乔木和灌木相间的绿化措施，通过绿化吸附，噪声值可降低约3 dB（A）； （3）高噪声的设备安装在专门的隔离房内，如机械加工中的噪声设备均安装在车间内，车间建筑采用砖结构，其噪声有明显的阻隔作用，隔声能力在（1砖－2砖平均隔声能力3dB（A）-5 dB（A），并在靠近大龙潭村一侧处设置围墙，围墙高度不低于3米。 （4）高噪声设备设置于远离大龙潭村一侧，靠近龙潭村一侧主要设置为办公生活区，噪声通距离衰减以及建筑物阻隔对大龙潭村影响小。 （5）入厂车辆要减速，禁止鸣笛； （6）为减少项目营运对周围环境的影响，厂区围墙必须为实体砖墙结构； （7）车间内的设备根据项目生产流程进行布置，产噪设备根据现状情况，布置在远离住宿、办公的车间内。 建设项目通过采取本环评提出来的隔声降噪措施后，可以做到厂界环境噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区，对大龙潭村的环境影响降低至可以接受的范围内。 5.固体废物影响分析 项目生产固废大部分属危险废物，根据危险废物防治有关规定，不能综合利用的危险固废委托有相应处理资质的单位进行处理处置；一般生产固废全部回收利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 本项目对各种危险废物设立危险固废贮存库，对一般工业固废设立一般固废堆放仓库、对办公生活垃圾分区设置垃圾收集点。危废储存间应有防渗漏、防扬散、防雨、防火设施，远离敏感点。固废堆放期不应过长，特别是生活垃圾应委托环卫部门定期清运，并做好运输途中防泄漏、洒落措施。固废产生及处置汇总情况见表7-12。 表7-12 固废产生及处置情况 名称 产生源 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处理处置方式 生产废水污泥 含镍废水预处理池 1.4 0 临时储存，由有资质单位处理 含铬废水预处理池 0.8 0 综合废水处理池 180 0 废活性炭（污水处理） 3.5 0 边角料等 生产过程 7500 0 回收利用 废弃隔热条 断桥车间 0.2 0 厂家回收利用 铝灰、铝渣 熔铸车间 871 0 外售 氟碳漆废漆渣 喷漆房 0.5 0 临时储存，由有资质单位处理 废气涂料包装 喷涂工序 0.5 0 供货商回收 焦油 煤气站 750 0 销售 煤渣 煤气站 2400 0 销售 硫磺 煤气站 28.78 0 外售 脱硫剂 煤气站 12 0 供货商回收 生活垃圾 生活区 396 0 环卫处理 泔水 生活区 49.5 0 作养猪饲料 生活废油脂 生活区 1.188 0 由有资质 单位处理 （1）一般固体废物 本项目生产过程中产生的一般固体废物主要为：煤气发生炉灰渣、铝渣、铝粉尘、废耐火材料、除尘器收集的粉尘以及锯切过程中产生的边角料等。 a.切割等边角料 本项目在对原料熔融、切割、铸棒等过程中将产生一定量的废铝，产生量约占总量的15%（7500t），此部分废铝全部回收，返回熔铸炉。 b.废弃隔热条 断桥车间内穿条过程会产生少量多出或裁剪下的聚氯乙烯硬质塑料隔热条，产生量较小，约为0.2t/a，由供货商负责回收，不外排，对环境无影响。 c.铝渣 熔铸过程中产生的铝灰、铝渣等，年产生量约为871t，项目方统一收集后出售给红塔区兴原金属加工厂用作原料，不随意外排。 d.煤渣 项目年用煤量为15000吨，煤渣产生量约2400t/a，全部外卖给曲靖市南海物业管理有限公司综合利用。 项目产生的一般工业固废均为第Ⅰ类一般工业固废，项目对其进行分类收集，切割等过程中产生的边角料及时返回熔铸炉，不做堆存；产生的铝灰、铝渣等在厂区内临时堆存时间为3-5天，由购买方负责外运；产生的煤渣堆放于煤气站内的煤渣堆存库，临时堆存时间为3天，由曲靖市南海物业管理有限公司负责定期清运。工业固废均为第Ⅰ类一般工业固废，临时堆放场地应该按着GB18599-2001《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》的要求建设和维护使用，必须采取防雨、防渗、防风、防漏等措施。由于本项目工业固废量不大，堆放时间短，本环评建议将堆放场地设置为仓库式，工业固废分单元收集，铝渣堆存库设置于熔铸车间东侧，煤渣堆存库设置于煤气发生炉西侧。项目生产过程中产生的一般工业在储存过程中必须遵守以下的要求： 贮存场地的建设类型必须与项目产生的工业固废类别保持一致； 在储存过程必须防止粉尘污染、防止雨水进入临时贮存场内； 禁止将危险废物及生活垃圾混入工业固废临时堆场； 分别对铝渣以及煤渣设置封闭式临时堆放库，铝渣堆放库堆放容量为20t，至少能储存1星期的铝渣；煤渣库堆放容量为25t，至少能储存3天的煤渣，并对堆放库采取防渗、防流失、防地表径流汇入、防雨等措施。 本项目一般工业固废堆放场场地须硬化，防渗层的厚度应相当于渗透系数1×10-7cm/s和厚度为1.5m的粘土层的防渗性能。 （2）生活垃圾 a.办公生活垃圾 生活固废包括员工日常生活垃圾和生活污水处理污泥，生活垃圾以每人每天产生1kg计算，即1.2t/d，年产生量396吨。项目营运期间产生的办公生活垃圾分区收集，全部委托环卫部门定期清运处理。 b.食堂泔水 食堂泔水主要是剩汤、剩饭菜等，产生量约150kg/d，年产生49.5t/a。用塑料桶收集后，送给附近农户作猪饲料。 （3）危险废物的处置、贮存及管理要求 a.生产废水处理设施污泥 生产废水处理污泥有四类，一是含镍废水预处理污泥，产生量约1.4t/a；二是含铬废水预处理污泥，产生量约0.8t/a；三是生产废水污水处理站污泥：表面处理脱酯、酸蚀、碱蚀工序中，由于铝材表面的化学反应，要消耗掉一定量铝材，这些铝材以铝、氟化铝和氢氧化铝等沉淀形式存在，定期从处理槽中清出，表面处理各槽及综合生产废水处理站产生的危险废渣及污泥产生总量约为180t/a；污水处理站产生的废活性炭，年产生量约为3.5t。根据2008年8月1日颁布的《国家危险废物名录》，此三种污泥皆属危险废物，经脱水处理后须委托有危险废物处置资质的单位处理。项目区内针对含镍废水处理站、含铬废水处理站以及综合生产废水处理站产生的污泥进行处理、临时堆存。产生的污泥放至污泥池浓缩，污泥袋装后由板框压滤机脱水干化处理，储存于专门的废渣贮存室，贮存室的设计应严格按照本环评在后面提出的《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的设计要求。项目车间重金属污水处理站以及综合生产废水处理站产生污泥总量约为185.7t/a，根据污泥产生量、污泥含水量（约为20%）以及污泥容重（1.6t/m3）计算，污泥饼暂存室容量设计为120m3，贮存室设计为仓库式，至少能满足废水处理站一年的污泥产生量，污泥并暂存库设置污水处理站东侧。根据相关了解，曲靖市危废处置中心现尚未建成，若项目建成后一年到期尚不能找到有资质的接收单位接纳生产废水预处理污泥，则应按相关要求，上报有关部门，增设新的贮存仓库。在对危废储存过程中必须设置危险废物识别标志并严格按照储存要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等，具体要求如下： 1）危废贮存仓库地面须硬化，并必须设置顶棚和围墙，以达到防风、防雨、防雨、防晒以及不扬散、不流失、不渗漏的要求。贮存仓库基础必须进行防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚高度的其他人工材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并设计渗滤液排水设施； 2）为避免危险废物储存过程中发生流失，危废暂存仓库设计地面须硬化，对仓库选址四周进行修整，以方便防渗系统和雨水导排系统施工。为防止雨水径流进入贮存仓库内，贮存库四周设置导渠，防止暴雨流入危废仓库内。 3）禁止将其他危险废物混入污泥贮存仓库； b.焦油 焦油主要是煤气站电捕油器和输送过程中因煤气冷却产生的，焦油产量主要受煤质影响。本项目吨煤焦油产量约50kg，年产生量约750吨。煤气发生炉产生的焦油属于环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号，2008年8月1日颁布的《国家危险废物名录》中的危险废物类别，编号为HW11。焦油储存于专门的收集罐中放置于专门的焦油储存仓库中，贮存设置于煤气站房西侧，收集罐采用铁桶包装，焦油作为副产品定期销售给曲靖众一精细化工股份有限公司综合利用，不外排。收集罐容量为100kg/罐，暂存仓库容积设计为18m3，至少能储存一星期的焦油，贮存库的设计严格按照储存要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等。焦油由购买方负责运输，包装铁桶循环使用，对环境无影响。 c.废涂料包装 项目对工件表面喷涂采用的涂料主要为喷粉以及少部分的氟碳漆，涂料均采用袋装方式，在生产过程会产生一定量的废弃包装，年产生量约为0.5t。根据2008年8月1日颁布的《国家危险废物名录》，废弃的涂料包装袋属于危险废物，编号为HW12，产生的废弃涂料包装经统一收集后存放于涂料原料储存仓库，均由供货商负责回收利用，不外排。 d. 在喷漆过程中，定期从漆雾喷淋循环水中回收的废漆渣以及从喷漆房内壁清理的漆渣产生量约为0.5t/a，产生的废漆渣统一收集，在厂区内暂存后定期委托有资质单位清运处置，不外排，漆渣贮存间设置于废水处理站南侧，贮存间容积设计为5m3，贮存库的设计严格按照储存要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等。 e.废弃活性炭 项目在营运期间利用活性炭对喷漆型材固化过程中产生甲苯及二甲苯挥发性有机体进行吸附，吸附饱和的废活性炭年产生量为35t，属于危险废物，编号为HW06。由活性炭供货商负责定期，项目方不自行更换，更换的废活性炭由厂商回收再生利用，废弃活性炭不在厂区内存放，不外排，对环境无影响。 f.生活废油脂 主要是隔油池收集的地沟油及油烟净化装置回收的废油。类比分析，食堂用油量按人均食用油30g/d.人计，用油量约11.88t/a。流失量按使用量的10%计，则废油脂产生量约1.188t/a。用塑料桶收集贮存，定期交由有资质的单位处理，综合利用。 综上，项目营运期间产生的危险废物均能得到合理处理，不外排。 项目产生的危险废物，除采取以上处置措施，还应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），并按照如下要求，做好危险废物的贮存和管理工作。项目生产过程中产生的危险废物在储存过程中必须遵守以下的要求： 1）所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 2）在常温常压下不水解、不挥发的危险固废可在贮存设施内分别堆放。 3）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 4）装载危险废物的容器必须完好无损。 5）危险废物贮存设施(仓库式)地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。设施内要有安全照明设施和观察窗口。 6）基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚高度的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 7）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 8）不相容的危险废物不能堆放在一起。 9）危险废物堆放要有防风、防雨、防晒。 10）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 11）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 12）根据相关了解，曲靖市危废处置中心尚未建成，若项目建成后一年到期尚不能找到有资质的接收单位接纳生产废水预处理污泥，则应按相关要求，上报有关部门，增设新的贮存仓库，在对危废储存过程中必须设置危险废物识别标志并严格按照储存要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火。 当本项目在危险废物的收集和储存过程严格遵守以上提出的条件下，项目产生的危险废物对周边的环境影响较小。 6.厂区硬化及绿化要求 根据《工业企业设计规范》应对厂区全部实行绿化和硬化。 绿化树种应根据生产性质和自然条件，因地制宜，选择适当的树种，给生产厂区创造良好的环境条件，既要符合经济、美观、实用的原则，又要注意与环境保护相结合，既可以美化生产区，又可以起到一定的防治污染作用。 重点绿化地段应该是产生高噪声的场地、车间厂房附近，厂前区及主要出入口、主要道路两旁，办公楼、食堂等生活福利建筑物附近及职工室外活动场所。绿化树种应选取叶冠大、防尘效果好、防尘时间长的树种，并要形成乔灌草相结合的立体防尘带，绿化带宽度应尽可能加大。 噪声污染较大的车间或设备，应选择隔声效果好高低搭配的树种，形成隔声林带，既能起到隔声降噪除尘的作用，又能美化环境。 厂区道路两傍应种植高大的乔木与灌木丛。 办公生活区应选择树形美观、装饰性强、观赏价值高的乔木、灌木作骨干，适当配置花坛、绿篱、草坪。厂前区绿化应与地段的地面建筑物、宣传栏等协调起来。 7.环境风险影响分析 根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ/T2.1-93）中7.44条“在建设项目实施过程中，由于自然或人为原因所酿成的爆炸、火灾、中毒等后果十分严重的造成人身伤害或财产损失的事故，均属风险事故，是否进行环境风险评价，应该视工程性质、规模、建设项目所在地环境特征以及事故后果等因素确定。” 本项目生产过程中使用硫酸、硝酸、氢氧化钠、铬化剂、硫酸镍、氟化氢铵、甲苯、二甲苯等化学品，若使用不当将造成人体伤害；项目设有煤气发生站，煤气为易燃、易爆、有毒气体。因此本环评按《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）有关规定编制了本项目的风险评价。 （1）环境风险识别及分析 ①识别的原则与重点 本评价依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ／T169—2004）中4.1条和4.2.2条的规定，确定风险识别的原则如下：可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏对环境造成的影响；选择生产、加工、运输、使用或贮存中涉及到的主要化学品，按附录A进行物质危险性判定。 按上述原则，风险识别的重点是：选择项目生产、加工、运输、使用或贮运中的主要化学品，就其可能发生的泄漏对厂界外部造成的影响进行分析。 ②物质危险性识别 本项目所采用部分化工原料具有腐蚀性、毒性和易燃性等危险特性，该类化学品在储运和使用过程中，可能会引发爆炸、火灾、中毒等风险事故。 本项目所涉及的主要化学危险品为硫酸、硝酸、氢氧化钠、铬化剂、硫酸镍、氟化氢铵、甲苯、二甲苯等，这些化学品在贮存、生产过程中都有发生泄漏的可能。另外项目设有一煤气发生站，生产过程中也有发生泄漏、进而发生火灾、爆炸的可能，造成人员伤亡、财产损失和环境污染事故。 其主要化学特性和危险特性分析如下： 表7-9 化学品危险特性一览表 名称 危险性 类别 物化性质 危险特性 硫酸 （H2SO4） 腐蚀品 无色、粘稠、油状液体，不易挥发，浓硫酸有很强的吸水性，溶于水时放出大量的热，浓度一般为98％。 有毒、腐蚀性强，能造成组织灼伤，化学性质活泼，能使粉末状可燃物质燃烧，与高氯酸盐、硝酸盐、金属粉末及其他可燃物质猛烈反应发生爆炸或燃烧，硫酸烟雾对粘膜、眼等造成损伤。 硝酸 （HNO3） 腐蚀品 无色透明的发烟液体,一般商品带有微黄色，有刺激性。易挥发；有强腐蚀性，高浓度（≥98%）,因溶有二氧化氮而显棕红色，在空氣中可挥发出NO2，故称发烟硝酸。 有毒，对人体皮肤会引起严重的灼伤，引起皮炎，基至糜烂。溅入眼睛尤其危险，可引起结膜炎、角膜糜烂，基至失明。而氮的氧化物和硝酸蒸气对肺部刺激性很大，严重时能引起肺水肿。和有机物、木屑等相混能引起燃烧，与酒精反应会引起爆炸。 氢氧化钠 （NaOH） 腐蚀品 白色、无臭、不挥发的固体。吸湿性很强，易溶于水，并强烈放热；强碱性，对皮肤、织物等有强腐蚀性，易从空气中吸收二氧化碳而逐渐变成碳酸钠，不燃烧、不爆炸。具有腐蚀和刺激作用。最高容许浓度：0.5mg/ m3 与强酸（如硫酸）产生强烈反应，与水反应产生热，与某些金属如锌反应产生爆炸性氢气；同时具有强腐蚀性。 甲苯 化学品 带有一种特殊的芳香味（与苯的气味类似），在常温常压下是一种无色透明，甲苯几乎不溶于水(0,52 g/l)，但可以和二硫化碳，酒精，乙醚以任意比例混溶 甲苯与苯的性质很相似，是工业上应用很广的原料。但其蒸汽有毒，可以通过呼吸道对人体造成危害，危害等级为乙类，使用和生产时要防止它进入呼吸器官 二甲苯 化学品 不溶于水，溶于乙醇和乙醚。毒性:低毒。有刺激 一般为对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯及乙基苯的混合物。 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。 硫酸镍 含重金属 外观与性状： 绿色结晶, 正方晶系。 沸点(℃)： 840(无水) 相对密度(水=1)： 2.07 溶解性： 易溶于水，溶于乙醇，微溶于酸、氨水。 健康危害： 吸入后对呼吸道有刺激性。可引起哮喘和肺嗜酸细胞增多症，可致支气管炎。对眼有刺激性。皮肤接触可引起皮炎和湿疹，常伴有剧烈瘙痒，称之为“镍痒症”。大量口服引起恶心、呕吐和眩晕。 环境危害： 对环境有危害，对大气可造成污染。 燃爆危险： 本品不燃，具刺激性。 CO (煤气) 易燃 易爆 无色、无味、无臭的气体，比重为0.967，燃烧时呈浅兰色火焰。 CO与血红蛋白的亲和力比O2大200～300倍，故人体吸入后，即与血红蛋白结合，阻碍血液输氧，造成人体缺氧中毒。空气中浓度达到1.2g/m3时，短时间可致人死亡。 煤气为一级可燃，具燃爆性，燃炸浓度极限（体积）：4.72%－37.59%，可与空气、氧、氧化物质剧烈反应而发生爆炸 ③风险过程及类型识别 本项目发生事故风险的过程包括危险化学品的运输、贮存和煤气制造生产过程，其风险类型识别如下： a.运输过程 本项目化学品由有资质的专业单位供货和运输，其安全防范措施相对完全，但主要环境风险仍是泄漏。 b.贮存过程 本项目如硫酸、硝酸等危险液体原料皆用专门的储存罐中贮存于仓库中，碱类固体危险化学品以袋装贮存于仓库中，不同类型化学品分开贮存。主要化学品的日常贮存量见表7-10。 表7-10 主要危险品日常贮存量及日用量 危险品 硫酸 氢氧化钠 硝酸 丙烯酸树脂 年用量 600 400 48 200 贮存量（吨） 20 5 0.1 3 日用量（吨） 1.8 1.2 0.145 0.61 由于上述酸碱的强腐蚀和强氧化的特殊性质，贮存过程中若容器破裂、操作失误等导致物料泄漏，将会对环境产生一定毒害和破坏作用，若与其它物质发生剧烈反应，有发生火灾爆炸的危险。电泳漆成分主要是丙烯树脂，遇火源，会发生火灾。项目不设煤气气罐，煤气即产即用。 c.生产过程 本项目危险化学品只是作为药剂投入表面处理槽中，生产过程不会发生火灾或爆炸，其风险事故主要是操作中的泄漏。 由于项目煤气站的煤气通过管道输送于各使用点，煤气生产使用过程有火灾、爆炸风险，以及一氧化碳、硫化氢等有毒气体泄露风险，因此，煤气站输气管道存在泄漏、火灾爆炸等风险事故，进而对环境造成影响。 生产废水含镍等有害物质，泄漏后可能污染地表水、地下水；部分化工原料具有腐蚀性、毒性等危险特性，在储运和使用过程中，可能会引发中毒风险事故。 根据以上分析，本报告将煤气泄漏确定为本次风险评价的最大可信事故。 (3)环境风险分析 ①煤气泄漏和火灾、爆炸风险分析与对策 a.煤气泄露风析 事故分析： 煤气存在泄漏的部位有煤气发生炉风口、煤气发生炉煤气闸阀、煤气管道的法兰部位、煤气鼓风机围带等处，作业人员在这些区域作业最容易发生煤气中毒事故。 安全对策： 煤气设施的设计必须符合国家标准和规范的要求；制订煤气设备的维修制度，及时检查，发现泄漏及时处理；对煤气实行分级管理。根据一氧化碳的含量，将作业区域分成一、二、三类煤气危险区域。在一类煤气危险区域作业，作业人员必须戴氧气呼吸器或通风口罩，并应有人在现场监护；在二类煤气危险区域作业，应准备好氧气呼吸器或有人监护；在三类煤气危险区域作业，虽然可不用氧气呼吸器但也要加强检测。 b.煤气火灾 事故分析： 煤气燃烧必须具备两个条件：一是有足够的空气，二是有明火或者达到煤气的燃点。事故原因主要有： ①煤气发生炉水封无水，煤气大量逸出，与火源接触，发生着火事故； ②带煤气作业时使用铁质工具，撞击火花，引起火灾事故： ③带煤气作业时，附近有火源或裸漏的蒸汽管道，引起火灾事故； ④煤气管道停产检修时，管道内的硫化铁自燃起火； ⑤煤气设备动火时泄漏的煤气引起着火； ⑥煤气设备停产检修时，煤气未清扫干净，又未准备好消火设施而动火，发生火灾事故； ⑦雷击或煤气放散口积存硫化铁，引起着火事故。 安全对策： ①带煤气作业时，40 m以内禁止一切火源，不采取特殊安全措施，严禁在煤气制取车间带煤气作业。 ②带煤气作业应使用铜质工具或铜青铜合金工具，禁止使用铁质工具。 ③在裸露的高温蒸汽管道附近，设备应做绝热处理。 ④定时检查煤气发生炉水封； c.煤气爆炸 事故分析： 煤气爆炸是煤气和空气混合到一定比例，遇明火、电火花、燃点以上温度等可产生。煤气爆炸必须具备三个条件，一是煤气浓度在爆炸限范围以内；二是受限空间；三是存在点火源。只有这3个条件同时具备，煤气才能爆炸。事故原因主要有： ①工业炉窑内温庋尚未达到燃点温度时就输入煤气，使炉窑内形成爆炸性混合气体，点火时发生爆炸事故； ②强制送风的炉窑未开风机，煤气由闸阀窜入送风管，点火时，发生爆炸； ③工业炉窑送煤气点火时，操作人员误把煤气阀门的开启当成关闭，将煤气送人炉窑，点火发生爆炸； ④工业炉窑第一次点火时，送煤气未点燃，未经处理的剩余煤气就第二次点火，发生爆炸； ⑤工业炉窑的送风机突然停电，煤气不能完全燃烧，部分煤气从烧嘴窜入空气管道，发生爆炸； ⑥煤气设备停产后，未将煤气处理干净，又未经爆炸试验，动火发生爆炸； ⑦煤气发生炉的送风机突然停电，煤气倒流窜入空气管道，发生爆炸； ⑧准备投产的煤气管道，与有煤气的管道没有用堵盲板隔断，煤气由闸阀漏入新管道，未经空气分析检查，动火发生爆炸； 安全对策： ①在员工中广泛开展危险预知活动，凡直接接触、操作、检修煤气设备的职工，都要熟悉煤气设备的结构及性能，知晓煤气的危险性，掌握煤气设备的安全标准化操作要领，并经考试合格，取得合格证，方可上岗操作。 ②煤气设备停产检修时，必须将煤气处理干净，并将其与正常生产的煤气设备用盲板或闸阀和水封隔断，把煤气设备上的蒸汽管、水管断开。 ③在煤气设备上动火或炉窑点火送煤气之前，必须先做气体分析。一般停产检修的煤气设备内空气中的氧含量应在20.5%以上，炉窑点火送煤气时，煤气中的氧含量应不大于1%。 d.煤气管道泄露、燃烧爆炸风险分析 煤气管道破裂的主要原因有外部干扰、材料缺陷、腐蚀、地表运动等。管道破裂后导致大量煤气泄漏，如果立即遇到点火源，则在破裂处形成喷射火焰，其主要危害是其产生的热辐射；如果泄漏一段时间后再遇到点火源，则会发生爆炸或闪燃，同时在泄漏口持续喷射燃烧。如果泄漏的煤气在无限制的空气中扩散，则可能发生蒸气云爆炸。这种爆炸的冲击波由于衰减迅速，破坏性较小。如果管道周围有建筑物，煤气泄漏进入建筑内部，则可能发生限制空间内的爆炸。 在厂内发生意外事故造成煤气泄漏时，在室外环境中，一般不会发生煤气中毒；但若泄漏区紧靠地面，且在不利天气状况下，泄漏区附近可能导致人员缺氧、甚至窒息等危害。在室内发生泄漏，极易造成人员缺氧窒息。 当意外发生煤气泄漏，进而引起火灾或爆炸事故时，对环境的危害主要是对周围造成设施破坏，人员伤亡、财产损失等。因在发生火灾、爆炸事故时，煤气被燃烧或高温裂解氧化，生成CO2和水蒸汽，对环境空气的污染危害小；但往往因煤气燃烧不安全，形成一定量的CO，也会对周围环境造成轻度危害。 为避免事故发生，煤气管道和相关建筑应严格按照《构筑物抗震设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范>、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等要求设计、施工。 可燃气体管线不得穿过仪表室、变电所、配电室、通风室、办公室和生活房间，不宜穿过与该管线无关的贮罐区或生产厂家。 同时在生产运行过程中每天定时对燃气管线阀门进行巡检，防微杜渐。建立完善的消防设旅，设计按《建筑灭火器的配置设计规范》，在生产区配置消防栓、各种手提式、推车式的CO2、干粉、泡沫等灭火器。 ②废水事故排放风险分析 本项目设计在污水处理设施周围设置了装置区围堰、事故排水收集地沟及收集池，地面、管道、构筑物采取防酸防渗措施，以防事故排水造成环境污染。另外，事故排水进入污水处理站进一步处理，从而避免事故排水造成环境污染。 污水站调节池考虑48小时调节容量，当废水处理构筑物、管道泄露时，可通过边沟引流至调节池，可有效防止废水事故性排放。 ③危险化学品泄漏事故风险分析 项目所用原料涉及易挥发、强氧化性、强腐蚀性的物质，主要是硫酸、氨水等。这些原料在运输、贮存和使用过程中可能发生泄漏事故。 a.物料运输过程中的泄漏事故：危险化学品在桶装或瓶装运输、槽车运输过程中可能因交通事故、吊装、碰撞等原因而发生部分瓶、桶损坏引起物料外漏而污染环境。 b.物料贮存中的泄漏事故：贮存在原料仓库或灌区中的物料，因桶体、瓶体或罐体锈蚀、破裂突然发生泄漏。 c.物料使用过程中的泄漏事故：物料使用过程中因输料管道锈蚀、破损或阀门、法兰的松动而发生泄漏事故。 本项目存在硫酸泄漏潜在危害的工段主要包括硫酸罐区、输酸管道。如果硫酸罐发生泄漏，且泄漏不易控制时，则会有较大的泄漏量；本项目贮酸罐容积较大及储液高度较高，一旦硫酸储罐发生泄漏事故，在无有效的应急措施及收集设施情况下，硫酸液体沿厂区地表逸散，所流经的土壤由于吸附了大量的硫酸，会被严重污染，失丢了原有的使用价值。同时泄漏的硫酸通过地表土壤下渗，污染下游浅层地下水，使地下水水质恶化，并污染地表水体后。 项目区内共设置1个20t的贮酸罐，硫酸的日常储藏能力为20t。为避免风险在罐区外围设置20m×10m×0.2m的围堰，有效容积40m3，并设置50×50m3事故池，围堰、事故池能存储90FT13硫酸，通过事故酸泵倒入事故池。 采取上述措施后，如硫酸储罐发生泄漏事故，通过地下酸槽倒入围堰拦截收集予围堰及事故池中，不会外流污染水环境和土壤，项目方须保证能日常中事故池空置。 在硫酸输送管道下设置排水沟和截流井，并作防酸、防渗处理，管道发生泄漏事故时可以与事故池联通，能够及时将硫酸打入事故池。 d.危险化学品运输、装卸过程风险分析 危险化学品运输必须由有危险化学品运输资质的单位承担，其他单位承担，其他单位运输都是不符舍规范要求的。运输必须配备经过考核合格的运输人员、押运人员，并遵守相关运输规定，否则，很容易造成泄漏事故。 禁忌存放的化学品不能存放同一辆车上运输，否则会引起燃烧甚至爆炸；本项目中使用的危险化学品，应由有专业资质的运输单位负责运输。运输时，车速及化学品的数量和堆放的方式及其堆放的牢固程度将影响运输过程的安全，可能会由于运输数量过多、速度过快或路面凹凸不平，绑扎不牢固，引起化学品从车上掉下从而引发安全事故。危化品运输车辆发生交通事故，可能引发中毒、火灾爆炸重大事故。 原料、成品包装物破损，搬运人员直接接触有毒物质，引起中毒事故，或泄漏的有毒物质流入水源，可能发生中毒事故。 (4)风险防范措施 ①落实安全生产“三同时” 安全生产是防范风险发生最有效的防范手段，本项目目前尚未开工建设，项目营运前须做“安全预评价报告”，项目建设单位应将项目“安全预评价报告”中提出的保障安全生产的技术措施及管理措施落实在项目的建设中，并要求与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ②设置卫生防护距离 按照《煤制气厂卫生防护距离标准》（GB/T 17222—1998）规定：当项目运营过程中贮存煤气的情况下，根据其贮存量，设置卫生防护距离。本项目煤气发生站产生的煤气不进行贮存，随产随用，故不设卫生防护距离。 ③总图布置和建筑物安全防范措施 厂区总平面布置根据厂内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)（2001年修订版）设计。按照物料性质和生产环境，根据电力设计爆炸和火灾危险区等级标准确定设备布置的安全距离。 厂区内散发烟尘、废气和噪音的生产设施和公用工程布置在全年最小风频率的上风方位。变配电等部分应位于全年最小频率的下风向。 污水处理系统布置在厂区边缘地带。 厂区有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，原料、产品、副产品等大宗危险货物运输须有单独路线，不与人流及其他货流混行和平交。 厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置、力求顺通，危险场所道路应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。道路的设计、车辆的行驶与装载、车辆驾驶员的管理必须符合《工业企业内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-1994)，并设立标志。 贮罐区的地面应为防渗漏地坪，四周建有围堰，并设有地下槽和事故槽，万一事故发生或长期停车时，可将生产设备管道中的物料排入槽中，以策安全。贮放硫酸储罐的罐区地面应做防酸处理。 煤气站和煤气站必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围内。 ④煤气站风险防范措施 煤气站泄漏火灾爆炸事故预防措施： 煤气站设计布局应严格按照《发生炉煤气站设计规范》(GB501955-94)的要求和规定进行设计，设备之间、各管道之间的间距均按安全要求设置。 煤气工作人员及压力容器操作工应持证上岗，而且每年都需要进行一次或者若干次安全、环保培训。严格执行操作规程，对生产设备、煤气管道经常巡查，发顼泄漏及时处理。 生产区内严禁吸烟，杜绝明火作业，因检修需要时必须采取严格的隔离措施并准备好灭火器具和防护用品。 煤气站应明确划分火灾危险区及动火区。 安装CO、H2S气体泄漏监控、报警设备。 在按规范设置室内外消防栓的同时，按火灾类型在建筑物内布置灭火器具。 厂区内的操作室、仪器室应设在厂区最大频率风向的上风侧。 设置相应的排风装置，强化通风，使煤气浓度低于其爆炸下限； 对煤气站内的电气设备和光源，要按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》( GB50058-92)进行设计。 所有电器设备的正常不带电金属外壳均设计可靠接地，各易燃易爆能源介质流经的管道和容器均采取防静电接地措施。 根据生产和厂区消防要求，厂房周围设有消防通道，保证消防车辆畅通。 安全阀、压力表应定期校验，保证灵敏、可靠。 煤气管道开始送煤气前，应用蒸汽或氮气将管道吹扫，驱除管道内的空气，也可直接采用煤气吹扫，但应注意吹扫现场不能有火源；供气管道均设置防回火逆止安全装置；停用的煤气管段除将煤气总阀门关闭严密，堵好盲板，封好水封外，还应打开车间进口处的煤气放散管，同时应将停用管段末端的放散管打开并用蒸汽或氮气将管道内的残余煤气处理干净；使用中的煤气管道应防止产生负压，当煤气供应不足时，要相应减少烧嘴的煤气耗量；当煤气供应中断时，要迅速停炉并立即关闭所有烧嘴，如果煤气管道压力继续下降至200Pa时，就应关闭煤气总阀门并封好水封；在停产的煤气管段上动火时，应将动火处的两侧2～3米的沉积物清除干净，并在动火过程中始终不能中断蒸汽的供应；在煤气管道设计上应考虑防爆卸压装量。 在窑炉送煤气和点火时首先检查烧嘴前阀门是否关严，同时要检查烟道闸板或排烟机是否打开，使炉膛通风良好，避免煤气淤积。点火时要先开风并伸入点火器，后开煤气。点着火后，当炉温低于750℃时，要时刻注意检查，防止烧嘴熄灭，一旦灭火，必须立即关闭烧嘴。在设计时应考虑设置防爆门。 当煤气泄漏到封闭的或通风不良的厂房中去时，就可能形成达到爆炸浓度的煤气和空气混合物；这时遇有火源，如遇电灯开关的火花或进行气焊电焊作业时，就会发生严重的爆炸。地下暗沟是通风最不好的地方，如果有煤气泄漏到此，则更易淤积而形成爆炸混合物。避免发生这种爆炸的主要措施就是要防止煤气泄漏，并且在有可能形成爆炸混合物的地方消除火源；加强车间的通风措施，并设立煤气混合物浓度监测装置。 新投产或大修后的煤气管道要按规定进行严密性试验；车间内的煤气管道必须定期用肥皂水试漏；对窑房内空气中煤气含量经常进行检查，并应保持室内通风良好；窑体砌筑上应保证设计给定的夹缝要求，尤其是烧窑和烧体结合部位更应加强密封。 事故应急措施如下： 发生煤气爆炸，火灾及中毒事故，应立即报告上级部门和煤气防护站。发生着火事故应立即挂火警电话；发生煤气中毒和爆炸伤人事故应立即通知附近医务所。发生事故后应迅速弄清现场情况，采取有效措施，严防冒险抢救。 抢救事故的所有人员必须服从统一领导和指挥。指挥人员应是企业领导人（厂长、车间主任或值班负责人）。 事故现场应划出危险区域，布置岗哨，阻止非抢救人员进入煤气危险区。 未查明事故原因和采取必要的安全措施前，不得向煤气设施恢复供气。 煤气设施着火时，煤气管道直径在100毫米以下者，可直接关闭煤气总阀门熄火。因为在这个直径以下的管道不会由于压力下降而产生回火爆炸。煤气管道直径在100毫米以上者，应逐渐关小阀门，降低着火处的煤气压力，但不得低于100Pa（10mmH2O），使火势减弱后，再通入大量蒸汽灭火；严禁突然关闭煤气总阀或水封，以防回火爆炸。当着火时间太长，煤气设备烧红时，不得用水骤冷，以防管道变形或断裂。如果着火发生在煤气管道内部、则应关闭所有放散管，通入蒸气灭火。处理煤气着火事故时，煤气总阀门，压力表，蒸汽管接头等应指派专人看管或操作。 发生煤气中毒事故时，应将中毒者迅速及时地救出煤气危险区域，抬到空气新鲜的地方，解除一切阻碍呼吸衣物，并注意保暖。中毒轻微者可直接送往附近医院急救；中毒较重者应通知煤气防护站和附近医院赶到现场急救；中毒者已停止呼吸，应做人工呼吸并使用苏生器，同时通知附近医院赶到现场抢救。就近送往医院抢救时，途中应有急救措施，并应有医务人员护送。 ⑤硫酸等储运及操作安全防护措施 运输过程中的事故防范措施 运输事故主要是翻车和路途泄漏。项目所需原料均由供货商负责运输，根据“中国高速公路事故调查（2002.12，交通报）”，运输中的事故多发生在路况极差或较好、司机疲劳驾驶、酒后驾车、违章搭载等情形。一般来说，化工生产的原辅材料、产品运输都由经过专职考核的司机和运输部门承运，可有效防止司机疲劳驾驶、酒后驾车、违章搭载的情形发生。而且根据该调查，发生事故的车辆通常都是客运车辆和普通货运车辆，运输化学原料、产品的车辆故发生概率低于0.01‰。 事故预防措施如下： 合理规划运输路线及运输时间。 危险品的装运应做到定车、定人。定车就是把装运危险品的车辆相对固定，专车专用；定人就是把管理、驾驶、押运和装卸等工作人员加以固定，保证危险品的运输任务始终是由专业人员负责，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 装运的危险品外包装明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定标志，包装标志牢固、正确。 运输腐蚀性、有毒物品的人员，出车前必须检查防毒、防护用品，在运输途中发现泄漏应主动采取处理措施，防止事故进一步扩大，并向有关部门报告，请求救援。 事故后应急措施如下： 发生泄漏事故时，立即通知相关门部门进行处置。 速撤离泄漏污染区人员，并进行隔离，严格限制出入。 在泄漏区设置挡墙，减少污染面积。 贮存过程中的安全防范措施： 在装卸化学危险物品前，预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运工具，如工具曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染，必须清洗后方可使用。 操作人员应根据不同物品的危险特性，分别配戴相应的防护用具，包括工作服、围裙、袖罩、手套、防毒面具、护目镜等。 化学品洒落地面、车板上应及时清除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。 装卸化学危险品时，不得饮酒、吸烟，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，重者送医院治疗。 硝酸、硫酸、氢氧化钠等必须分区储藏，防潮、防热、防泄漏。在储存区设置环形沟，建设事故排放池，事故排放池应防腐、防渗，体积不小于50m3。 事故后应急措施如下： 迅速撤离泄漏污染区人员到安全区，禁止无关人员进入污染区。迅速作出相应应急措施。 建立现场工作区域，明确规定特殊人员在哪里可以进行工作，有利于应急行动有效控制设备进出，并且能够统计进出事故现场的人员。 3.操作过程中的事故防范措施 化学品人体伤害事故防范 a硝酸 硝酸易释放出二氧化氮，对肺部刺激性很大，严重时能引起肺水肿，其在空气中最高允许浓度5mg[NO2]/m3，水中允许极限20mg/L(以N计）。如发生事故，如皮肤灼伤时，应立即用大量水冲洗，并用2%～3%碳酸氢钠溶液绷带包扎；如不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并送医院治疗。 操作人员应穿戴防毒面具、防护眼镜、耐酸手套、工作服、长统胶靴等劳保用品。生产车间要通风良好，配备应急淋浴设施。另定期进行肺功能和牙齿等体检。 b硫酸 硫酸尤其是浓硫酸易形成硫酸气溶胶，硫酸雾的最高容许浓度为1mg/m3。发生事故时，如出现呼吸道粘膜刺激症状时，应吸入新鲜空气和碳酸钠溶液，饮含有苏打和矿泉水的热牛奶；咳嗽时应给可待因、盐酸乙基吗啡；如浓硫酸溅到皮肤上，应立即用大量清水冲洗，接着用2%苏打溶液冲洗；如溅入眼睛，应立即用清水冲洗，再用2%硼酸溶液冲洗，并急送医院治疗。 操作人员应穿戴耐酸工作服、防护面具、橡皮围裙和手套、长统胶靴等劳保防护用具。 c氢氧化钠 氢氧化钠具有强腐蚀性，如吸入应立刻脱离氢氧化钠产生源或搬移患者到新鲜空气处；眼睛接触，应眼睑张开，用微温的缓流的流水冲洗患处至少30分钟，在流水下脱去受污染的衣服；如口服应用水充分漱口，如需要用鸡蛋清灌胃（10-15个鸡蛋）或给患者饮水约250ml，如呕吐自然发生，使患者身体前倾并重复给水，并且一切患者都应请医生治疗。 操作人员应用合适的呼吸器，戴用面罩或化学防溅眼镜，使用无渗透性的手套、工作服、工作鞋或其他防护服装，在直接工作的场所应备有安全淋浴和眼睛冲洗器具。 d氧化碳 对急性CO中毒患者，应立即移至空气新鲜处，松开衣领，保持呼吸道通畅，并注意保暖，密切观察意识状态，迅速给予下列治疗: 给氧：轻度中毒者可给予氧气吸入。中度及重度中毒者，应积极给予常压口罩吸氧治疗，有条件时给予高压氧治疗。 对症及支持治疗：除一般对症治疗外，对重度中毒出现急性中毒性脑病者，应积极进行抢救。 在生产场所中，应加强自然通风，防止输送管道和阀门漏气，有条件时，可用CO自动报警器。进入CO浓度较高的环境内，须戴供氧式防毒面具进行操作。对急性CO中毒治愈的患者，出院时应提醒家属继续注意观察患者2个月，如出现迟发脑病有关症状，应及时复查和处理。 4.厂区布局防范措施 针对本项目特点，本评价建议在将来的设计应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。 设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。 尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。仓库和堆场配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。 按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。 在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。 在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 ⑥消防系统 a.项目消防依托企业自建消防队。 b.项目消防设计应该根据《石油化工企业设计防火规范》有关规定进行设计。 采用生产、消防合一的消防给水系统，给水管接自厂区生产、消防给水管网，管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接，埋地钢管防腐采用普通级聚乙烯胶带防腐。 c.项目应该根据《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)的规定，在项目 各建筑物内均配置一定数量的灭火器，能够及时扑灭初起火灾。 d.煤气设备一旦发生煤气爆炸，不仅损坏设备，还会造成人员伤亡或中毒。爆炸事故发生后，应首先救人，同时切断已发生煤气爆炸设备的煤气来源，防止二次爆炸。如煤气设备未损坏，应查明爆炸原因后再送煤气。煤气火灾往往是熊熊大火，煤气管道内起火则往往是黑烟滚滚。根据煤气着火的情况，应局部停止使用煤气，设法关闭闸阀降低煤气压力，并向着火的设备内通入大量蒸汽或氮气。煤气管道管径在150mm以下，可直接关闸阀熄火。万一发生爆炸，最大爆炸压力约为0.7 MPa(7kg/cm2)，管径小的钢管足够承担煤气爆炸压力。管径在150mm以上，关闸阀降低煤气压力最低不得小于49～98 h，严禁突然完全关闭闸阀或水封，以防回火爆炸。煤气火灾抢救工作应特别注意以下几点： 煤气设备已烧红时，不得用水骤然冷却，以防煤气设备变形，漏出煤气天煞气更多。 煤气闸阀、压力表、蒸汽或氮气管头，应有专人控制操作。 如煤气管道内沉积物着火，可密闭人孔隔绝空气使其灭火。 ⑦事故应急系统 在有可能发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并应设置必备的防尘防毒口罩、防护手套、防护服、防毒面具、呼吸器、急救药品与器械等事故应急器具。在自动控制装置出现故障时应立即启动手动装置。各生产车间的集控室、仪表室等有关功能房间设置厂区电话和指令电话。主要生产厂房均设置两个以上的安全出口。在通向室外主通道处设事故排风的启动按钮。 在厂房高处设置风向标或旗帜以及警报器，指示被疏散人员朝正确方向转移。 ⑧安全管理与人员培训 强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守,《危险化学品安全管理条例》及国家、地方关于危险化学品的储运安全规定。 要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。作好操作人员的技术培训和风险教育，提高操作人员的技术素质、风险意识和应变能力。要对设备操作人员进行法制和纪律教育，做到严格执行各项规章制度，不能违章作业、冒险蛮干。要用法律、法规、纪律约束、统一生产行为，从而控制由于人的异常行为导致风险事故发生。 建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 事故应急预案 本项目企业应急预案框架如下： a.应急组织机构、人员应设置相应的应急组织机构，并配备相应的人员。应急组织机构分厂内应急组织机构和地区应急组织机构，厂内应急组织机构一般可由厂内环保、安全、卫生、消防及通讯等方面专业组成事故应急救护队，人员除由上述各部门指定人员组成外，尚需配备各生产系统指定的操作人员。厂内应急组织机构为临时性机构，人员平时均在各自的系统工作，事故状态下自动形成组织。地区应急组织机构由当地环保、安全部门牵头组成；其组织形式与厂内应急组织机构类似。 b.应急救援保障 应急救援指挥由相应韵应急组织机构实施。建设单位应严格按照本评价提出的风险防范措施实施应急设施的建设，并应配备抢修、救护、消防等必须用‘品以及通讯、交通等工具。 c.报警、通讯联络方式 一旦发现泄漏或火灾爆炸事故后，岗位人员立即报告当班调度（厂级），组织工艺处理措施；及时报告装置应急领导小组，安排相关人员进行自救，事故污染物引导进入事故池或贮罐；同时拨打119报警电话和120急救电话，向消防大队报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线（上风向进入现场）；采用厂区内高架广播通知厂区主要装置在岗人员迅速进入应急状态。 调度接警后，通知厂应急领导小组成员。厂各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。向当地人民政府、环保局同步通报事故发生情况及相应处理结果。 d.应急环境监测、抢险、救援及控制措旋 应急环境监测由有资质的环境监测站实施，必要时请求上一级环境监测机构支援。应急抢险、救援工作以企业事故应急救护队和消防部门为主，必要时配合相关的电力、医疗等部门协同进行。 本工程在易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并建议设置必备的防尘防毒口罩、防护手套、防护服、防毒面具、呼吸器、急救药品与器械等事故应急器具。在工艺设计中重要设备均设置相应的备品、备件或备用系统。主要生产厂房均设置两个以上的安全出口。 e.应急防护措施、清除泄漏措施和器材 1）皮肤沾染精炼剂等毒性化学品时，立即用水冲洗，误服则立即漱口、饮水，送医院救治。 2）硫酸发生泄漏时，对泄漏物处理必须戴好全身耐酸防护服、防毒面具与橡皮手套。污染地面洒上碳酸钠中和后，用水冲洗，经稀释的废水放入专门池中进行处理。 3）氢氧化钠发生泄漏时，处理泄漏物处理必须戴好防护眼镜和手套。扫起，慢慢倒入大量水中，地面用水冲洗，经稀释的污水放入废水处理系统。事故后应对事故排水流经的排水管网采用清水进衍冲洗，并对冲洗水进行监测，各污染物达到排放标准后方可打开截止闸阀。 4）煤气发生泄漏时，首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套。同时关闭阀门等措施，制止渗漏，将人员疏散至开阔地带。 5）人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划，撤离组织计划由相应的应急组织机构制定并组织实施。一旦出现突发性的污染事故，相关的人员、设备等的撤离与搬迁应有序按计划进行，避免造成混乱而引发次生污染及安全事故。 6）事故应急救援关闭程序与恢复措施 突发性的污染事故在得到有效控制，并使事故造成的后果均恢复到常态或使之均得到可靠的处置后，事故应急救援程序随之关闭。如再次出现突发性的污染事故，则事故应急救援程序自动恢复。事故应急救援程序的启动、关闭与恢复均由相应的应急组织机构的上一级主管部门发布。 7）应急培训计划 建设单位应制定相应的应急培训计划，组织相关的应急组织机构人员进行相应的事故预警、事故救险与处置、事故补救措施等专业的培训，应急培训应列入厂内职业技能培训计划中，纳入厂内日常生产管理计划中。 8）公众教育和信息 使当地公众更多了解并掌握相关专业知识、事故风险、事故救援等方面的知识。一旦出现事故，建设单位配合当地有关部门要及时向当地公众发布事故风险信息，以便使当地公众了解事故的风险、后果、处置、救援等方面的信息，将事故造成的后果降低到最低限度。 事故应急方案流程图见图7-4。 (6)小结 虽然本项目存储和使用的硫酸、氢氧化钠和煤气属化学危险品，但是化学危险品的储运和使用量相对较少，危险程度也不高，采取合理的储运方式和严格的管理可最大限度的降低化学危险品的储运和使用风险。 本工程使用的煤气为易燃物品，当该工程煤气运输管道发生泄漏，进而引起火灾、爆炸事故时，对环境会造成一定的危害风险，据统计分析，我国的铝型材生产企业由于对生产原料不合理存放和管理而造成火灾等事故的发生的概率小于十万分之五。可见，铝型材生产企业只要采取相应的风险防治措施，出现风险事故的可能性较低。而且，根据调查分析，铝型材生产企业造成事故风险的主要因素是人为因素，对化学危险品管理不善，以及操作人员的疏忽大意是风险事故出现的主要原因。因此，对员工安全、防火和环保培训教育是本项目风险事故预防的重点。 通过环境风险评价，本工程易燃物品用量少，在使用过程中，发生意外事故，出现大量泄漏、进而引起火灾的概率较小，对环境的污染程度和范围都有限。但是建设应急培训计划建设单位应制定相应的应急培训计划，组织相关的应急组织机构人员进行相应的事故预警、事故救险与处置、事故补救措施等专业的培训，应急培训应列入厂内职业技能培训计划中，纳入厂内日常生产管理计划中。 总之，项目只要按照环评要求落实风险事故防范措施，风险事故发生的几率很低，环境风险水平可接受，对环境和居民的不利影响可以得到有效的控制，项目建设从环境风险控制角度来看是可行的。 8.清洁生产分析 （1）清洁生产评述 清洁生产是一种新的创造性的思想．该思想将全体预防的环境战略持续应用予生产过程、产品和服务中，以增加生态效应和减少人类及环境的风险，对于生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要求环境 因素纳入设计和所提供的服务中。简言之．清洁生产就是使用更清洁的原料，采用更清洁的生产过程，生产更清洁的产品或提供更清沽的服务。本评价按《清洁生产促进法》要求，主要从采用的能源及原材料、生产工艺与装备、资源消耗及综合利用、环境管理等方面进行分析评价。推行清洁生产，就是要求企业积极采用清洁能源和原料，采用先进的工艺技术和设备，提高资源的利用率，从源头上削减污染，减轻对环境的影响。 （2）能源及原材料 项目生产能源为电能和煤气；生活能源采用液化气、电能，均属清洁能源。 本项目主要原料是铝锭和镁锭，不存在有毒有害物质。 （3）生产装备与工艺技术分析 铝型材生产企业的生产工艺与设备的差异主要体现在煤气制造和表面处理的差异。 1）煤气制造工艺与设备先进性分析 二段式煤气发生炉是我国近年引进的一项燃煤气化新技术，它的主要功能是把燃料煤气化为煤气，应用于冶金，建材、陶瓷等工业窑炉。在功能方面，它比使用现有 的单段式煤气发生炉在环保、节能方面更具理想效果。两段炉主要由加煤段、干馏段、气化段组成。 本项目采用φ2.4M两段煤气发生炉，此种炉是在吸收了英国FWL公司的专利技术后经优化处理设计的先进两段炉，它具有自动化程度高，占地面积小，操作简单，煤渣含碳量低，具有先进的仪表及控制系统等特点。项目煤气站是根据国家环保总局2001年《环办[2001]77号》要求设计制造，完全达到国家排放标准要求。 2）电泳涂装工艺先进性分析 我国铝型材业经过20年的发展，目前已进入中高档发展时期，铝型材的表面处理技术发展迅速，由单一的古铜料发展到拥有粉末涂装、喷涂氟碳漆、有机和无机染色、电泳涂装等工艺手段。 电泳涂装法和其它涂装方法相比有以下优点 : ①易实现自动化生产：由于电泳涂装在水性电泳槽中进行，与阳极氧化、电解着色工艺类似，处理时间短，容易实现整个工艺的流水线作业。 ②涂膜均匀致密：由于电泳涂料的高泳透力，可使复杂形状的型材亦获得均匀的涂膜，同时通过调整电量可控制膜厚。 ③涂料的利用率高：由于粘度低，工件带出较少，而且电泳工件可用水洗， 回收装置的利用使电泳涂装的涂料利用率高达95 % 以上。 ④安全性和环保性：由于电泳涂料的水稀释，固体份低，溶剂含量少是环保型涂料，且免除了火灾的危险，工人健康也有保障。 ⑤涂膜质量好：丙烯酸树脂用氨基树脂固化，保证了涂膜的高装饰及高耐腐蚀性，同时由于树脂高度透明，有效地突出了金属质感，根据需要还可得到亚光、沙面、珠光等装饰效果。 ⑥和通常的电解着色封孔工艺相比，具有省时，节省人力的特点，电泳涂膜无需封孔，避免了由于封孔不好带来的裂纹等毛病。 ⑦可自由控制涂膜的厚度，国内外通常控制 7μm和 12μm两档。 ⑧由于电泳层透明光亮，因此要求铝铸锭质量高，挤压材表面平滑，机械缺陷少，对氧化着色工艺要求管理严格，因为任何微小的缺陷和沾污都会在透明漆下暴露无遗。本项目选用电泳涂装工艺，以生产高档铝型材为主，工艺和设备都达到了国内先 进水平。 （4）资源消耗及综合利用 根据《铝行业准入条件》：新建加工企业铝加工材综合能耗要低于350千克标准煤/吨；综合电耗低于1150千瓦时/吨，铝型材金属消耗要低于1015千克/吨，熔铸成品率高于91%，型材加工成品率高于88%。本项目本项目综合能耗为334千克标准煤/吨；综合电耗为1000千瓦时/吨，本项目金属消耗1012千克/吨；熔铸成品率为98.18%；铝型材加工成品率高于98.84%，符合《铝行业准入条件》。 （5）污染物达标排放 本项目生产过程中产生的污染源有：生产废水、生活污水、工业粉尘、废气、工业废渣、生活垃圾、噪声等，通过对各污染源采取相应的治理措施，各项污染物外排能够达到国家排放标准要求，实现达标排放。 （6）环境管理要求 项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。 （7）清洁生产的实施 为了实现发展生产和保护环境的双赢目标，企业要结合自身的实际情况，按照源头削减、过程控制和综合利用的原则，在实施清洁生产过程中，加强对清洁生产的规定和行动计划，完善与清洁生产相关的企业管理制度。采取组织保证、转变观念、加强管理等步骤，加强对原料、燃料的管理，提高原料、燃料的品质，减少原料、燃料的流失；进行岗位员工技术培训，增强岗位员工操作技能，提高操作有效性；对通过清洁生产审计发现有缺陷的设备，结合设备检修进行改造，改善工艺条件；对一些技术落后、设备老化的工艺，结合技术改造，分批分期进行技术更新改造等措施。清洁生产是一个不断完善，不断前进的过程。项目在服务期内，应自始至终紧跟清洁生产的最新要求，实现最清洁的生产。 通过以上分析，项目工艺技术水平先进，设备自动化程度高，噪声低；选用先进喷涂技术和环保涂料，降低了污染物产生和排放指标，从而达到节能降耗、减污增效的目的，符合清洁生产原则。 9.环境管理及环境监测 拟建项目应设专人抓项目的环保与安全工作。施工期负责检查废气、扬尘、废渣、废水、噪声的处置措施的落实情况。 营运期负责上岗工人的安全与环保知识的培训，督促与指导工作人员正确使用环保设施与安全设施，负责与环保主管部门和其他相关部门的联系。环保主管部门应加强对拟建项目的管理与指导。 加强对拟建项目的竣工达标验收监测，特别对项目厂界噪声和粉尘的监测，确保拟建项目各种污染物达标排放拟建项目应该制定一套完善的环境监测制度和监测计划。尤其加强对项目厂界无组织排放及周边近距离保护目标的日常监测，应用监测得到的反馈信息，可以及时发现生产过程中对环境产生的不利影响。这样可以及时弥补原环保设计措施的不足，及时解决环境问题，保证环境和经济的可持续发展。 10、公众参与 本次公众参与调查采取在项最近的保护目标大龙潭村选择10名公众以问卷方式进行。 调查内容主要有以下几个方面： 1）答卷人基本情况 2）对当地环境的看法 3）对项目生产多年具体意见和看法 调查问卷的样卷见附件。 （1）调查人员的基本情况 本次公众参随机调查表10份，收回10份，回收率100%。被调查人员中：100%为男性；100%为汉族；年龄：26-40岁共有6人，40-60岁共有4人；100%为农民；文化程度：50%为小学，50%为中学； （2）项目建设消息的普及率 100%的人表示“知道”；100%的人是通过“其他”途径知晓的。 （3）公众参与个人部分结果分析 调查结果表明：40%的人坚决支持，60%的人表示支持但须注意环保问题。参与者中绝大多数人认为项目的建设对周边环境的影响较小；本次调查的人员中100%的人了解到本项目，说明本项目在当地已经有广泛的民意基础。参与调查的人员90%的人员认为当地的环境现状好，没有人对环境现状表示不满意。参与调查的人员中有80%的人认为本项目在施工期对其生产生活环境及居住环境有一定的影响，企业应加强环保投入，尽量减轻影响。综合以上分析，所有参与调查的人员绝大多数都对本项目表示支持，但同时要注意环保问题。

八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预 期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 煤气发生炉 | 烟尘、H2S | 旋风除尘+氧化铁干法脱硫 | 集中供应净化煤气 |
|  | 熔铸 | 烟粉尘、SO2 | 风机抽排，烟气管道集中统一排放，排气筒高度为15m | 可达标排放 |
|  | 挤压车间 | 烟尘、SO2 | 各个车间产生的废气分别通过引风机后由15m高的排气筒排放 | 可达标排放 |
|  | 氧化、着色 | 酸碱雾 | 抽排风装置、水淋洗涤塔，15m高空排放 | 对环境影响小 |
|  | 煤仓 | 粉尘 | 洒水抑制扬尘 | 洒水等抑制扬尘，将大气污染降到最低 |
|  | 喷涂 | 粉料 | 布袋收尘器，15m排气筒高空排放 | 达标排放 |
|  | 固化 （粉末型材） | SO2、烟尘、非甲烷总烃 | 15m排气筒高空排放 | 达标排放 |
|  | 固化 （喷漆型材） | SO2、烟尘、甲苯、二甲苯 | 甲苯、二甲苯采用活性炭吸附，15m排气筒高空排放 | 达标排放 |
|  | 厨房 | 餐饮油烟 | 采用油烟净化器 | 可达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | SS | 生活污水经隔油、化粪池预处理 | 处理达标后排入园区污水处理厂 |
|  |  | CODcr |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 氧化着色等 污水 | pH | 分别设置含镍废水处理站（规模为72m3/d）与含铬废水处理站（规模为58m3/d），预处理后与其他生产废水一起汇入综合生产废水处理站（处理规模为700m3/d）进行处理，三种污水处理站的处理池均须进行防渗处理，采用钢筋混凝土浇筑后，再内衬一层环氧树脂防渗膜 | 处理达标后排入工业园区规划的污水管网排至园区污水处理厂出口进入白石江 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  |  | 镍 |  |  |
|  |  | 总铬、六价铬 |  |  |
|  | 酚水 | 酚类物质 | 用酚水处理装置进行处理后，通过高温分解 | 不外排 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集，委托环卫部门清运 | 处置率100% |
|  |  | 泔水 | 由附近农户拉走用作饲料 |  |
|  |  | 生活废油脂 | 定期打捞委托有资质单位清运处置 |  |
|  | 一般工业 固废 | 煤渣 | 定期全部外卖给综合利用，厂区内设置容量为25t的临时堆放库，对堆放库采取防渗、防流失、防地表径流汇入、防雨等措施。 |  |
|  |  | 脱硫剂 | 供货商定期更换回收再生利用 |  |
|  |  | 硫磺 | 统一收集，全部外卖 |  |
|  |  | 铝灰、铝渣 | 全部定期外卖，在厂区内设置容量为20t的堆放库，堆存期间对储存库采取防渗、防流失、防地表径流汇入、防雨等措施。 |  |
|  |  | 铝材废料 | 及时回收进行综合利用，不在厂区内堆存 |  |
|  |  | 废弃隔热条 | 量少，放置于断桥车间内，由供货商回收 |  |
|  |  | 化粪池 | 化粪池处理污泥委托环卫部门定期清掏清运清运 |  |
|  | 危险废物 | 生产废水处理污泥 | 生产废水处理污泥在厂区内暂存于容量为120m3的危废贮存库中，满足一年存量，贮存库的设计要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等，污泥经暂存一段时间后定期委托有资质的单位处理 | 处置率100% |
|  |  | 焦油 | 用专门铁罐收集，放置临时贮存库中，贮存库容量为18m3，定期外卖综合利用。贮存库要求要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火，铁罐循环使用 |  |
|  |  | 废弃漆渣 | 在厂区内暂存于容量为5m3的危废贮存库中，至少满足一年存量，贮存库的设计要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等，经暂存一段时间后定期委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废弃活性炭 | 供货商定期更换回收再生利用，废弃活性炭不在厂区内存放。 |  |
|  |  | 废弃涂料 包装 | 统一收集后暂存于原料仓库，由供货商定期回收利用 |  |
| 噪 声 | 运行期 | 项目主要噪声源是熔铸车间切割噪声、冷却塔噪声、各类风机噪声。声级值在80-95dB(A)，通过建筑、绿化隔声消声，隔声、设置防震垫等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果 建设项目的生态环境影响主要体现在施工期。土地平整、地基处理对地表土壤及植被的破坏，从而影响区域生态系统的变化或引发有关环境问题。为了将这些负面影响降低到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在工程施工全过程中，应采取一定的生态对策和实施方案。 厂区要有绿化美化方案，绿化面积不低于10 %。植被恢复要有专向资金保证。 |

表九、结论与建议

一、结论 1、产业政策 根据国发[2005]40号《促进产业结构调整暂行规定》（2005年12月2日），同时根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2005年本）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定，本项目属于鼓励类项目，符合产业政策，同时本项目也符合《铝行业准入条件》。 2、规划符合性结论 本项目为铝型材加工项目，符合《曲靖南海子工业园区总体规划》的产业园区布局中“新材料产业园”的功能定位。同时根据《曲靖市南海新区一期控制性详细规划修编》，项目用地为一类工业用地，故本环评认为该项目选址符合该区域规划的要求。 3、选址合理性分析 厂址不在国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和其他需要特别保护的区域内。项目位于云南曲靖南海子工业园区内，为工业园区总体规划中的项目之一，符合相关规划。厂址位置均按《云南曲靖南海子工业园区总体规划》产业园区布局要求设置。把厂区内污染相对较重的生产车间设置在厂区的最东面，远离前进水库，减少了项目对前进水库的影响；项目选址用地为一类工业用地，项目选址符合其用地性质。同时项目本身加大了环境保护的治理力度，从设计上考虑了对项目“三废”及噪声的治理，使污染物排放达到和低于排放标准，项目建成投产对周围环境造成的影响不大，不会改变原有环境空气、地表水、地下水、声环境的功能，从环保的角度来看，项目选址是可行的。 4、施工期环境影响评价结论 项目施工期场地平整由工业园区负责处理，施工废水和施工人员生活废水沉淀处理后回用于施工过程，不外排；施工设备产生的噪声通过采取防治措施以及距离衰减后对周边保护目标影响小；建筑垃圾委托专门处理城市建筑垃圾的单位运至规定的地点堆放，生活垃圾委托环卫部门进行清运等，项目在建设期间采取本环评提出的措施后，对周边的环境影响较小。 5、运营期环境影响评价结论 （1）废气 项目工艺废气主要是煤气燃烧废气，包括SO2和粉尘；熔铸车间废气；挤压车间车间煤气燃烧废气；表面处理产生的酸碱废气；粉末喷涂车间废气、烘干固化废气；食堂油烟废气等。 a．煤气发生过程中采用旋风除尘器除尘+氧化铁干法脱硫法，除尘效率约为98%，脱硫效率约为55%； c.熔铸车间废气主要为含铝金属粉尘的熔铸废气、搓灰机产生的含尘废气以及煤气燃烧过程中产生的废气，经各炉上方集气烟罩、烟道收集后一起进入总排气管，通过降温处理及布袋除尘后由高15m高烟囱达标排放； d.挤压车间废气主要为煤气燃烧废气，两个挤压车间产生的废气通过风量风机引风后分别由一根15m高的排气筒达标排放。 e．项目酸蚀废气硫酸雾以及碱雾等均属于无组织排放，项目采用处理槽两侧吸气罩、排风扇强制抽气换气，通过填料吸收塔碱性水喷淋吸收达标后抽排到15m高排气筒有组织排放，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值。 f.喷涂车间产生的废气主要为涂料喷涂过程中产生的粉尘，经车间布袋收尘器处理达标后通过1根15m高的排气筒高空排放。 g.粉末喷涂型材固化工序产生的废气主要为固化废气以及煤气燃烧废气，固化过程中不发生树脂的分解，固化废气与煤气燃烧废气经风机抽排后与粉末喷涂废气由同一根15m的排气筒高空排放；氟碳漆喷涂型材固化工序产生的固化废气主要为甲苯、二甲苯，经风机抽排、活性炭吸附处理后通过一根15m高的排气筒高空排放。 h．食堂油烟废气 食堂油烟经油烟净化器处理后经屋顶烟尘排放，其排放浓度小于（GB18483-2001）《饮食业油烟排放标准（试行）》即2mg/m3，年排放量0.0336t/a。 （2）废水 项目外排的废水来源于生产废水和生活污水，综合生产废水排放量160m3/d，生活污水排放量117.6m3/d。生产废水主要污染因子为CODcr、镍、六价铬、氟化物等，生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮等。 a．生产废水 项目车间含铬废水与含镍废水分别经车间污水处理站进行预处理后与其他生产废水汇入自建综合生产废水处理站采用物化方法处理后达到一级A标准及第一类污染物最高允许排放浓度后外排入由工业园区规划的共业污水管网排至园区污水处理厂出口处至白石江，CODcr、镍、六价铬、氟化物排放浓度分别为50mg/l、0.02mg/l、0.0012 mg/l、10mg/l，均符合GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及《污水综合排放标准》中第一类污染物最高允许排放浓度要求。 b．生活污水 生活污水采用隔油池、化粪池预处理达标排入园区内污水处理厂，其排放浓度可达到《污水综合排放标准》（表4）三级标准以及《污水排入城市下水道水质标准》要求。 c、初期雨水 项目初期雨水收集后进入由工业园区规划的工业污水管网排至园区污水处理厂出口处最终进入白石江。在收集系统干管上设置控制阀，后期雨水和其他区域雨水进入园区雨水管网最终进入前进水库汇进牛兰江，实现项目区降雨径流的清污分流。通过对初期雨水的收集，显著减轻项目初期雨水对牛兰江水体的影响，不会影响到牛兰江引水入滇工程的取水水质。 （3）固废 项目营运期间产生的固废包括一般固废以及危险废物。 一般固体废物主要有铝材废料、煤渣、生活垃圾、污水处理污泥及化粪池污泥、厨房泔水等。其处置措施为：铝材废料经回收后可进行综合利用；少量废弃隔热条由供货商负责回收利用；煤渣全部外卖给曲靖市南海物业管理有限公司综合利用；生活垃圾和化粪池污泥运至当地垃圾场卫生填埋；厨房泔水就近送给农户作猪饲料。危险废物主要有生产废水处理污泥、焦油、废弃涂料包装、氟碳漆废漆渣、废弃活性炭以及生活废油脂等，其处置措施为：生产废水处理站产生的污泥经脱水后委托有危险废物处置资质单位进行处理；废漆渣经收集后委托有资质单位进行处理；废弃活性炭由供货商更换回收再生利用；废弃涂料包装油供货商综合回收利用；废油脂交有相应资质的公司再生处理，综合利用。各类固体废物采取以上措施妥善处理后，不会对环境造成大的影响。 （4）噪声 项目的主要噪声源是切割机、挤压机、风机、泵等生产和辅助设备，噪声源强在70～95分贝之间。项目通过对强噪声源采用装减振垫、加隔声罩、车间密闭、装消声器等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区要求，生产噪声对关心点声环境质量影响较小。 6、清洁生产结论 项目生产能源为电能，生活能源采用液化石油气、电和太阳能，均属清洁能源。生产过程中产生的铝废料作为原料回收至熔铸炉利用；生产过程中使用的酸液、碱液、电解液等均循环使用不外排；生产废水经处理后部分回用，剩余部分处理达标后外排。既充分利用自然资源，又减少了污染物排放量，符合清洁生产原则。 7、总评价结论 云南三元德隆铝业有限公司年产50000吨铝型材生产项目建属于产业政策中的鼓励类项目，符合国家和地方产业政策。项目选址为南海子工业园区高新技术产业片区，项目选址合理。只要企业认真落实本评价报告提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，加强环境管理，确保各项污染物达标排放，项目建设不会降低和改变当地环境质量和环境功能，从环境保护角度分析是可行的。 二、对策措施 施工期： 1.环境空气保护措施 （1）对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的建筑物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 （2）风速过大时应停止有扬尘产生的施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 （3）施工场地周围及作业面设置围栏及防尘帷幕，减少施工扬尘扩散范围。特别是要在龙潭村与项目区之间设立挡墙、防尘帷幕等，减少施工扬尘对其产生影响。 （4）谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，并对运输道路进行硬化处理，减少运输过程中的扬尘。 （5）各类机动车完善消排烟系统，减少尾气排放，减少对大气的污染。 （6）建筑材料应选择绿色环保材料；室内装修材料也应尽量采用具有绿色环保标志的绿色建材，装饰建材主要分天然材料和人工合成材料；天然材料有石材、木材、竹材、棉布等，人工合成材料包括壁纸、水性涂料、复合地板、粘合剂等。 2.水环境保护措施 （1）施工单位应当制定节约用水措施方案，配套建设节水设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 （2）该项目施工期间施工人员生活污水，经统一收集，经处理后用于场地洒水抑尘。 （4）在施工过程中应设置施工废水收集池，将引入池中的施工废水进行沉淀处理后，回用于混泥土养护、洒水降尘等，杜绝施工废水外排，避免施工期废水对地表水的影响。 3.声环境及环境振动保护措施 （1）建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 （2）在室内装修时，电钻应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。 （3）加强施工操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民的情况发生。 （4）禁止22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和生产工艺需要连续作业的除外。 4.固体废物治理措施 （1）施工期施工人员生活垃圾经集中收集后有环卫部门定期进行处理。 （2）施工期的施工过程中产生的建筑废物分类收集，能回收利用的进行回收利用，不能利用部分与废弃土石方一起用于建设项目的回填。 运营期： 1.环境空气保护措施 项目营运期间产生的废气包括生活废气与生产废气。 （1）生活废气 生活废气主要为食堂油烟，产生的油烟经去除效率为85%的油烟净化装置处理后由屋顶烟囱排放，确保能达到《饮食业油烟排放标准》GB18483—2001标准。 （2）生产废气 生产废气主要包括煤气发生炉产生的烟尘以及H2S、熔铸、挤压车间产生的烟尘以及SO2、氧化、着色车间产生的酸碱雾以及喷涂车间的粉尘、固化炉产生的固化废气等。煤气发生炉产生的烟尘以及H2S通过采用旋风除尘+氧化铁干法脱硫，除尘效率可达98%，脱硫效率可达55%；熔铸车间产生的含铝废气通过预热室沉降降温+布袋除尘处理，总除尘效率不低于99%，经处理后通过15m高的排气筒排放；挤压车间产生的煤气燃烧尾气通过统一收集、风机引风最后由一座15m高的排气筒排放；钝化工序以及阳极氧化工序产生的酸碱雾通过为阳极氧化槽配备酸雾抽排风装置，对碱蚀槽两侧设置排风装置。经收集后，分别经酸雾净化装置和碱雾净化装置水喷淋吸收处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值后各由一根15m高的排气筒排放；两个粉末喷涂车间产生的喷涂废气经回收效率为99%的收尘器处理后通过同一根15m高的排气筒通到车间屋顶外排；氟碳漆喷涂在封闭的喷漆房内进行，产生氟碳漆喷雾经水喷淋处理后全部回收，不外排；粉末喷涂型材固化工序产生的固化废气经抽风机抽排后通过高度为15m的排气筒排放；氟碳漆喷涂型材产生的固化废气经活性炭吸附处理后由15m高的排气筒外排。 加强对厂界无组织废气排放和近距离保护目标（大龙潭）的常规监测，以便及时发现并解决问题 2.水环境保护措施 项目外排的废水来源于生产废水和生活污水，生产废水160m3/d，生活污水117.6m3/d。生产废水主要污染因子为CODcr、镍、六价铬、氟化物等，生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮等。 （1）生产废水 项目含镍废水及含铬废水经分别单独进行处理，含镍废水处理站采取化学沉淀法进行处理，处理规模设计为72m3/d；含铬废水处理站采用化学还原沉淀法进行预处理，处理规模设计为58m3/d。经预处理使车间排口浓度达到《污水综合排放标准》中表1第一类污染物最高允许排放浓度后与其他生产废水汇入厂区内综合污水处理站，处理工艺采用物化方法处理，处理站规模设计为700m3/d，处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准由工业园区规划的污水管网排至园区污水处理厂出口处，进入白石江。CODcr、镍、六价铬、氟化物排放浓度分别为50mg/l、0.02mg/l、0.0012 mg/l、10mg/l，含镍废水、含铬废水以及综合废水处理站对处理池防渗要求高，各处理池均要求采用钢筋混凝土浇筑后铺设一层环氧树脂防渗膜，以达到防渗、防腐的效果。 （2）生活污水 生活污水经隔油池、化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和 CJ3082-1999《污水排入城市下水道水质标准》表1标准后进入园区污水处理厂处理。 （3）初期雨水 项目初期雨水收集后进入由工业园区规划的工业污水管网排至园区污水处理厂出口处最终进入白石江。在收集系统干管上设置控制阀，后期雨水和其他区域雨水进入园区雨水管网最终进入前进水库汇进牛兰江，实现项目区降雨径流的清污分流。初期雨水收集池设计容积800m3，在雨水干管上设置分水闸，严格控制初期雨水的收集量。确保收集降雨前30分钟的初期雨水。排水管网的设计建设与主体工程同时进行，管径设计要考虑初期雨水的排放，项目区排水设计应到环保部门备案。 （4）含酚废水 对两段式煤气发生炉配备酚水处置装置，产生的酚水经处理后送至煤气发生炉底部，在1100℃左右的高温下氧化分解为CO2和H2O，确保不外排。 （5）对生产车间内的酸槽、碱槽以及含重金离子的氧化槽、铬化池等，各种水槽底部均硬化，在内侧设置环氧树脂防渗膜进行防渗防腐处理，并在车间附近设置事故应急池。 （6）规范化设置污水排放口，只允许设置一个排放口。 （7）禁止在项目区内开采地下水。 （8）废水处理站及各种反应槽须委托有资质单位设计及施工。 3.声环境及环境振动保护措施 （1）加强对项目区的管理，对产噪较大的设备进行隔声降噪处理。 （2）加强绿化工作，在厂区四周密植灌木。利用植物屏蔽噪声，减少对外环境的影响。 （3）运营过程中泵类设置在专门的设备房内，可有效减少噪声影响。且其他设备均在厂房内部。 （4）高噪声设备设置于远离大龙潭村一侧，靠近龙潭村一侧主要设置为办公生活区，噪声通距离衰减以及建筑物阻隔对龙潭村影响小。 4.固体废物的处置措施 A、一般工业固废 （1）项目生产过程中产生的切割等边角料等，经收集全部及时回收返回熔铸铝，不外排，不在厂区内作临时堆存。 （2）熔铸过程中产生的铝灰、铝渣等，统一收集后出售给红塔区兴原金属加工厂用作原料，不得外排。在熔铸车间东侧对铝渣设置封闭式临时堆放库，铝渣堆放库堆放容量为20t，须对堆放库采取防渗、防流失、防地表径流汇入、防雨等措施。 （3）项目煤渣产生量约2400t/a，全部外卖给曲靖市南海物业管理有限公司综合利用。在项目区内煤气发生站西侧设置煤渣临时堆放库，堆放容量为25t，至少能储存3天的煤渣，并对堆放库采取防渗、防流失、防地表径流汇入、防雨等措施。 （4）本项目一般工业固废堆放场的防渗层的厚度应相当于渗透系数1×10-7cm/s和厚度为1.5m的粘土层的防渗性能，同时禁止将危险废物及生活垃圾混入工业固废临时堆场。 B、生活垃圾 （1）食堂泔水用塑料桶收集，送给附近农户作猪饲料。 （2）员工产生的生活垃圾全部统一收集后定期由环卫部门进行清运处理。 （3）化粪池产生的污泥委托环卫部门定期清掏清运处置。 5、危险废物的处置措施 a.生产废水处理设施污泥 生产废水处理污泥有四类，一是含镍废水预处理污泥，产生量约1.4t/a/年；二是含铬废水预处理污泥，产生量约0.8t/a/；三是生产废水污水处理站污泥：年产生量约180t/a；四是污水处理站中饱和的废活性炭，产生量约为3.5t/a。项目区内应针对含镍废水处理站、含铬废水处理站以及综合废水处理站产生的污泥进行处理、堆存。产生的污泥放至污泥池浓缩，污泥袋装后由板框压滤机脱水干化处理，储存于专门的废渣暂存室。项目污水处理站年产生污泥量约为185.7t/a，污泥饼暂存室容量设计为120m3，暂存室设计为仓库式，至少能满足废水处理站一年的污泥产生量。在对危废储存过程中必须设置危险废物识别标志，储存库严格按照储存要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等，具体要求如下： 1）危废贮存仓库地面须硬化，并必须设置顶棚和围墙，以达到防风、防雨、防雨、防晒以及不扬散、不流失、不渗漏的要求。贮存仓库基础必须进行防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚高度的其他人工材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并设计渗滤液排水设施； 2）危废暂存仓库设计地面须硬化，对仓库选址四周进行修整，以方便防渗系统和雨水导排系统施工。为防止雨水径流进入贮存仓库内，贮存库四周设置导渠，防止暴雨流入危废仓库内。 3）禁止将其他危险废物混入污泥贮存仓库； 4）污泥贮存库堆存容积应满足暂存废渣的一年产生量，根据相关了解，曲靖市危废处置中心尚未建成，若项目建成后一年到期尚不能找到有资质的接收单位接纳生产废水处理污泥，则应按相关要求，上报有关部门，增设新的贮存仓库，不得随意堆放。 b.焦油 焦油年产生量约750吨，焦油储存于专门的收集罐中放置于专门的焦油储存仓库中，收集罐采用铁桶包装，焦油作为副产品定期销售给曲靖众一精细化工股份有限公司综合利用，不外排。收集罐容量为100kg/罐，暂存仓库容积设计为18m3，至少能储存一星期的焦油，贮存库的设计严格按照储存要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等。焦油由购买方负责运输，包装铁桶循环使用，对环境无影响。 c.废涂料包装 营运期间产生的废弃涂料包装经统一收集后存放于涂料原料储存仓库，均由供货商负责定期回收利用，不外排。 d.氟碳漆废漆渣 氟碳漆废漆渣年产生量约为0.5t，经统一收集后存放于容积为5m3的贮存间内，贮存库的设计严格按照储存要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等。废漆渣委托有资质单位清运处置，不随意堆放及外排，对环境影响小。 e.废弃活性炭 废弃活性炭年产生量约为35t，由活性炭供货商负责定期更换，将废弃活性炭回收再生利用，不在项目区内存放。 f.生活废油脂 主要是隔油池收集的地沟油及油烟净化装置回收的废油，用塑料桶收集贮存，定期交由有资质的单位处理，综合利用。 污水处理站污泥及氟碳漆废漆渣的贮存库堆存容积至少满足一年的产生量，若项目建成后项目区建设过程中产生的危废不能找到有资质单位接受时，则应按相关要求，上报有关部门，增设新的贮存仓库，在对危废储存过程中必须设置危险废物识别标志并严格按照储存要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等。 本环评提出的污染防治对策措施及相关设施的设计必须委托有资质的单位进行设计和施工，确保各项处理工程的质量和技术参数符合生产需要。 综上，当本项目在危险废物的收集和储存过程严格遵守以上提出的条件下，项目产生的危险废物对周边的环境影响较小。 5、其他管理措施 1）项目投产验收时应对挤压车间等噪声进行监测，以保证厂界噪声达标，若发现有超标现象，应立即采取有效措施进行补救。 2）确保各项环保设施稳定连续运行，切实做到“达标排放”，以满足“总量控制”及“清洁生产”要求； 3）认真贯彻建设项目“三同时”制度，本项目投产验收时，环境保护行政主管部门应同时对新增环保处理设备一并验收，验收合格后，本项目方可正式投产。 4）配置必要的环保人员，监测工作可委托当地环境监测站进行。 三、三同时竣工环境保护验收一览表 三同时竣工环境保护验收一览表见表9-1。 表9-1 竣工验收一览表 序号 项目 处理措施 处理对象 处理效果 1 生活污水 隔油池（30 m3）、化粪池（120m3）、 CODcr、BOD5 SS、氨氮 预处理后进入园区污水处理厂 2 含镍废水 日均72m3处理规模的污水处理站，设置环氧树脂防渗膜防腐防渗 含镍等 预处理达车间排口达标后进入厂区内综合生产废水处理站 3 酚水处理 煤气发生炉设置酚水浓缩回喷系统，把酚水喷雾到煤气发生炉底部氧化分解。 酚、氰 不外排 4 含铬废水 日均58m3处理规模的污水处理站，设置环氧树脂防渗膜防腐防渗 总铬、六价铬等 预处理至车间排口达标后进入厂区内综合生产废水处理站 5 综合生产废水 日均700m3处理规模的污水处理站，设置环氧树脂防渗膜防腐防渗 CODcr、BOD5 SS、氨氮、氟化物、镍、铬等 预处理后达一级A及第一类污染物最高允许排放浓度后排入白石江 6 噪声 施工临时隔声、设备减振 噪声 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 7 油烟 油烟净化器 油烟废气 达到《饮食业油烟排放标准》GB18483—2001标准 8 煤气净化 两段式发生炉分成上段和下段，末端采用干法氧化铁脱硫工艺进行脱硫，最终供到各使用点。 焦油、酚水、硫化氢、粉尘 生产净化煤气，集中去除硫化氢 9 粉尘 挤压车间、熔铸车间等各个产尘点采用布袋除尘后经15米排气筒排放；时效炉、铝棒加热、固化等各个用气点均采用抽风装置，经15米排气同排放。 粉尘 处理达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1997）》中二级标准后，达标排放 10 生活垃圾 环卫部门清运 办公、生活垃圾 处置率100% 11 固废收集 回收后外卖，厂区内堆放库容量为20t，地面硬化，防渗防流失 铝灰、铝渣 处置率100% 定期外运，厂区内堆放库容量为25t，地面硬化，防渗防流失 煤渣等 厂内回收利用 废铝 废弃隔热条 供货商回收 12 风险排放 设置事故池 酸、碱、重金属 防止事故排放对地下水造成污染 13 生态环境 挡墙、绿化 14 危废 交由有资质的单位处理，厂区内贮存库容量为120m3，要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等 含镍、铬等污泥 处置率100% 定期外卖，厂区内贮存库容量为18m3，要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等 焦油 交有资质单位处置，贮存库容量为5m3，要求防止渗漏、防流失、防扬散、防地表径流汇入、防雨、防火等 废弃漆渣 由供货商定期更换回收 废弃活性炭 统一收集存放于原料库，供货商定期回收 废弃涂料包装 15 酸槽、碱槽、氧化槽等 底部硬化，设置环氧树脂防渗膜 酸、碱、重金属 防止废水渗透污染地下水 16 硫酸、硝酸等 储存于专门的钢罐中，钢罐内衬环氧树脂膜用于防腐防渗 酸类物质 防止硫酸、硝酸等渗漏 17 酸、碱存放区 50m3的事故池，底部硬化，设置环氧树脂防渗膜以防渗防腐 酸、碱类物质 防止硫酸、硝酸等事故泄露污染地表水及地下水 18 生产废水事故排放 1800m3事故池，底部硬化，设置环氧树脂防渗膜以防渗防腐 CODcr、BOD5 SS、氨氮、氟化物、镍、铬等 防止废水非正常排放污染地表水及地下水 19 初期雨水收集 设置容积为800m3的初雨收集池，在干管上设置分水闸。 SS等 收集初期雨水进入白石江，减少对牛兰江流域水质的影响。 四、环境监理计划一览表 便于建设项目施工期和运营期的环境管理，现将建设项目施工期环境监理计划和运营期环境监理计划列于表9-2，监测计划一览表见表9-3。 表9-2 环境监理计划表 监理阶段 监理单位 监督单位 监 理 内 容 可研阶段 省环保厅 审核、审批项目环境影响报告表。 设计阶段 设计单位 省建设厅 1.采纳环评报告表的环境保护对策措施； 2.预算环境保护投资。 建设阶段 有资质的工程监理单位 曲靖市建设局、环保局 1.由工程监理单位制定项目的环境监理计划，并报市建设局、环保局备案； 2. 对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取对场地洒水抑尘等有效措施减少施工过程中地面扬尘，建筑粉尘和施工机械尾气对大气的污染； 3. 要求施工单位按规范施工，合理安排施工时间，尽量减少施工扬尘和施工噪声对周围环境的影响，防止夜间噪声影响监理； 4.施工期围栏设置、施工时间段严格规定遵守； 5. 定期检查、督促施工单位按要求回填处理建筑垃圾，收集和处理施工废渣和生活垃圾； 6.与施工单位共同处理施工中出现的环境问题，并及时上报市环保局。 运营阶段 有资质的工程监理单位 曲靖市建设局、环保局 1.生活污水经预处理后排入园区污水处理厂； 2生产废水经处理达标后部分回用，剩余部分外排白石江； 3.对泵类设立隔声专用房，其它设备设置在厂房内部，确保厂界达标； 4.食堂设置油烟净化系统，使废气达标排放； 5.做好各种危废的分单元暂存工作； 6.按照环评要求，落实各项环保设施及管理措施； 7. 设置专职环保管理人员，制订环境管理目标、岗位责任。 表9-3 营运期环境监测计划一览表 监测 内容 污染源或监测点名称 监测项目 监测频次 废 气 熔铸炉烟气排放口 排气量、排气温度、烟尘（粉尘）浓度、SO2浓度、除尘效率等 每个季度一次，每次连续两天 两个挤压车间的烟气排口 排气量、排气温度、烟尘浓度、SO2浓度 酸雾、碱雾净化装置排气口 硫酸酸雾、氢氧化钠碱雾排放浓度、排放速率、净化效率等 粉末喷涂车间总排气管排口 SO2、烟尘、非甲 烷总烃排放浓度、 排放速率 氟碳漆喷涂车间总排气管排口 SO2、烟尘、甲苯、二甲苯排放浓度、 排放速率 无组织粉 尘 无组织粉尘，厂界南 北外10米 TSP、PM10 每年两次（4月、10月各一次），每次连续三天 废水 含铬废水车间排放口 PH、总铬、六价铬 每月一次，每次连续两天 含镍废水车间排放口 PH、总镍 生产废水综合处理站出水口 CODCr、PH、F－、NH3-N、总铬、六价铬、总镍等 生活废水排放口 pH值、COD、NH3-N、TP、动植物油、废水流量、BOD5 每年两次（4月、10月各一次），每次连续二天 噪声 厂区东南西北厂界设点监测 等效声级LegdB（A） 每季度一次，每次昼夜间各两天。 五、建议 1、进一步加强节约用水工作，减少用水过程中的跑、冒、滴、漏现象。 2、严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 3、利用厂区内可利用地面进行绿化，种花种草，美化厂容厂貌。 预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日

# Text boxes

隔热条

型材上操作平台

贴保护膜

开齿

穿条

辊压

包装入库

图5-7  断桥车间工艺流程图

固废

以电为能源

离子交换床

原水

再生液

（NaOH和HCl）

浓盐

软化水

图5-9 纯水制备工艺流程简图

经处理达一级A标后排白石江

雨天230.2t/d

10t/d

排入园区雨水管网

损耗29.4t/d

损耗30t/d

300t

189t/d

21t/d

67.5t/d

7.5t/d

1t/d

1t/d

5t

高温分解为CO2、H2O

园区污水处理厂

160t/d

7t/d

40t/d

54t/d

7.5t/d

67.5t/d

63t/d

27t/d

147t/d

晴天

494.8/t/d）

雨天

455.2t/d

晴天269.8t/d

585t/d

117t/d

6t/d

13t/d

3t/d

117.6t/d

2t/d

排入园区雨水管网

离子交换再生废水

2t/d

20t/d

200t/d

20t/d

酸碱雾处理用水

10t/d

1.0t/d

1t/d

喷漆房废气淋洗水

图7-4 事故应急方案流程图